## Slide 1: 讲授：杨守祥 副教授 e-mail:ysx@sdau.edu.cn 电话：8241546(办)
仪器分析

## Slide 2
课程简介之一(要求)：
随着科学技术的不断发展，仪器分析已经成为农业化学、生物化学、食品化学、环境化学、作物营养诊断、生物资源利用、生命科学、以及农、林、牧、水产等产品检验和进行科学研究的重要检测手段。
本课程以介绍仪器分析的基本原理为主，兼顾仪器的结构与使用。通过理论学习和实验，使学生对仪器分析有一个系统的了解，具备基本的仪器分析技能。

## Slide 3
课程简介之二(学时)：
仪器分析的课时分配：
理论课：24学时
实验课：32学时 环科环工烟草
27学时 资环
实验课地点：南校实验A楼316实验室

## Slide 4
课程简介之三(内容)：
第一章 绪论
第二章 光谱分析导论
第三章 紫外－可见吸收光谱分析(分子)
第四章 原子吸收光谱分析
第五章 发射光谱分析
第六章 色谱分析导论
第七章 气相色谱分析
第八章 高效液相色谱分析
第九章 电化学分析 （自学）

## Slide 5
第一章 绪 论

## Slide 6
第一节 仪器分析学科的性质、内容与分类
第二节 仪器分析的一般过程和常用的仪器分析方法
第三节、仪器分析发展概况与特点
第一章 绪 论

## Slide 7
一、仪器分析与分析化学
二、仪器分析与化学分析
三、仪器分析学科的性质与基本内容
四、仪器分析的分类
第一节 仪器分析学科的性质、内容与分类

## Slide 8
仪器分析与化学分析同属于分析化学的范畴。
分析化学的定义：利用自然科学的方法，获得有关物质系统的信息，并对其解释、研究和应用的一门科学。即应用化学和物理学的原理确定物质的化学结构和成分；研究其测定方法及有关原理的一门科学。
注意：分析化学的本质是化学信息科学。它的目的不再是直接研究和提供某种具体的有机、无机材料，而是要研究和提供对象的化学组成和结构信息。
一、仪器分析与分析化学

## Slide 9
二、仪器分析与化学分析
化学分析是以化学为理论基础，根据物质的化学性质，通过一系列化学反应，来确定物质的化学组成或化学成分。
仪器分析以物理化学为理论基础，根据物质的物理或物理化学性质来确定其化学组成、含量及化学结构。因需要专门的仪器，所以叫仪器分析。
仪器分析与化学分析都包括结构分析、定性分析和定量分析。
概念：

## Slide 10
仪器分析是在化学分析的基础上逐步发展起来的，一些仪器分析方法的原理，涉及到有关化学分析的基本理论；许多仪器分析方法还需要与试样处理、分离、掩蔽等化学手段相结合，或通过化学方法富集来提高浓度，才能完成分析的全过程。而仪器分析中的方法如分光光度法，由于涉及使用大量的试剂和络合物化学等许多理论，在许多书籍中都将其列为化学分析。
仪器分析本身并不是一门完全独立的学科，而是多种仪器方法的组合。
仪器分析与化学分析
联系：

## Slide 11
仪器分析学科的性质是：多学科、多技术的交叉与综合，是分析科学。
如： 仪器分析的对象、依据、原理等
研究对象是物质的化学组成与结构；
研究依据是物质的物理性质、物理化学性质；
研究利用的是物理学、化学、数学等的原理与方法；
研究运用的手段是分析仪器技术(硬件)与分析测试技术(软件)。
三、仪器分析学科的性质与基本内容

## Slide 12
仪器分析的基本内容：研究物质的性质特征、数量特征(信息)与其结构、组成的关系，并研究仪器技术与测试技术，获得有关的信息，通过这些关系，由分析信息进行定性和定量分析。
仪器分析的特点：在应用中，涉及到许多物理学、化学与数学的方法原理，分析仪器技术(硬件)与分析测试技术(软件)；在分析过程中，分析测试人员也不再只提供数据，而是要对分析数据加以研究和分析，以便发现隐含在分析数据中的信息和一些规律性的东西。

## Slide 13
不仅要熟悉化学理论与技术，还要掌握有关物理学、电子学、数学、统计学以及计算机科学等方面的理论与技术。
同时还需要与有关的应用科学、技术科学的人员协同工作，才能从顺利完成对硬件技术和软件技术的开发和应用，完成分析工作。
仪器分析对从业人员的要求：

## Slide 14
四、仪器分析的分类
常用的分类方法是依据产生信息与测定讯号的特点(即根据所利用和测量的物理参数不同)进行分类。
一般分成六大类：
1、光学分析、 2、电化学分析、
3、色谱分析、 4、质谱分析、
5、热分析、 6、自动化学分析。

## Slide 15
分析化学按信息讯号分类
测定讯号 |  |  |  |  | 分析技术(方法)
化学分析 |  |  | 化学性质 | 质量 容量 | 重量化学分析法 容量化学分析法
仪器分析 | 分子或原子的量子信息 | 电磁辐射的吸收 |  |  | 分子吸收光谱法(紫外、可见光、红外) 原子吸收光谱法 核磁共振波谱法 电子自旋共振波谱法
 |  | 电磁辐射的发射 |  |  | 原子发射光谱法(X射线、紫外、可见光) 分子发射光谱法(荧光、磷光、放射、化学发光)
 |  | 电磁辐射的散射，折射 |  |  | 浊度法、拉曼光谱法，折射法
 |  | 电磁辐射的衍射 |  |  | X射线衍射法、电子衍射法
 |  | 电磁辐射的旋转 |  |  | 偏振法、旋光色散和圆二色谱法
 |  | 质荷比 |  |  | 质谱法
 | 热力学信息 | 电位，电导 |  |  | 电位法，电位滴定法，计时电位法，电导法
 |  | 电流 |  |  | 极谱法。溶出伏安法，电流滴定
 |  | 电量 |  |  | 库仑法(恒电位，恒电流)
 |  | 热性质 |  |  | 热导法、热焓法
 |  | 固定相与流动相中分配比 |  |  | 气相色谱法、液相色谱法、薄层色谱法
 |  | 电场中迁移率 |  |  | 电泳分离

## Slide 16
第二节 仪器分析的一般过程和常用的仪器分析方法
一、仪器分析的一般过程
二、在生产和研究中经常采用的
仪器分析方法

## Slide 17
一、仪器分析的一般过程
分析流程 | 分析目的
1、确定分析问题 | 了解样品的性质与分析的目的、明确需要的信息、选定分析技术、建立分析方法
2、合理取样与存储样品 | 
3、选择适当的分析技术、建立适当的分析方法 | 
4、样品前处理 | 通过分析，取得分析的原始数据
5、执行分析方法，取得分析数据(上机测定) | 
6、分析数据和标样比较，以校验分析结果(上机测定) | 处理数据，提取有用的信息
7、应用数学统计方法，从分析数据中提取有用信息 | 
8、将分析结果表达为有关人员需要的形式 | 
9、对分析结果的解释、研究、利用 | 
第二节 仪器分析的一般过程和常用的仪器分析方法

## Slide 18
进行某项分析的一般过程：
1、根据样品的情况和分析的目的，明确分析需要取得什么信息。
2、依据分析条件确定采用什么分析技术，确定相应的分析方法。
3、一个完整的分析方法包括：取样、样品的前处理(分离、提纯、制备等)、分析测定、分析结果的检验、数据处理、结果的表达、提供要求的分析报告，以及对分析结果的解释、研究、利用。
分析结果的质量取决于分析的全过程。而通过分析仪器，获得分析数据，仅是整个分析过程的一部分。

## Slide 19
1、紫外可见光分光光度法，即各种比色法，具有灵敏、方便、快速、准确的特点。
如蛋白质含量测定的238nm和280nm的紫外吸收法、双缩脲法、染料结合法；葡萄糖、果糖、蔗糖、淀粉的蒽酮比色法；营养元素中NO3-、NH4+、磷、硼等的测定也常用比色法。
2、原子吸收分光光度法，可测定大部分金属元素。
3、气相色谱法，测定易于气化的有机物，农药等。
4、液相色谱法，测定不易气化的有机物如维生素、激素、生物碱、有机酸、核酸、脂类、离子等。
三、在生产和研究中经常采用的
仪器分析方法

## Slide 20
5、电导仪测定溶液中离子浓度、含盐量等。
6、离子活度计，用选择电极测定离子浓度，如pH计、离子计等。
7、等离子体分析仪可测定元素周期表中的绝大部分元素
8、火焰光度计，测定钾、钠、锂。
9、荧光分析仪测定可受激发光的物质，如叶绿素的荧光测定法，元素硒的荧光测定法等。
常用的仪器方法

## Slide 21
10、质谱法，用于同位素丰度测定、进行有机物的定性鉴定等。
11、X－荧光分析仪，可直接测定岩石、土壤、植物中的钾、钙、镁、硫、磷、铁、锌、铬、钼等。
12、核磁共振波谱，用于生物化学、有机分析、有机化合物结构分析鉴定等。
13、其他如红外光谱分析、极谱分析、流动注射分析、氨基酸分析仪等也有广泛应用。
常用的仪器方法

## Slide 22
第三节、仪器分析发展概况与特点
一、仪器分析的发展概况
仪器分析的发展开始于20世纪的三十年代，由于原子能工业、半导体工业及其它新兴工业的需要与发展，仪器分析得到了迅速发展，并逐渐成为分析化学的主要组成部分。在此后的几十年间，由于科学技术的进步，特别是一些重大的科学发现，为许多新的仪器分析方法的建立和发展提供了良好的基础。在建立这些新的仪器分析方法的过程中，许多科学家因此而获得了诺贝尔物理奖、化学奖、或生理医学奖(见表1)。
另据统计在x射线领域有22次29位科学家获奖，核磁共振领域有12次15位科学家获奖。

## Slide 23
表1 获诺贝尔奖的仪器分析项目
获 奖 人 | 项 目 内 容 | 年份
W.H.Bragg(英) W.H.Bragg(英) | 应用X射线研究晶体结构(物理奖) | 1915
F.W.Aston(英) | 用质谱法发现同位素并用于定量分析(化学奖) | 1922
F.Pregl(奥地利) | 开创有机物质的微量分析法(化学奖) | 1923
R.Zsigniondy(奥地利) | 超显微镜研究胶体(化学) | 1925
F.Bloch(美) E.M.Purcell(美) | 发明核磁的测定方法(物理奖) | 1952
A.J.P.Martin(英) R.L.M.Synge(英) | 开创气相分配色谱分析法(化学奖) | 1952
J.Heyrovsky(捷) | 开创极谱分析法(化学奖) | 1959
R.Yalow(美) | 开创放射免疫分析法(生理医学奖) | 1977
K.M.Siegbahn(瑞典 | 发展高分辨率电子光谱学并用于化学分析(物理奖) | 1981
R.Ernst(瑞士) | 傅立叶变换核磁共振分光法和二维核磁共振技术(化学奖) | 1991
约翰·芬恩(美国) 田中耕一(日本) 库尔特·维特里希(瑞士) | 对生物大分子进行确认和结构分析的方法 对生物大分子的质谱分析法 利用核磁共振技术测定溶液中生物大分子三维结构的方法 | 2002

## Slide 24
1.在计算机技术的影响下，智能化的仪器分析方法将逐渐成为常规分析的主要手段。
2. 灵敏度和选择性将进一步提高，许多新的超微量和超痕量的分析方法和技术将逐步建立。
3. 应用愈来愈广泛。
4. 各方法的联用，将进一步发挥各方法的效能，成为提高解决复杂分析问题能力的有效手段。
二、仪器分析的发展趋势

## Slide 25
5. 将进一步与生物医学相结合，用于生命过程的研究，并作为有效的临床诊断方法；
同时生物医学中的酶催化反应与免疫反应等技术和成果也将进一步用于仪器分析，开拓新的研究领域和方法。
6. 将在各种工业流程及特殊环境的自动监测或遥控检测中发挥重大作用。
二、仪器分析的发展趋势(续)

## Slide 26
三、仪器分析的特点
仪器分析与化学分析相比，具有以下特点 ：
1、极高的灵敏度：一般仪器分析的灵敏度可达10-6—10-9含量数量级(mg/kg～μg/kg)。
2、分析速度快：一分钟可测定几个甚至几十个项次或样品。
3、自动化程度高： 电子计算机技术的应用，使分析过程可进行无人化操作。
4、分析需要样品量少：仪器分析一般仅需几十毫克的样品，有些可进行无损测定，如核磁共振波谱分析、X射线分析。

## Slide 27
5、不同的分析方法联用 如色谱-质谱联用就综合了色谱法的高分离能力和质谱法的高鉴别能力的优点。
6、应用范围不断扩大 ，新型仪器不断被开发出来，各种方法的选择性和灵敏度还会进一步的提高。
7、仪器分析在许多情况下，是一种对照分析，无论是定性分析还是定量分析都需要相应的化学纯品作标准来参照进行。许多前处理方法仍需用化学分析方法进行。
三、仪器分析的特点(续)

## Slide 28
四、仪器分析测定的误差
影响较大的有：
1、信号转换中的线性与非线性失真。如：光电转换中，光电池或光电管对不同波长的光转换效率有差异。
2、信号传递过程中的干扰信号迭加。如背景成分、环境噪声、仪器分辨率等。
3、分析信号表达时产生的失真。如：吸收光谱分析中，各种偏离比耳定律的因素(浓度过高、折射、散射等)，造成吸光度与浓度之间的非线性误差。

## Slide 29
四、仪器分析测定的误差(续)
由于这些失真的存在往往使测定结果产生系统误差，影响测定结果的准确度。而随机误差的产生，对结果的精确度、检测限和准确度也有显著的影响。
在进行仪器分析时需充分注意。

## Slide 30
思考题：
1、仪器分析与分析化学及化学分析的关系？
2、仪器分析主要包括哪些内容？一般如何对仪器分析方法进行分类？
3、一般的仪器分析过程包括哪些内容？
4、与资源和环境等科学研究有关的仪器分析方法主要有那些？

## Slide 31
第一章 结束