## Slide 1
光谱分析导论
第二章

## Slide 2
第二章
光谱分析导论
第一节 概述
第二节、光、光谱、电磁波谱
第三节 光与物质的相互作用
第四节 光谱与光谱分析法的分类

## Slide 3
第一节 概述
一、光分析法：
二、光分析法的分类：

## Slide 4
概述：随着光学和电子技术的发展，基于电磁辐射(光)与物质相互作用而建立的分析测试方法越来越广泛地应用于物理、化学和生物等各个学科领域。
特别在物质组成和结构的研究、基团的识别、几何构型的确定、表面分析等方面，更具有其优越性。

## Slide 5
一、光分析法：凡是基于检测能量作用于待测物质后产生的辐射信号或所引起变化的分析方法均可称为光分析法。
光分析办法均包含有四个主要过程：
1.能源提供能量，
2.能量与被测物质相互作用，
3.产生被检测的讯号，
4.检测信号转换处理后，产生数据或光谱图、对数据图谱进行解读，确定分析物的结构和组成。

## Slide 6
二、光分析法的分类：
按能源不同，光学分析法可分为：红外、紫外、X光及化学发光等光谱法；
按被测物质不同，光学分析法可分为：原子光谱、分子光谱；
按产生的被测信号的辐射能的基本性质，光学分析法可分为：吸收、发射、散射、折射、反射、干涉、衍射、偏振等。

## Slide 7
光谱分析：主要以光的发射、吸收或拉曼散射等作用而建立的分析方法，以光谱的波长或强度为分析依据。
非光谱分析：指那些不以光的波长为分析依据，仅通过测量光的折射、反射、干涉、衍射、偏振等某些基本性质的变化为分析依据的方法，如比浊法、旋光法、折射法等。
一般分类：光谱分析和非光谱分析

## Slide 8
一、光与电磁波谱的基本性质
二、用于分析的电磁波谱的谱区范围
及对应的量子跃迁类型
三、物资与光的相互作用
第二节、光、光谱、电磁波谱

## Slide 9
1、光的性质
光是一种电磁波，具有波、粒二重性。整个电磁波包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外光、X射线、γ-射线等。
一、光与电磁波谱的基本性质

## Slide 10
它们作为横向电磁波在空间传播，在真空中的传播速度都等于光速，即λ·ν= c，式中λ是波长，ν是频率，c是光在真空中的传播速度，约等于3×1010cm/s。各种电磁波谱的波长、频率及具有的能量各不相同，而且产生各种电磁波谱的方法也是不同的。
光共同的特点：

## Slide 11
光谱：将不同波长的光按它们波长大小的顺序依次排列，并以波长为横坐标，以光强为纵坐标所形成的图谱。其曲线为光谱曲线；其在某些波长处有较强的光强度时，呈尖峰状光谱曲线，为光谱峰，对应的波长为特征波长。
2、光谱
波长
光强
光谱峰

## Slide 12
①、光的波动性参数，
②、光的数量参数，
③、光的传播参数，
④、光的偏振性参数.
3、描述光有四类参数：

## Slide 13
即：电磁波振动的周期性特征，用振动的时间频率(周期)或空间频率(周期)表示，是光的性质参数。
光的时空特征：
振动状态在时间上的重复性特征，用频率ν或周期T表示，二者互为倒数；
振动状态在空间上的重复特征，用波长λ或波数σ表示，二者互为倒数。
①、光的波动性参数
光的四类参数

## Slide 14
②、光的数量参数，即光的强度或振幅。
③、光的传播参数，包括光的传播速度、
方向与相位。
④、光的偏振性参数，电磁波是一种横波、
电场和磁场的振动方向与传播方向相互垂
直；固定在一种振动方向的为线偏振光，
振动方向随时间频率而转动的光为园或椭
圆偏振光。
光的四类参数

## Slide 15
二、用于分析的电磁波谱的谱区范围
及对应的量子跃迁类型
光的谱区范围 | 跃迁类型
1、能谱区， | 核能、内层电子
2、光学光谱， | 外层电子、价电子、 分子振动、转动
3、波谱， | 电子自旋、核自旋

## Slide 16
波长很短的光(<10nm)，其光子的能量很高(>102eV)，其粒子性比较明显，此谱区为能谱，包括γ射线和Х射线；采用该谱区的光为分析信号的分析技术为能谱分析，使用的为射线仪器。
1、能谱
谱区范围

## Slide 17
2、光学光谱：
包括紫外谱区(180-400nm)、可见光谱区(420-780nm)、和红外谱区(0.78-300um)，该谱区可使用光学器件，如棱镜、光栅、透镜等，因此称为光学谱区。
3、波谱：
波长很长(>1mm)的光，光子能量很小(<10-3eV)，主要表现为光的波动性，因此称为波谱，包括微波和无线电波，波谱的产生和检测主要使用电子器件。

## Slide 18
谱区名称* | 波长范围** | 光子能量(Ev) | 能级跃迁类型
γ射线 X射线 远紫外光 近紫外光 可见光 近红外光 中红外光 远红外光 微波 射频 | 5-140pm 10-3-10nm 10-200nm 200-400nm 400-750nm 0.75-2.5um 2.5-50um 50-1000um 0.1-100cm 1-1000m | 2.5*106-8.3*103 1.2*106-1.2*102 125-6 6-3.1 3.1-1.7 1.7-0.5 0.5-0.02 2*10-2-4*10-4 4*10-4-4*10-7 4*10-7-4*10-10 | 核反应 内层电子跃迁 价电子跃迁 价电子跃迁 价电子跃迁 分子振动 分子振动 分子转动 分子转动,电子自旋 核自旋
电磁波谱的的谱区范围及对应的量子跃迁类型见下表：

## Slide 19
电磁波谱的的谱区范围(下表)：
谱区名称* | 波长范围** | 波数 (σ/cm) | 频率范围(MHz)
γ射线 X射线 远紫外光 近紫外光 可见光 近红外光 中红外光 远红外光 微波 射频 | 5-140pm 10-3-10nm 10-200nm 200-400nm 400-750nm 0.75-2.5um 2.5-50um 50-1000um 0.1-100cm 1-1000m | 2*1010-7*107 1010-106 106-5*104 5*104-2.5*104 2.5*104-1.3*104 3*104-4*103 4000-200 200-10 10-0.01 10-2-10-5 | 6*1014-2*1012 3*1014-3*1010 3*1010-1.5*109 5*109-7.5*108 7.5*108-4.0*108 4.0*108-1.2*108 1.2*108-6.0*106 6.0*106-105 105-102 102-0.1

## Slide 20
一、分子内部运动的层次性
与光(电磁波)的联系
二、物资与光的相互作用
第三节 光与物质的相互作用

## Slide 21
1、物质中分子的运动状态
2、分子内部运动与光的联系
一、分子内部运动的层次性
与光(电磁波)的联系

## Slide 22
分为以下六种：
①、分子的平动运动(热运动);
②、分子中各原子的核外电子轨道运动(主要为价电子运动);
③、分子中各原子间的相对位移振动;
④、分子的转动;
⑤、分子中各原子的核外电子在外磁场作用下因自旋而产生的进动;
⑥、分子中各原子核在外磁场作用下因自旋而产生的进动。
1、物质中分子的运动状态

## Slide 23
①、分子的平动运动：
分子的平动运动状态与速度取决于物质的温度，与分子的本性无关，其变化不会导致吸收或发射特征光，因此无法取得分子的结构信息，但分子的平动运动状态会影响光谱的带宽，对光谱分析也有影响。
2、分子内部运动与光的联系

## Slide 24
②、分子中各原子的核外电子轨道运动(主要为价电子运动)：
需要的能量较高，从γ－射线、Х－射线、紫外到可见光，以紫外－可见光较为常用，对应的振动频率范围1014～1015(Hz)。
2、分子内部运动与光的联系(续1)

## Slide 25
③、分子中各原子间的相对位移振动：需要的能量略低，为中红外谱区,对应的振动频率范围1013～1014(Hz)。
④、分子的转动：需要的能量更低，为远红外谱区, 对应的振动频率范围1011～1012(Hz)。
2、分子内部运动与光的联系(续2)

## Slide 26
⑤、分子中各原子的核外电子在外磁场作用下因自旋而产生的进动： 需要的能量对应为微波区, 对应的振动频率范围109～1010(Hz)。
⑥、分子中各原子核在外磁场作用下因自旋而产生的进动：需要的能量对应于无线电波区, 对应的振动频率范围107～108(Hz)。
2、分子内部运动与光的联系(续3)

## Slide 27
小结：后五种运动状态中，分子的运动状态直接与组成物质的原子有关。由于组成物质的原子不同，且每一种分子的内部在任何时刻都同时存在若干不同层次的、具有特征的固有频率振动，因此这些在不同层次上的固有频率特征包含物资的结构和组成的丰富信息。 通过物质与光的相互作用，将这些信息负载到与其作用的分析光中，即可从中提取到物质结构和组成的丰富信息，完成对物质的定性、定量分析。
2、分子内部运动与光的联系(续4)

## Slide 28
物质与光的相互作用有五个方面，即：吸收、发射、透射、散射和折射。
二、物资与光的相互作用

## Slide 29
当光与物质接触时，某些频率的光(与某一种运动状态的频率一致时)被选择吸收，并使其强度减弱的现象。
吸收的实质是物质的运动状态通过吸收光能，从低能态跃迁到较高的能态。
能量最低的运动状态为基态，高于基态的各种运动状态为激发态。从基态跃迁到激发态的过程称为激发。处于激发态的物质称为受激物资。
物资与光的相互作用
1、光的吸收：

## Slide 30
发射的类型：
共振光：能量与激发态和基态的差值相同；
荧光和磷光:损失部分能量后,从高能态返回基态。
也可通过释放热的形式经无发射退激从激发态返回基态。
物资与光的相互作用
当受激物资(受光能、电能、热能或其它外界能量所激发的物质)从高能态回到低能态时，往往以光辐射的形式释放出多余的能量，这种现象为发射。
2、光的发射：

## Slide 31
光通过透明介质时，如果只是引起了微粒的价电子相对与原子核的振动，它的能量只是瞬间(10-14～10-15S)被微粒所保留，当物资回到其原来状态时，又毫无保留地将光能重新按原方向发射出来，在该过程中没有净能量变化，光的频率也就没有变化，只是光的传播速度减慢了，这种现象为光的透射。
物资与光的相互作用
2、光的透射：

## Slide 32
光通过不均匀介质时，如果一部分光沿着其它方向传播，这种现象称为光的散射。
根据散射的起因，可分为丁达尔散射、瑞利散射、拉曼散射(斯托克斯散射和反斯托克斯散射)。
3、光的散射：
物资与光的相互作用

## Slide 33
当光从一种透明介质进入另一种透明介质时，光束的前进方向发生改变的现象称为折射。
折射是由于光在不同介质中的传播速度不同引起的。
物资对光的折射率随着光的频率的变化而改变，这种现象称为“色散”。
利用色散现象可将不同波长的复合光分散开来，成为许多波长范围较窄的“单色光”，这种作用称为“分光”。
4、光的折射：
物资与光的相互作用

## Slide 34
－、光谱类型
二、光谱分析法
光谱与光谱分析法的分类
第四节

## Slide 35
★ 按照产生光谱的方式不同：吸收光谱、发射光谱和散射光谱；
★ 按照产生光谱的物质类型的不同：原子光谱和分子光谱；
★按照光谱的性质和形状：线光谱、带光谱和连续光谱。
一、光谱类型：

## Slide 36
☻ 吸收光谱：把物质对光的吸收情况按照波大小长的顺序排列记录下来得到的光谱为吸收光谱。
☻ 发射光谱：吸收了能量(光能、热能、电能或其它能量)的粒子，由高能态跃迁到低能态时，如果以光辐射的形式释放出多余的能量，我们把发射出的光按波长的次序排列记录下来得到发射光谱。
光谱类型

## Slide 37
☻原子光谱：气态原子发生跃迁时能发射或吸收一定频率的电磁辐射，经过光谱仪得到的一条条分立的线状光谱，为原子光谱。
气态原子相互之间的作用力小，且原子没有振动和转动能级，主要为原子核外电子的能级跃迁所致，因为各能级之间是非连续的，因此发射或吸收的是一些频率(或波长)不连续的辐射，即一条条彼此分立的线光谱。
光谱类型

## Slide 38
☻ 分子光谱：处于气态或溶液中的分子，当发生跃迁时，所发射或吸收的是一定频率(或波长)范围的电磁辐射组成的带状光谱。
分子中不仅包括原子的电子能级、还包括价键的振动和转动能级，虽然这些能级都是量子化的，但由于在电子能级上叠加有许多振动能级，每个振动能级上又叠加又许多转动能级，从而导致能级之间能量差异很小，这些能量差异很小的光无法用光谱仪区分，因此为带状光谱。
固体物质或复杂分子受激后发射出的是一波长范围相对广阔的连续光谱，也称固体光谱。
光谱类型

## Slide 39
二、光谱分析法
光谱分析法：根据光谱与物质组成和结构之间的内在关系而进行分析的方法。
由于物质内部粒子运动所处的能级和产生能级跃迁时的能量变化不同，跃迁时只能吸收或发射与粒子运动相对应的特定频率或波长的光能，形成相应的特征光谱。
不同的物质，由于其组成的原子和结构的不同，粒子运动时所具有的能量也不同，其特征光谱也就不同。因此、可根据试样的光谱，研究该物质的组成和结构。

## Slide 40
1、光谱定性与结构分析：根据样品光谱中某些特征区的谱峰波长位置进行解析，根据解析的方法不同有各自的特点。
2、光谱定量分析：根据样品光谱某些特征区的强度，与样品中含有的发光或吸收粒子数与样品粒子总数之间的关系来定量。 其中吸收光谱定量分析的基础是比耳定律，该定律是吸收光谱定量分析中微观信息(分子的数目)的宏观表达形式。
光谱分析法

## Slide 41
3、比耳定律：对一定波长的单色光，物质的吸光度A与光程b及浓度c正比，比例系数称为吸光系数K。A=K·b·c
吸光系数与浓度单位有关，用摩尔浓度单位时得到的为摩尔吸光系数；吸光系数与样品本性及波长λ有关。
单波长点的吸光度的信息量少，主要用于已知组分的定量测定。由各波长点吸光度组成的光谱信息量较大，可用于未知样品的结构分析。
光谱分析法

## Slide 42
4、比耳定律的成立条件：
(1) 保证分析光的单色性与平行性。
(2) 稀溶液。在稀溶液中，组分分子之间、组分分子与溶剂分子之间的相互作用可以忽略，浓度对折射率的影响可以忽略，以保证吸光系数是常数。
(3) 透光率只与待测分子的吸光有关，分析过程中除了组分吸光过程外，没有其它发光(如荧光)、散射、折射的变化。
(4) 测量过程中，分析信号在仪器中的传送保持线性关系。
光谱分析法

## Slide 43
思考题：
1、光分析、光谱分析、非光谱分析的概念？
2、描述光的四类参数是什么？它们与相应的仪器分析是如何联系的？
3、物质中分子的运动状态有那些？这些运动状态如何与光建立联系，并建立相应的仪器分析方法？
4、物资与光的相互作用有那五个方面的具体过程？
5、光谱的概念？光谱的类型有那些？光谱分析有那些具体的仪器分析方法？
6、在应用比尔定律时需注意哪些条件？

## Slide 44
第二章
结 束