## Slide 1
第九章
植物中全量氮、磷、钾的测定

## Slide 2
第九章 植物中全量氮、磷、钾的测定
第一节 植 物 全 量 分 析 概 述
第二节 植物中氮素含量的测定
第三节 植物中全磷的测定
第四节 植物中钾含量的测定
N
P
K

## Slide 3
概述: 植物养分含量的高低不仅与植物种类和品种的营养特性有关，而且还受土壤的养分供应状况、气候条件、栽培管理水平等多种因素影响。研究植物体内的养分含量变化不仅可以了解植物的需求，还可以判断各种因素对养分吸收的影响，了解营养元素间的相互作用等。
植物全量待测液制备方法分为：
干灰化法和湿灰化法。
第一节 植 物 全 量 分 析 概 述

## Slide 4
一、干灰化
干灰化主要用于植物中金属元素(含微量元素)和非金属微量元素硼的待测液制备，方法与测定植物中灰分含量的基本相同，即利用空气中的氧气，在加热条件下氧化有机质，金属元素以氧化物或盐的形势存在于灰分中，用稀盐酸或稀硝酸溶解(一般溶液的酸度浓度为0.1-1 mol/L)制备出待测液，然后用各自的测定方法进行定量分析

## Slide 5
干灰化的优(缺)点：
1.由于是利用空气中的氧气氧化有机物质，称样量的大小对待测液的制备速率没有明显影响，因此可通过提高称样量来增加待测元素的量，特别是对测定微量元素较为有利。
2.使用的酸量较少，可减少酸液中所含的一些杂质(元素)的污染，降低试剂空白值，有利于提高测定精度。
3.节约试剂，降低测定成本。
4.干灰化法较简单，但需要的时间长，一次测定样品的数量略小，对批量分析不十分有利。此外，干灰化还需要专用设备(高温电炉)。

## Slide 6
二、湿灰化
湿灰化是指用浓酸消煮制备营养元素待测液的一类方法。因待测元素性质的不同，消煮用酸的种类也有较大差异。
1、以硫酸为基本消煮酸的消煮方法
2、以硝酸为基本消煮酸的消煮方法，
3、以稀盐酸为浸提剂的提取法，

## Slide 7
1、以硫酸为基本消煮酸的消煮方法：
主要用于氮素测定，若氧化剂适宜，也可同时作为磷、钾及其它元素的测定。由于硫酸的分解温度较高(约334℃)，消煮过程中不易煮干，测定控制较为简单。主要方法有：
①.H2SO4—混合催化剂(K2SO4、CuSO4、Se)，开氏法，测定氮素含量、蛋白质含量的标准方法。
②. H2SO4—H2O2，经常使用的氮、磷、钾一次消煮，分别测定的方法。

## Slide 8
③.H2SO4—HClO4，为氮磷钾一次消煮，分别测定的方法，由于高氯酸的氧化能力强，测定中，温度条件控制不好，易导致氮素损失，同时钾的高氯酸盐溶解度低、不利于待测液中钾的测定。但此法的消煮速率较快，如控制得当，可提高测定效率。
④. H2SO4—K2Cr2O7消化，测定氮素含量的方法，现在已较少采用。
⑤. H2SO4—HNO3消化，利用硝酸作氧化剂，在有少量硫酸的基础上消化(防止消煮过程中，煮干)主要用于测定金属元素。

## Slide 9
适合于氮素之外的其它多数元素的测定，由于硝酸的分解温度较低(约130℃)，且硝酸的氧化能力较强，因此消煮时较易煮干，对含有机物质较多的样品、在称样量较大时，有时会发生爆炸；但其消煮速度较快,有利于提高分析效率，所以在分析中经常采用。
2、以硝酸为基本消煮酸的消煮方法，

## Slide 10
硝酸消煮常用方法：
☻ ①HNO3—HCl(王水)消煮，用于金属元素的待测液制备。
☻ ②HNO3—HClO4消煮，用于硫及金属元素的待测液制备。
☻③HNO3—H2SO4——HClO4消煮，主要由于制备金属元素待测液。

## Slide 11
3、以稀盐酸为浸提剂的提取法，
主要用于植物中具有生理活性或可移动性的金属元素等的待测液制备。
一般以0.1～2mol/L的HCl 提取。

## Slide 12
第二节 植物中氮素含量的测定
一、概述：
植物的氮素含量(N)约占干物质质量的0.3~5%，因植物种类、器官、生育期、施肥水平等的不同而有较大差异。如成熟的大豆籽粒含氮量可达5.36%、茎杆中为1.75%；而小麦籽粒含氮量一般在2.2~2.5%、茎杆中仅0.5%左右；水稻与小麦基本相同，籽粒为1.3%左右、茎杆为0.5%左右。在植物的生育前期，体内的含氮量较高，如棉花在苗期和花蕾期功能叶的含氮量在4~5%，而花铃期则降低到2~3%。通过测定含氮量可了解植物对氮素的需求和植物的氮素供应水平，以及环境条件等对植物吸收利用氮素的影响。

## Slide 13
第二节
植物中氮素含量的测定
植物中全氮的测定包括样品分解(氮素待测液制备)和待测液中氮素的定量。

## Slide 14
分解植物样品制备氮素待测液的方法：
通常采用的为开氏法(即硫酸—混合加速剂K2SO4+CuSO4+Se粉)；
如同时测定氮、磷、钾，则通常采用H2SO4—H2O2或H2SO4—HClO4。此类方法只能测定植物样品中的有机态氮和铵态氮，不包括硝态氮。

## Slide 15
对于硝态氮含量较高的样品可在消煮前加入水杨酸，用浓硫酸低温消煮样品，使样品中的硝态氮转化为硝基水杨酸，再用硫代硫酸钠(Na2S2O3)或锌粉将硝基水杨酸还原为氨基水杨酸，然后再用开氏法消煮测定。也可用铬粒在稀酸条件下将硝态氮还原为铵态氮后，用开氏法消煮测定。

## Slide 16
待测液中氮素含量的定量方法有蒸馏法、扩散法和比色法。以蒸馏法较为常用。没有蒸馏装置时可采用扩散法。比色法多用于有流动注射分析仪的自动分析中或快速测定。
如：铵态氮的靛酚蓝比色法，
铵态氮也可用纳氏试剂比色法测定。

## Slide 17
铵态氮的靛酚蓝比色法原理：在碱性条件下(pH10.5-11.7)，以硝普钠(硝基铁氰化钠，Na2Fe[CN]5NO)作催化剂、氨与次氯酸钠、苯酚作用，生成水溶性染料靛酚蓝，在0.05~0.5mg/L的N范围内，蓝色深浅与NH4+—N含量呈正比，可用比色法(比色波长625nm)测定

## Slide 18
二、开氏法(硫酸-混合盐消煮，蒸馏法)
1、方法原理
①、氮素待测液的制备：
植物样品在浓硫酸和加速剂的作用下，硫酸加热分解为二氧化硫、原子态的氧和水，分解产生的氧将样品中的有机物氧化成CO2和H2O，含氮有机化合物中的氮素(主要为氨基—NH2)转化为铵离子，存在于消煮酸液中。

## Slide 19
在开氏法中，加速剂的成分，按其作用可分为增温剂、催化剂和氧化剂等三类。

## Slide 20
增温剂
作用：常用的有硫酸钾或硫酸钠，使消煮时的温度控制在360-410℃之间，温度低于360℃，氧化反应速度较慢、一些杂环态的含氮化合物不易分解转化为铵态氮，结果偏低；高于410℃时，会导致硫酸铵分解，引起氨的损失。

## Slide 21
增温剂用量：
每ml硫酸中硫酸钾的加入量，低于0.3g，则消煮温度低于350℃，消煮速度较慢、需要较长时间才能消煮完全；高于0.8g时，虽然消煮时间可以大大缩短，但消煮后的内容物极易冷却结块，给后续操作造成困难；较为适宜的量在0.35-0.55g，为防止消煮过程中硫酸消耗过多，影响盐的浓度，可通过在消煮管口加入一小漏斗、减少硫酸的挥发损失，也可在消煮前适当多加适量硫酸。

## Slide 22
催化剂
种类：在使用的催化剂中，以汞、氧化汞和硒的催化效率较高，但由于汞的毒性较大，且氧化汞能与铵离子结合生成汞—铵复合物，这部分氮无法通过加碱蒸馏出来。如用汞或氧化汞催化，需在蒸馏前加入硫代硫酸钠将汞沉淀。
反应式为：
HgO+(NH4)2SO4=Hg(NH3)2SO4+H2O
Hg(NH3)2SO4+Na2S2O3+H2O
=HgS黑色↓+Na2SO4+(NH4)2SO4

## Slide 23
催化剂
使用：一般情况下较少使用汞或氧化汞；硒的催化效果最好，但由于消煮速度过快，在消煮液刚刚清澈时许多氮素还没有转化为铵，容易消煮不彻底，测定中需加以注意；由于硒粉不易买到。
常用催化剂为硫酸铜，催化效率略低，但价格低廉，易得。
注：加速剂中硫酸钾与硫酸铜的质量比为10:1。

## Slide 24
氧化剂
在一般的开氏法测定中，很少使用。只有在不使用催化剂、增温剂时，为提高消煮速率，才使用氧化剂；以双氧水(H2O2)使用最多，其次是高氯酸(HClO4)，由于高氯酸的氧化作用过于剧烈，容易造成氮素的损失，测定时须注意滴加高氯酸的温度、速度和数量。

## Slide 25
②、消煮液中氮素的测定
消煮液中的铵在碱性条件下，加热蒸馏，NH3挥发，用硼酸(H3BO3)溶液吸收，用标准酸滴定，根据标准酸的浓度和用量可计算出样品中的氮素含量。

## Slide 26
2、操作步骤：
消煮: 称取烘干磨碎植物样品0.3000-0.5000g，用长条称量纸送入消煮管(或开氏瓶)的底部，注意勿将样品粘附在管璧的上部。加混合加速剂1.5g，浓硫酸5ml，小心摇匀后，盖上小漏斗，放入消煮炉(或电炉)上，
开始文火加热，待有大量白烟冒出后适当加大火力，消煮至溶液呈蓝绿色(带白色调)时，再消煮10分钟，取下冷却，转移定容或直接转移后蒸馏。

## Slide 27
蒸馏、滴定:
将消煮好的溶液全部转入蒸馏瓶中(或定容后吸取一定体积)，将蒸馏装置安装好，检查是否密封，加入2%的硼酸溶液20ml和5滴定氮混合指示剂于250ml三角瓶中，将三角瓶置于冷凝器的承接管下，管口插入硼酸溶液中，然后通过加碱口向蒸馏瓶中40%的氢氧化钠20ml。接通电源，加热蒸馏，待接收瓶中溶液的体积达到120-150ml时，停止蒸馏。
用少量水冲洗冷凝管的下端，取下三角瓶，用硫酸标准液滴定，溶液由蓝绿色经暗黑色至紫红色为终点。同时进行空白试验，以矫正试剂和滴定误差。

## Slide 28
3、结果计算：
全氮(N)%=c×(V-V0)×0.014×100×m-1
式中：
c—硫酸标准液(1/2 H2SO4)的浓度，mol/L；
V、V0—样品、空白消耗标准酸的体积，ml；
m—称样质量，g。

## Slide 29
注：蒸馏出的铵既可用硼酸吸收，也可用标准酸吸收。
硼酸与铵离子反应生成的盐可与强酸反应生成新的盐和硼酸，因此通常认为硼酸对铵离子以吸附状态存在；直接用标准酸对吸收的铵离子进行滴定即可确定氮素的量，硼酸的体积、浓度都不需要十分准确，测定中操作较为方便；
常温下，1%的硼酸溶液1ml可吸附0.46mg左右的氮素，测定中可根据氮素的含量确定硼酸的加入量。

## Slide 30
标准酸吸收，因其与铵离子是等摩尔反应，在测定中标准酸的加入体积要准确，同时还需要用标准碱回滴，需配制两个标准液,测定的操作较使用硼酸复杂，在植物分析中较少采用标准酸吸收(在肥料分析中，由于氮素含量很高，用硼酸吸收往往不能保证完全，因此，在国家标准法中是用标准酸吸收)。

## Slide 31
1、方法原理：
植物中的氮、磷以有机态为主，钾以离子态存在。用浓硫酸和双氧水消煮样品时，有机物在硫酸和双氧水的作用下，经脱水碳化、氧化分解，碳、氢、氧转变为CO2和H2O，有机氮、磷转化为铵盐和磷酸盐，钾也以盐的形式存在于消煮液中。可用同一消煮液分别测定氮、磷、钾。
消煮液中的铵盐在碱化后成为NH3，经蒸馏或扩散，用硼酸吸收、标准酸滴定，即可计算出氮素含量。
三、H2SO4—H2O2消煮，蒸馏法或扩散法

## Slide 32
消煮：称烘干样品0.3～0.5g左右(过0.25或0.5mm筛)，于100ml开氏瓶中(加1-3滴水湿润样品)，加浓硫酸8ml，轻轻摇匀，在瓶口盖一小漏斗，放置过夜。
在电炉上先文火加热至有大量白烟冒出后再升高温度，当溶液呈均匀的棕黑色时取下。稍冷(150℃以下)后，滴加10～15滴H2O2，摇匀；加热至微沸后约5min，取下冷却、再滴加5-10滴H2O2，消煮；如此反复3-5次，每次滴加H2O2的量应逐次减少，到消煮溶液呈无色或清亮后，再消煮10min，取下冷却至接近室温，用少量水冲洗小漏斗，洗液流入开氏瓶中，将消煮液无损地转入100ml容量瓶中，定容、摇匀。放置澄清(或干过滤)后，上清液用于测定氮、磷、钾。
2、测定步骤：

## Slide 33
注：加H2O2时，要直接滴入硫酸溶液中，不要滴在瓶壁上，因为H2O2会很快分解，失去氧化能力；也不要滴在小漏斗上，以免H2O2影响氮、磷的比色测定)；

## Slide 34
扩散法：吸取待测液2～5.00ml(含铵态氮0.05～0.5mg)于扩散皿外室，内室加2%的硼酸—定氮混合指示剂溶液3ml，在扩散皿外室壁的上缘涂碱性甘油，盖上毛玻璃，轻轻转动几圈，使毛玻璃与扩散皿完全密封，轻轻移动毛玻璃使豁口对准外室，加入40%的氢氧化钠2ml，立即密封，用橡皮套固定。轻轻转动扩散皿，使碱液与待测液混合均匀。室温放置或在40℃下扩散24小时。在扩散期间轻轻转动扩散皿2-3次，以加速扩散，缩短时间。用标准酸滴定，记录用量。

## Slide 35
与测定样品同步进行空白试验和NH4+—N 回收率试验。
NH4+—N回收率试验：吸取浓度为100mg/L的NH4+—N 标准溶液5.00ml于扩散皿外室，以下步骤同样品测定。每批应做4～6个NH4+—N回收率试验，在样品滴定前，先滴定两个盛标准液的扩散皿作回收率检验。如NH4+—N回收率已达98%以上，说明试样中的NH4+已扩散完全，可以滴定；如回收率尚未达到要求，则需要延长扩散时间，直至符合要求，再进行滴定。

## Slide 36
蒸馏法： 吸取待测液10-20ml于蒸馏瓶中，加8ml 40%的氢氧化钠，用2%的硼酸溶液20ml吸收，加定氮混合指示剂4-6滴，进行蒸馏，待吸收溶液的体积接近120ml时，停止蒸馏，用少量水冲洗冷凝管的内壁和下段外壁，取下吸收三角瓶，用0.02-0.05mol/L的标准酸滴定。记录用量。

## Slide 37
3、结果计算：
N% = c*(V-V0)*0.014*取用倍数*100*m-1
式中：c — 硫酸标准液的浓度，mol/L；
V — 滴定样品消耗标准酸的体积，ml；
V0— 滴定空白消耗标准酸的体积，ml；
m — 称样质量，g；
0.014—氮的毫摩尔质量，g/m mol。
4、注意事项：
用扩散法测定溶液中的含氮量，因氨从溶液中的扩散速率受温度影响较大，因此无法准确确定扩散完全的时间，测定中一定要做氮回收试验，以确定适宜的滴定时间。

## Slide 38
第三节 植物中全磷的测定
植物中的磷含量较氮素低，一般占干物质质量的0.05～0.5%。植物中磷素含量与作物的磷素营养状况呈正相关，且因植物种类、品种、生育期、测定部位的不同而异。在了解植物的磷素需求规律、吸收和分布状况；诊断作物的磷素营养水平、制订磷素丰缺指标、研究磷肥效应及与其它营养元素的关系等都需要测定植物全株或对磷敏感的组织部位中的含磷量。

## Slide 39
测定植物中的磷一般采用H2SO4-H2O2消煮，钒钼黄比色法或钼锑抗比色法(钼蓝法)。钼蓝法的优点是灵敏度高，测定简便、快速、准确，但适测范围小；钒钼黄比色法的灵敏度较钼蓝法低，但适测的浓度范围及允许的酸度范围都较宽，适于磷含量较高(P 0.2%以上)的植物或肥料样品。含磷量低时，选用钼锑抗比色法更合适。

## Slide 40
5.0
1、本法的特点：
①、显色快、黄色稳定，在最初15分钟会降低1.3%，之后2小时内很稳定，24小时内基本无变化。
②、显色的酸度范围宽，极限范围是0.04～1.6mol/L，最适酸度为0.5～0.8mol/L。一般酸度低于0.2mol/L时，钙、镁、铁、铝等易产生沉淀，酸度高于1.6mol/L，因钼酸的水解，引起显色不稳定、黄色易消退。
③、在硝酸、盐酸、高氯酸、硫酸等介质中都可显色。但必须是单一显色系统，如硝酸或盐酸等。
④、干扰离子少，Fe2+、Al3+、Ca2+、Mg2+、Mn2+、Na+、K+、NH4+等允许达1000ug/ml。而钼蓝比色时，用Vc还原，铁只允许400ug/ml。
一、钒钼黄比色法

## Slide 41
⑤、测定简便，准确度和重现性好、相对误差在1~3%。
⑥、测定磷的范围宽，约为1~20mg/L P。不同浓度的适宜比色波长为：
浓度范围(P mg/L)：
0.25~5.5 1.0~10 2.0~15 4.0~17 7.0~20
400 420 440 470 490
适宜波长(nm)

## Slide 42
消煮液中的磷，在酸性条件下，与钒钼酸铵反应，生成黄色的三元杂多酸(P2O5.V2O5.22MoO3.nH2O)；在一定条件下，溶液黄色的深浅与磷含量成正比，可用比色法测定。
2、方法原理：

## Slide 43
全磷待测液的制备：用H2SO4—H2O2消煮，见氮素测定方法二。
磷的测定：吸取用H2SO4—H2O2消煮后定容的待测液10.00ml(或20.00ml)于50ml容量瓶中，加水至约30ml，加2滴二硝基酚，用6mol/L的氢氧化钠溶液调节至溶液刚好微黄色，再加1～2滴2mol/L的1/2 H2SO4溶液调至黄色刚好消失。准确加入10ml钒钼酸铵显色剂，水定容、摇匀，20min后，在420nm波长下，比色测定，以试剂空白为参比。
3、测定步骤：

## Slide 44
标准曲线的绘制：
分别吸取100mg/L的P2O5标准液0、2.5、5、7.5、10、15、20ml于50ml容量瓶中，各加10.00ml空白消煮液，加水至约30ml，加2滴二硝基酚，用6mol/L的氢氧化钠溶液调节至溶液刚好微黄色，再加1~2滴2mol/L的1/2 H2SO4溶液调至黄色刚好消失。准确加入10ml钒钼酸铵显色剂，水定容、摇匀。20分钟后在420nm波长下，以试剂空白为参比，比色测定。绘制标准曲线。

## Slide 45
4、结果计算：
含磷量(P mg/g)= C*V*取用倍数*10-3*m-1
式中：C—由标准曲线上查得的显色液中磷浓度，ug/ml；
V—显色体积，50ml；
取用倍数—制备100ml待测液、吸取10ml测定，100/10；
10-3—由ug换算为mg的系数。
m—称取样品的质量，g。

## Slide 46
5、注意事项：
为保持显色时样品与标准系列一致，标准系列中空白消煮液的加入体积应与吸取样品待测液的体积相同。

## Slide 47
二、钼蓝比色法(钼锑抗比色法)
钼蓝法的优点是灵敏度高，测定简便、快速、准确，但适测范围小。
1、方法原理：
消煮液中的磷，在酸性条件下，与钼酸络合，生成二元杂多酸[H3(PMo12O40)]，该二元杂多酸能与锑反应生成磷锑钼三元杂多酸，其组成为P:Sb:Mo=1:2:12；此磷锑钼三元杂多酸在室温下能迅速被抗坏血酸还原为蓝色的络合物磷钼蓝的组成为H3PO4·10MoO3·Mo2O5或H3PO4·8MoO3·2Mo2O5)，在一定条件下，溶液蓝色的深浅与磷含量成正比，可用比色法测定。

## Slide 48
2、测定步骤：
全磷待测液的制备：用H2SO4—H2O2消煮，定容100ml，上淸液用于测定磷。
磷的测定：吸取用H2SO4—H2O2消煮后定容的待测液2～5ml(准确，控制磷量在20～30ug)于50ml容量瓶中，加水至约30ml，加2滴二硝基酚，用6mol/L的氢氧化钠溶液调节至溶液刚好微黄色，再加1～2滴2mol/L的1/2 H2SO4溶液调至黄色刚好消失。准确加入5ml钼锑抗显色剂，水定容、摇匀；30min后，在700nm或880nm波长下，比色测定，以试剂空白为参比。

## Slide 49
标准曲线的绘制： 分别吸取5mg/L的P标准液0、1、2、4、6、8、10ml分别于50ml容量瓶中，各加2～5ml空白消煮液，加水至约30ml，加2滴二硝基酚，用6mol/L的氢氧化钠溶液调节至溶液刚好微黄色，再加1～2滴2mol/L的1/2 H2SO4溶液调至黄色刚好消失。准确加入5ml钼锑抗显色剂，水定容、摇匀。30分钟后在700nm或880nm波长下，以试剂空白为参比，比色测定。绘制标准曲线。

## Slide 50
3、结果计算：
全磷(P，％)＝C*V*分取倍数*10-4*m-1
式中：C—从标准曲线查得显色液中磷的质量浓度，ug/ml；
V—显色体积，50ml；
分取倍数—消煮定容体积/吸取定容液体积，100ml/(2～5ml)；
m—称取干样品的质量，g。
10-4—换算为百分含量系数。

## Slide 51
4、注意事项：
①、钼锑抗显色剂的有效期比较短；在室温高时，一般有效时间在4～6h，最好是现用现配。在用钼锑贮备液溶解抗坏血酸时不要加热，防止Vc被氧化将钼酸还原。
②、钼蓝显色液比色时用880nm较700nm更灵敏。如比色计调节不到700nm，也可用660nm比色。
③、在用钼蓝法测定植物中的磷含量时，如磷的显色浓度较高(一般在磷浓度高于1 μg/ml)，则易产生蓝色絮状沉淀，此时，应减小吸取待测液的体积，重新显色测定。

## Slide 52
第四节 植物中钾含量的测定
植物中的钾含量较高，一般占干物质质量的1～5%。植物中钾素含量因植物种类、品种、生育期、器官的不同而有较大差异。一般喜钾类作物如烟草、甜菜、甘薯、马铃薯等体内的含钾量较高，且茎杆中的含量高于籽粒。
在了解植物的钾素需求规律、吸收和分布状况；诊断作物的钾素营养水平、制订钾素丰缺指标、研究钾肥效应及与其它营养元素的关系等都需要测定植物中的钾素含量。

## Slide 53
植物中的钾几乎全部以离子状态存在于植物组织中，因此，植物中的全钾不仅可用湿灰化法(H2SO4-H2O2)和干灰化法制备待测液。如单独测定钾还可用1mol/L的醋酸铵浸提法，也可用1mol/L的HCl浸提法、可同时测定钙、镁、铜、锌等元素。
溶液中的钾可直接用火焰光度计法测定。

## Slide 54
一、H2SO4-H2O2消煮，火焰光度计法
1、测定原理：
火焰光度计法原理：将待测溶液用气动雾化器喷成雾状，以气液溶胶的形式进入火焰后，溶剂被蒸发变为气固溶胶，气固溶胶中的固体颗粒在火焰中被熔融、蒸发为气态分子，在火焰中继续获得能量分解为中性基态原子，进一步加热后，有部分基态原子的外层电子获得足够的能量迁移到更高的轨道达到激发态。这种电子状态不稳定，当其释放能量回到基态时，会发射特定波长的光，即特征谱线。

## Slide 55
用单色器或干涉型滤光片把元素发射的特定波长的光与其它辐射谱线分离，经光电池或光电管转化为光电流，即可用检流计量出电流的强度。
若激发条件(燃气和助燃气的供给速度、样品溶液的进样流速、溶液中其它物资的含量)保持一定，则光电流强度与被测元素的浓度成正比。即I=Acb，激发光源较稳定时，式中的A为常数，当浓度很低时，自吸收现象忽略不计，此时b＝1，电流强度与试液中待测元素的浓度成正比：I=Ac。把测得的强度与一个标准或标准系列比较，即可确定待测元素的浓度，进而计算出样品含钾量。

## Slide 56
2、测定步骤：
待测液制备：用H2SO4-H2O2法制备100ml待测液。
上机测定：吸取消煮好的待测液5ml于50ml容量瓶中，水定容，摇匀，与标准系列一起用火焰光度计测定。
附火焰光度计的使用方法：按仪器操作要求接通电源，打开主机开关和空气压缩机开关，待压缩空气的压力达到额定要求时，打开进样开关、燃气开关，点火；调节燃气与助燃气的开关使二者达到适宜的比例，即火焰充分燃烧的状态，火焰整体呈堆型，火焰内部的小突起和四周的环行小火焰其外部的界线清晰。预热10-20分钟，即可进样测定。

## Slide 57
标准系列的配制：
吸取为100ug/ml的K标准液0、2、5、10、20、40、60ml分别于100ml容量瓶中，加入5ml空白消煮液水定容、摇匀。以钾浓度为零的溶液作空白，进样测定、调节火焰光度计的钾表头读数为0；用浓度最高的钾标准液进样测定，调节钾表头的读数满度或某一较高读数；按浓度由低到高、依次测定标准系列，并记录读数。之后测定样品。为保证测定结果准确，每测定5-10个样品后、用标准液校正表头读数，如与开始时的读数相同，则可继续测定，读数不同时、应调节至原读数，再将前面测定的几个样品重新测定。

## Slide 58
3、结果计算：
全K(％)＝C*V*取用倍数*10-4*m-1
式中：C—从标准曲线上查得的钾浓度，μg/ml。
V—测定液体积，50ml。
取用倍数—消煮液定容体积100ml/吸取体积5ml。
10-4—换算系数(μg换算为g后、用质量百分数表示的系数)
m —样品质量，g。

## Slide 59
4、注意事项：
①、测定溶液的酸碱度、粘滞度、阴阳离子的组成等对钾含量的测定有一定的影响，测定时注意标准系列与样品之间在酸度、离子组成等方面应尽量控制一致。一般当酸度低于0.2mol/L时，对测定基本无明显干扰。
②、用火焰光度法测定时，当钾、钠的浓度较高时会由于自吸效应，而使标准曲线后端向x轴弯曲，为保证测定结果准确，一般测定时，钾、钠的浓度最高不要超过50ug/ml。
③、火焰光度计的火焰大小，对测定时激发态钾、钠所占总量的比例有显著影响，表现为读数的大小随火焰而变化，因此，测定过程中每次调节火焰后，应重新测定标准系列。

## Slide 60
二、1mol/L的HCl浸提，火焰光度计法
1、方法原理：
植物样品中的钾都是以K+的形态存在于植物体内，用盐酸中的H＋交换，K+被取代进入溶液，溶液中的钾用火焰光度计法测定。
2、测定步骤：
采取植物样品0.5***g于100ml塑料浸提瓶中，准确加入50ml浓度为1mol/L的HCl溶液，振荡提取30min，干过滤于100mL的三角瓶中(弃去最初部分滤液)。吸取滤液5ml于50ml容量瓶中，水定容、摇匀，与钾标准系列一起用火焰光度计进行测定。
Notes: <number>

## Slide 61
标准系列的配制：吸取为100ug/ml的K标准液0、2、5、10、20、40、60ml分别于100ml容量瓶中，加入10ml浓度为1mol/L的HCl提取液、水定容、摇匀。与样品一起上机测定。用试剂空白调检流计表头读数为0(零)。用浓度最高的钾标准液调满度。

## Slide 62
3、结果计算：
全K(％)＝C*V*取用倍数*10-4*m-1
式中：C-从标准曲线上查得的钾浓度，μg/ml。
V—测定液体积，50ml。
取用倍数—提取液体积100ml/吸取体积5ml。
10-4—换算系数(μg换算为g后、用质量百分数表示的系数)
m —样品质量，g。
Notes: <number>

## Slide 63
4、注意事项：
为防止浸提剂对火焰光度计测定钾进样和激发的影响，在标准系列中应加入等量的浸提剂。
火焰光度计的火焰不十分稳定，测定5～10个样品后，最好用标准液校正表头一次。

## Slide 64
本章 结束
本章 结束