## Slide 1
第八章
植物中水分、
干物质和灰分的测定

## Slide 2
第八章 植物中水分、干物质和灰分的测定
第一节 植物中水分和干物质的测定
第二节 植物中灰分的测定

## Slide 3
植物中含水量的多少是反映植物生理状态和成熟度的一个指标；含水量适宜植物才能生长健壮，光合效率高，干物质积累快。
新鲜植物体的含水量在70-95%之间，以幼叶为最，茎杆略低，以成熟籽粒含水量最少，一般在5-15%。
植物除去水分后的剩余部分为干物质，干物质中有机物质占90-95%，矿物质为5-10%(即灰分)。
概述：

## Slide 4
水分含量也是农产品品质检测和判断其是否适于贮存的重要指标。
由于植物样品的含水量波动较大，且风干样品的含水量也会受环境湿度和温度的影响，为保证样品成分分析结果的稳定，成分含量一般以干基计算，需要测定水分含量进行换算。

## Slide 5
第一节
植物中水分和干物质的测定
一、测定方法的选择
二、常压恒温干燥法
三、减压干燥法、
四、蒸馏法：

## Slide 6
植物中水分的测定方法较多，
常用方法有：常压恒温干燥法、减压干燥法、蒸馏法。
此外还有： 红外干燥法、冷冻干燥法、微波衰减法、中子法、和卡尔.费休(Karl Fischer)滴定法，这些方法都需要特殊仪器设备，
一、测定方法的选择

## Slide 7
常压恒温干燥法
使用最普遍，其测定方法简单、准确度较高，适用于不含易挥发成分和热分解成分的样品，是测定水分的标准方法之一；但对于幼嫩植物组织、含糖、含挥发油的样品则不适用，容易产生较大误差或错误。

## Slide 8
减压干燥法
适用于含易热解成分的样品，如含糖较多的样品，但不适于测定含有挥发油成分的样品。
蒸馏法
适合于测定含水量较高的样品，如水果、蔬菜等；同时也适于测定含有挥发油和干性油的样品。

## Slide 9
1、方法原理
植物样品在100-105℃烘箱中烘干，通过样品的失重量(水分量)，计算水分的含量。
样品在烘干过程中，可能有部分易焦化、分解和挥发的成分损失而产生正误差；也可能因水分未完全驱除或在冷却、称量过程中吸湿，或因部分不饱和脂肪被氧化产生增重，而产生负误差。
本法是测定植物水分的标准方法之一，应严格控制操作条件。
二、常压恒温干燥法

## Slide 10
① 风干植物样品的测定
称量容器烘干恒重：
取洁净的称量瓶或洁净的铝盒，放入100-105℃的恒温烘箱中烘30分钟，取出，盖好盖，转入盛有硅胶的干燥器中冷却至室温(约需20-30min)，取出，称量；再烘30min，称量，两次称量之差小于1mg，为恒重(m0)。
常压恒温干燥法
2、测定步骤

## Slide 11
样品烘干恒重：
取粉碎后混匀的风干样品约3g，平铺于已恒重的称量瓶中，称取其准确质量(m1)；将盖子打开后，放于已升温至约115℃的烘箱中，关好烘箱门，调节温度在100-105℃，烘干4-6h。取出，盖好盒盖，转入干燥器中冷却至室温、称量；再烘干2h，称量(m2)直至前后两次质量差小于2mg，为恒重。
常压恒温干燥法

## Slide 12
② 新鲜植物样品中水分的测定
取一小烧杯，放入约5g或10g干净的石英砂和一支小玻棒(水分不多时可不加)，移入100-105℃烘箱中烘至恒重(m0)。将新鲜样品约5g，于小烧杯中，与石英砂混匀后称量(m1)。将小烧杯和样品先在50-60℃的干燥箱中鼓风干燥3-4h，中间可翻动样品两到三次，样品烘脆后，轻轻压碎，转入100-105℃(不鼓风)烘约3-4h，冷却、称量。再同法烘约2h，称量，至恒重(m2)。
常压恒温干燥法

## Slide 13
3、结果计算：
水分%=(m1-m2)/(m1-m0)*100
干物质%=(m2-m0)/(m1-m0)*100
式中：m0—称量瓶(或小烧杯加砂、玻棒)的质量，g。
m1—风干样或鲜样及称量瓶(或小烧杯加砂、玻棒)的总质量，g。
m2—烘干样及称量瓶(或小烧杯加砂、玻棒)的总质量，g。
常压恒温干燥法

## Slide 14
注：
1、石英砂的清洗方法：先用6摩尔的盐酸煮沸0.5h，水洗至中性，再用6摩尔的氢氧化钠煮沸0.5h，水洗至中性，烘干备用。
2、 每次冷却的时间要一致。
3、 在空气湿度较大时，要注意称量速度。
4、 在新鲜样品测定中，注意混匀时不要造成样品、砂等的损失。
常压恒温干燥法

## Slide 15
注(续)：
5. 新鲜植物组织样品的含水量较高，不宜直接在100℃烘干。因为在高温条件下，表面组织容易快速干燥，形成干壳，导致内部组织的水分不易蒸发出来，烘干速度反而较慢。
6.在常规分析中，水分的计算，习惯上都是以分析样为基础的，即多数为风干样。如需要新鲜植物的水分含量，一定注意，在采样后，样品制备的同时，取一部分样品(要有代表性)测定水分。
常压恒温干燥法

## Slide 16
1、方法原理
在减压下，水分的沸点降低，可使植物样品中的水分在较低的温度下蒸发，根据干燥前、后的质量差，计算水分含量。该法适用于含糖较多的样品，但不适用于含挥发性物质的样品。
三、减压干燥法

## Slide 17
2、操作步骤
取样品约1-3g，于已知恒重质量(m0)的铝盒中，打开盒盖，放入已预热至约70℃的真空干燥箱内。抽气减压至要求的压力(约100-400kPa)调节温度至50-60℃。关闭抽气活塞，停止抽气。使干燥箱内保持一定的温度和压力，经一定时间(约3-5h)后，打开进气活塞，使空气经干燥装置后漫漫进入干燥箱内(进气速度不能过快，以免空气对流强烈而吹散已烘干的样品)，至箱内压力与大气压相平衡后，打开箱门，取出铝盒盖好，移入干燥器中冷却、称量。再烘1h，冷却、称量至恒重(m2)。
减压干燥法

## Slide 18
3、结果计算
水分%=(m1-m2)/(m1-m0)*100
干物质%=(m2-m0)/(m1-m0)*100
式中：m0—铝盒的质量，g。
m1—风干样或鲜样加铝盒的总质量，g。
m2—烘干样加铝盒的总质量，g。
减压干燥法

## Slide 19
1、方法原理：
植物样品中的水分与甲苯(或二甲苯)一起蒸馏，二者组成的共混物其沸点低于甲苯(110.8℃)和水的沸点，可使样品中的水分在较低的温度下迅速蒸馏出来，收集溜出液于接受管中，由溜出水的体积计算样品中水分的含量。此法适用于含挥发性油和干性油等易氧化的油料植物样品，以及水分含量高的新鲜样品。
四、蒸馏法：
蒸馏法

## Slide 20
(1). 洗净、烘干蒸馏装置： 将蒸馏式水分测量装置的各部分用重铬酸钾洗液及水洗净、烘干，以防止测定时带入外来水分，或样品中的水以水滴的形式粘附于蒸馏器的内壁。
(2).蒸馏： 安装蒸馏装置：准确称取剪碎、混匀的样品(估计含水量在2-5ml)，放入干燥的蒸馏瓶中，加入新蒸馏的甲苯(或二甲苯)约75ml，使样品全部淹没。连接好接收管和冷凝管(严防漏气)，从冷凝管的顶端加入适量的甲苯，将水分接收管装满。
蒸馏法
2、操作步骤：

## Slide 21
蒸馏水分：打开冷凝水源、电源，以文火徐徐加热蒸馏瓶，使每秒钟溜出液约2滴，待大部分水分蒸馏出来后，增大火力，使每秒的流出速度约为4滴，直至接收管中水分的体积不在增加，且水液上层的甲苯溶液已澄清透明、不在浑浊时，关闭电源。
蒸馏法
2、操作步骤：

## Slide 22
读取水的体积：从冷凝管的顶端注入少量甲苯冲洗内壁上水滴，接收管内壁上的水滴可用附有小橡皮头的铜丝轻轻推入水液内。待接收管内溶液冷却至室温后，读取水的体积(ml)。
蒸馏法
2、操作步骤：

## Slide 23
水分%=(V*ρ)*m-1*100
式中:V—接收管中水的体积，ml。
ρ—水的密度，g/ml。
m —样品质量，g。
蒸馏法
3、结果计算:

## Slide 24
4、注意事项：
(1)、蒸馏法测定水分的载体有许多种,以二甲苯的效果最好,所需的时间最短,水的回收率较高；甲苯次之。因甲苯、二甲苯为易燃物质；应注意防火。四氯乙烯的效果也较好，且不易燃烧，但毒性较大。
(2)、蒸馏法测定水分的装置有两种，以迪安-斯塔克(Dean-Stark)装置较为简单实用，适合常规分析，但精密度较差，读数精度为0.1ml。巴尔-亚伍德(Barr-Yarwood)装置测量精度较高，适于精密分析，但装置准备较为复杂。
蒸馏法

## Slide 25
概述：灰分是植物样品经灼烧后所残留的无机物质，主要是一些无机盐和氧化物。植物干物质中灰分的含量随植物种类、品种、器官、部位、生育期、生长环境及农业管理措施的不同而有一定的变动。一般含量范围在2%-7%，平均为5%。
第二节 植物中灰分的测定

## Slide 26
测定灰分的含量，可了解各种植物在不同生育期和不同器官中养分吸收和积累状况，以及土壤、施肥、气候、栽培管理等因素对植物灰分含量变化的影响。也是农产品和其加工产品的品质检测项目之一。
灰分的测定

## Slide 27
一、方法原理：
植物样品经低温炭化和高温灼烧，水分及有机质被蒸发或氧化气化，最后剩余不可燃部分为灰分元素的氧化物或无机盐，称量后可计算灰分的含量。
由于灰分中含有未烧净的炭粒、样品上附着的尘土、及灰分中成分有所改变(碳酸盐增加，氯化物和硝酸盐损失，有机磷和有机硫转变为磷酸盐和硫酸盐等)，因此测定出的灰分常称为粗灰分。
灰分的测定：灼烧重量法。
灰分的测定

## Slide 28
灼烧的温度和升温速度对灰分的残留量有一定的影响。常规测定温度一般控制在525℃±25℃(国家标准为550-600℃)。温度过高和升温速度过快，会引起部分钾、钠的氯化物挥发损失；也会导致钾、钠的磷酸盐和硅酸盐熔融将部分炭粒包裹，使炭粒烧不尽；由于快速升温引起的空气对流会造成样品微粒飞失。
一、方法原理(续)：
灰分的测定

## Slide 29
对于含磷、硫、氯较多的样品(如籽粒、香辛类蔬菜等)，为防止这些元素的损失，常加入一定量的金属钙、镁盐将其固定后再炭化，一般是定量加入醋酸镁的乙醇溶液(浓度15g/L)将样品湿润，同时加入等量的溶液做空白试验，校正加入的金属盐量。也可定量加入饱和石灰水。
灰分的测定
一、方法原理(续)：

## Slide 30
将标有号码的适宜大小的瓷坩埚在600℃高温电炉中灼烧0.5h，冷却至200℃以下后取出，放入干燥器中冷却至室温，称量；再次灼烧、冷却称量，直至恒重(记录质量m1)。
灰分的测定
二、操作步骤

## Slide 31
称取2.000-3.000g(m2)磨细混匀的风干样品于已知恒重质量的坩埚中(加入1-2ml乙醇溶液使样品湿润，有利于样品的均匀灰化)。将坩埚放在调温电炉上，坩埚盖斜放，调节电炉温度，使样品缓缓加热炭化，至烟冒尽时，将坩埚移入高温电炉中，加热至525℃，保持1-2h，至灰分呈灰白色，无黑色炭粒为止。待冷却至200℃以下时，取出坩埚、移入干燥器中，冷却至室温称量。重复灼烧至前后两次称量相差小于0.5mg为恒重(m3)。
灰分的测定
二、操作步骤（续）

## Slide 32
灰分%=(m3- m1)*m2-1*100
式中： m1—坩埚质量，g。
m2—样品质量，g。
m3—坩埚和灰分的质量，g。
灰分的测定
三、结果计算：

## Slide 33
1、新坩埚使用前须在稀HCl中煮沸1小时(除去可溶性无机盐和瓷釉上附着的杂质等)，再用自来水、蒸馏水冲洗洁净后，烘干，再于600℃下灼烧恒重。
2、坩埚和盖上编号可用FeCl3与蓝黑墨水的混合液(FeCl3浓度5g/L)，编号后在600℃的高温电炉中灼烧0.5h，即留有不易脱落的砖红色Fe2O3痕迹号码。
此号码在盐酸中浸泡较易消色，须注意。
灰分的测定
四、注意事项：

## Slide 34
本章内容结束