## Slide 1
第一节 植物中硼的测定
第二节 植物中铜锌铁锰的测定
第十一章
植物中微量元素分析

## Slide 2
概述：
植物必需的微量元素包括铜、锌、铁、锰、硼、钼等，它们在植物体内的含量很低，且在植物体内的变化较大。当供应不足时，植物常会发生缺素症，而土壤或栽培基质中含量较多时，也会因植物吸收较多而影响生长发育，甚至是造成中毒；不仅影响作物的产量和品质，同时通过食物链还会进入动物或人的体内，影响代谢和健康。

## Slide 3
植物微量元素的分析在样品的采集和制备过程中就应严格控制，既要注意避免污染，又要注意采集有代表性的部位或植物的敏感部位。
植物中微量元素的分析，一般包括样品的化学前处理(待测液制备)和元素的定量测定两方面。待测液制备的方法有湿灰化法和干灰化法，二者各有优缺点。
概述

## Slide 4
湿灰化法：一般可用硫酸、硝酸和高氯酸的不同配比或几个步骤制备待测液，由于使用的试剂量较大，空白值高，扣除空白值后经常引入较大误差。
干灰化法：则可能造成挥发损失，或形成难溶性的硅酸盐等引起负误差。目前，干灰化在测定微量元素方面使用较多。
随着现代仪器分析技术的发展和分析仪器的普及，许多元素的测定已趋向于采用仪器分析方法(如原子吸收法，等离子体发射光谱法等)。但由于一些因素的制约，一些元素的测定仍常用普通的比色法。
概述

## Slide 5
植物中的硼含量因植物种类的不同而异。一般，十字花科、豆科及耐盐植物的含硼量较高，含量范围在20-100ug/g，如豆科植物的硼含量在20-50ug/g，根用甜菜的含硼量在20-100ug/g；禾谷类作物含量较低，一般在2-10ug/g。双子叶植物高于单子叶植物。同时由于硼在植物体内的移动性较差，因此，植物不同部位的含量也有很大的差异，采样时需加以注意。
第一节 植物中硼的测定

## Slide 6
硼的测定方法较多，以ICP—AES法效果较好，检测下限为6ng/ml；其次为比色法。
比色法按显色条件的不同可分成四种：有蒸干显色法—即姜黄素比色法；水溶液显色法—甲亚胺比色法；浓硫酸溶液显色法－胭脂红酸法或醌～茜素法；以及三元配合物萃取法－H酸、水杨酸、β－间苯二酚等与硼组成负电性的配位体，再与碱性染料次甲基蓝或孔雀绿结合组成三元配合物。
测定植物中的硼常规方法为：干灰化－姜黄素比色法或干灰化－甲亚胺比色法。测定中必须十分注意防治硼的污染和挥发损失，一般灰化的温度不宜超过500℃，灰化的时间也不宜过长。

## Slide 7
由于在酸性条件下，硼容易挥发损失，测定时不宜用湿灰化法；而植物组织中含有丰富的盐基离子可防止硼在干灰化过程中挥发损失。对于含盐基离子较少的种子特别是油料植物的种子，灰化前可加少量氢氧化钙饱和溶液湿润样品后再灰化。
一、干灰化－姜黄素比色法
1、方法原理：

## Slide 8
灰化后，硼以硼酸根的形态进入溶液中，在酸性介质中，硼与姜黄素脱水结合生成玫瑰红色的配合物(玫瑰花青苷)，配合物的摩尔吸光系数理论为1.8×105，实测(1.4-1.6)×105，最大吸收峰在550nm，可能是两个姜黄素分子与一个硼配合，玫瑰花青苷的酒精溶液在硼浓度为0.0014-0.06ug/ml的范围内符合比尔定律。
姜黄素比色法
方法原理(续)

## Slide 9
待测液的制备：称取过0.5mm筛的烘干植物样品0.5-1.0000g，于30ml的瓷坩埚内，盖上盖且留一小缝，在电炉上加热炭化至烟冒尽后，转入高温电炉中于450℃下灰化2-3小时，待温度低于150℃后，取出冷却至近室温，准确加入0.1mol/L的HCl溶液10～20ml溶解灰分，用水转入100ml容量瓶中，定容、摇匀，干过滤或放置澄清后吸取上淸液。
姜黄素比色法
2、测定步骤：

## Slide 10
显色测定：吸取待测液1ml(含B量不超过1ug)于50或75ml的瓷蒸发皿中，加入姜黄素－草酸溶液4ml，略加摇动混匀。在55±3℃的水浴中蒸干后，计时再蒸15分钟以除去水分。取出，冷却至室温。用移液管从残渣四周加入20ml浓度为95％的乙醇，用塑料棒搅动使残渣溶解。用小滤纸干过滤于1cm光径的比色皿中，以95％的乙醇为参比，于550nm波长下测定(若吸光值过大，可用95％的乙醇稀释或改用580nm或600nm波长比色)，记录吸光度。

## Slide 11
标准系列的测定：分别吸取硼浓度为0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0ug/ml的系列硼标准液各1ml分别放入6个瓷蒸发皿中，加入4ml姜黄素-草酸溶液，轻轻摇动混匀后与样品一起在55±3℃的水浴中蒸干后，计时再蒸15分钟以除去水分。取出，冷却至室温。用移液管从残渣四周加入20ml浓度为95％的乙醇，用塑料棒搅动使残渣溶解。用小滤纸干过滤于1cm光径的比色皿中，以95％的乙醇为参比，于550nm波长下测定，记录吸光度。

## Slide 12
式中：
C—由标准曲线查得的硼的浓度，ug/ml；
取用倍数—100/1；
m—称取样品的烘干质量，g。
3、结果计算：
植物中全硼含量(B, ug/g)＝C*取用倍数*m-1

## Slide 13
4、注意事项：
①、硬质玻璃中常含有硼，在测定中所用的玻璃器皿不应与试剂、试样溶液长时间接触。尽量将试剂储存在塑料器皿在中。
②、姜黄素比色法在测定硼时的显色条件需严格控制。蒸发的温度、速度和空气的对流情况等都必须保持一致，否则影响结果的重现性。测定所用的瓷蒸发皿应仔细挑选，以保证形状、大小、厚度等尽量一致。恒温水浴尽量使用水层较深的水浴，且完全敞开，瓷蒸发皿应直接漂在水面上，水面应尽量高，防止蒸发皿被水浴的四壁挡住而影响空气的对流，影响蒸干速度。

## Slide 14
③、蒸干显色完全后，应将蒸发皿从水浴中取出擦干，随即放入干燥器中保存，待比色时再随时取出。以免蒸发皿长时间暴露在空气中，生成的玫瑰花青苷因吸收空气中的水分发生水解，而使测定结果不准确。
④、比色过程中，因乙醇的挥发损失而导致体积缩小，使溶液的吸收值发生改变，比色过程中要尽量保持速度一致，并用带盖的比色皿。
4、注意事项(续)：

## Slide 15
⑤、蒸干显色后生成的玫瑰花青苷不十分稳定，遇热易迅速分解，溶解于乙醇后，在室温下的稳定时间在1-2小时。
⑥、硝酸盐易干扰姜黄素与硼的显色，当硝酸盐大于20ug/ml时必须除去。同时一些中性盐的存在也干扰显色。
⑦、Mo、Ti、W等以及氧化剂和F-在同一条件下都能与试剂反应，当含量高时需要作预分离，以排除干扰。
4、注意事项(续)：

## Slide 16
1、方法原理
植物样品用干灰化法灰化，稀盐酸溶解灰分，溶液中的铁、铝、钙、镁、硅等加饱和碳酸钡分离除去后，滤液中硼用甲亚胺比色法。
甲亚胺为H酸(C10H4NH2OH(SO3H)2,8-氨基-1-萘酚—3,6-二磺酸)和水杨酸(C6H4OHCHO，O-羟基苯甲醇)的缩合物，甲亚胺需自己制备，国外现已有商品试剂出售，也可将H酸和水杨酸分别加到试样溶液中。
二、干灰化－甲亚胺比色法

## Slide 17
方法原理（续）
硼与甲亚胺在pH5.1-5.8的NH4OAc-HOAc缓冲液中，配合形成棕黄色配合物，他们的配合比[M]/[R]=1:3(M代表B，R代表甲亚胺)，配合稳定常数为5.1☓108。
此法可以测定硼(B)0.05-1.0ug/ml-1，最大吸收峰在410-420nm。
甲亚胺比色法

## Slide 18
方法原理（续）
根据试验对测定有影响的干扰离子有F-、Al3+、Fe3+、Cu2+。当溶液中含F-5000mg/L、 Al3+ 3000 mg/L 、 Cu2+ 2500 mg/L以上时，可以加EDTA溶液抑制其干扰。而Fe3+的允许含量为小于10 mg/L，且不能用EDTA溶液抑制其干扰。EDTA与Fe3+的配合物是黄色的。溶液可先用饱和BaCO3溶液沉淀去除其干扰。
甲亚胺比色法

## Slide 19
方法原理（续）
该法的主要缺点:土壤或植物样本分解或提取溶液中可能存在的浅黄色会干扰测定结果。
适宜的显色温度在20-35℃范围内，一般控制在23℃左右为宜，否则随温度的升高，吸光度显著减小。显色达到稳定所需要的时间为2小时。
本法可在水溶液中显色，操作简便，准确、快速，测定范围广，更适用于自动化分析。
甲亚胺比色法

## Slide 20
待测液的制备：称取过0.5mm筛的烘干植物样品0.5-1.****g，于30ml的瓷坩埚内，盖上盖且留一小缝，在电炉上加热炭化至烟冒尽后，转入高温电炉中于450℃下灰化2-3小时，待温度低于150℃后，取出冷却至近室温，准确加入0.1mol/L的HCl溶液10～20ml溶解灰分，用水转入100ml容量瓶中，定容、摇匀，干过滤或放置澄清后吸取上淸液。
2、测定步骤：

## Slide 21
显色测定：吸取滤液10ml(含硼2.5-20ug)，于25ml容量瓶中，加乙酸铵缓冲液10ml和甲亚胺显色液5ml，混匀，加水至刻度，摇匀，在23℃左右2小时后，在分光光度计上于420nm波长进行测定(4小时内颜色稳定)。
标准曲线的制作：分别吸取5ug.ml-1的硼标准溶液0、0.25、0.50、1.0、1.5、2.0、2.5ml置于7个25ml的容量瓶中，加入乙酸铵溶液10ml，摇匀，加甲亚胺显色剂5.00ml，混匀，用水定容，摇匀，为浓度0、0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5ug/ml的硼系列标准液，于23℃下保温显色2小时后，与样品一起于420nm波长下测定。

## Slide 22
3、结果计算：
全硼含量(B,ug/g)＝C*V*取用倍数*m-1
式中：C—显色液中硼的浓度，ug/ml；
V－显色体积25ml；
m－称取样品质量，g。
4、注意事项：
1、甲亚胺试剂时本身颜色较深，加入时体积要十分准确，否则会因显色剂体积的不同，而影响吸光度值。
2、甲亚胺试剂易光分解，使用时最好新配，并且标准系列也应每批样品都做。

## Slide 23
植物中的铜锌铁锰的含量差异很大。
铜的含量一般较低，植物中的含铜量一般在2-20ug/g，含量低于5ug/g时易出现缺乏，而高于30ug/g时则为过量或可能中毒；但不同作物有明显差异(见下表)。植物体内的铜主要积累在根部和叶片中。在一些施用波尔多液的水果上，铜的含量往往较高。
第二节 植物中铜锌铁锰的测定

## Slide 24
一些植物干物质中的含铜量
植 物 | 含铜量(ug/g) | 植 物 | 含铜量(ug/g)
蔬菜类 豆类 饲料 (非豆科)作物 经济作物 果树 芒果 | 8.8-22.7 9.5-17.5 12.5-29.2 6.7-20.0 3.0-23.0 6.0-10.4 10.0-16.4 | 观赏植物 稻草 水稻籽粒 甘蔗叶片 柑桔果实 小麦籽粒 | 6.5-23.4 3.1-7.6 3.6-20.8 2.8-8.9 3.0-70.0 2.3-3.1

## Slide 25
锌在植物体内的含量范围一般在10-100ug/g之间，个别锌积累植物体内的锌含量可高达1000 ug/g；一般当作物体内锌的含量低于10-20 ug/g时，易发生缺锌。锌在作物体内的适宜浓度范围(见下表)
植物种类 | 缺乏 | 低量 | 足量 | 过高
苹果 叶 柑桔 叶 苜蓿 地上部 玉米 叶 大豆 地上部 番茄 叶 | 0-15 0-15 0-15 0-10 0-10 0-10 | 16-20 16-25 16-20 11-20 11-20 11-20 | 21-50 26-80 21-70 21-70 21-70 21-120 | >51 80-200 >71 71-150 71-150 >120

## Slide 26
铁在植物体内的含量较高，在干物质中的含量约为50-250ug/g，低于50ug/g时易出现缺乏症状。
植物体内的铁含量因植物种类和器官部位的不同，而有较大差异。
一般桃、李、杏等果树和其它林木需铁较多，豆科植物、高粱、甜菜等也含铁较高。而某些蔬菜如菠菜、莴苣、甘蓝等含铁量高的植物，体内的铁含量可达100-800ug/g。

## Slide 27
锰在作物体内的含量也较高，因作物种类和环境条件的不同而有较大差异，一般植物的含量范围在10-150ug/g(干物质)。
在酸性土壤上，植物体内的锰含量较高，一般在200-500ug/g；个别耐高锰的植物体内可高达2400ug/g以上。
因土壤类型的不同，有些土壤易缺锰(如盐渍土、钙质土)，而生长在一些酸性土壤的果树则易产生锰中毒。

## Slide 28
植物中铜锌铁锰的测定较为常用的方法：干灰化－原子吸收法或湿灰化－原子吸收法。
1、方法原理：
样品经干灰化后，用稀盐酸或硝酸溶液溶解灰分，溶液中的铜锌铁锰用AAS法测定。
湿灰化: 用硝酸－高氯酸消煮样品，溶液中的铜锌铁锰用AAS法测定。

## Slide 29
干灰化法：
称取过0.5mm筛的烘干植物样品0.5-2.0000g，于30ml的瓷坩埚内，盖上盖且留一小缝，在电炉上加热炭化至烟冒尽后，转入高温电炉中于450℃下灰化2-3小时，待温度低于150℃后，取出冷却至近室温，加入1：1的硝酸溶液5ml溶解灰分，用水转入50ml容量瓶中，定容、摇匀，干过滤于干净干燥的塑料瓶中。直接与标准系列一起在原子吸收分光光度计上测定。
2、测定步骤：

## Slide 30
湿灰化法：
称取样品0.5-2.0000g，于消化管中，加入浓HNO310ml，摇匀，放入消化炉中加热30分钟，冷却，加入HClO4 2ml，继续加热至白烟产生，说明消化已完全，继续加热蒸去大部分HClO4及HNO3(残余2ml左右)，冷却后洗入50ml容量瓶中。直接与标准系列一起在原子吸收分光光度计上测定。
2、测定步骤：

## Slide 31
标准系列：
分别预先配制出含铜100ug/ml、锌200ug/ml、铁500ug/ml、锰500ug/ml的标准储备液。分别于6只50ml或100ml的容量瓶中，用标准储备液配制铜浓度为0、0.1、0.25、0.5、1.0、2.0、4.0ug/ml，锌浓度为0、0.25、0.5、1.0、2.0、4.0、8.0ug/ml，铁锰浓度为0、0.5、1.0、2.0、4.0、8.0、16.0ug/ml的混合系列标准液。
与样品一起在原子吸收分光光度计上测定。
2、测定步骤：

## Slide 32
原子吸收分光光度计的使用方法和注意事项。
参考仪器使用说明和仪器分析。
注：

## Slide 33
本章结束
本章结束