## Slide 1
第一节 概述
第二节 蛋白质的测定
第三节、氨基酸含量的测定
第十三章 植物中蛋白质和氨基酸含量的测定

## Slide 2
蛋白质是植物的重要组成成分，是生命的物质基础，它的含量是衡量农、畜、和水产品的重要指标，在育种、食品和饲料等工作中常常需要测定蛋白质的含量。
蛋白质的含量随作物种类、部位、生育期以及品种特性而有较大差异。植物各部位器官中的蛋白质含量不同，以种子中的含量最高，如豆类，可达45～55％，其次为花、叶、茎和根。
一、概述：

## Slide 3
作物在不同的发育阶段，蛋白质的含量都较高，但随发育程度而有所减少，其蛋白质的理化性质亦随之改变。在接近成熟的一段时期内、营养体中的蛋白质大为减少，蛋白质以贮存的形式转入种子内。
作物中蛋白质的含量还受植物的营养状况、气候条件及栽培条件的不同而变化。施用氮肥、钾肥可提高蛋白质的含量。
概 述

## Slide 4
氨基酸是组成蛋白质的基本单位，也是蛋白质的分解产物。全氨基酸和个别氨基酸的分析测定是研究蛋白质、酶的化学组成及性质的重要手段。生物学及农业科学的许多领域都需要分析氨基酸。在评价谷物的蛋白质营养价值时需要测定游离氨基酸及蛋白质的氨基酸组成。动植物产品中的氨基酸以多种形式存在，大致可分为两种，即构成蛋白质的氨基酸和游离氨基酸，另外，还有少量的由肽键连接的几个氨基酸，以及与糖或脂结合在一起的。
概 述

## Slide 5
在人类和动物营养学上，各种氨基酸含量的高低是很重要的，特别是有几个限制性氨基酸，如称为第一、第二限制氨基酸的赖氨酸和色氨酸，是一种必需氨基酸，必须从食物中直接吸收，而不能由人与动物利用食物中的其它成分自身合成，它们又对人与动物的生长发育起着重要作用的氨基酸；若缺乏这些氨基酸，人与动物不仅不能正常发育，还会引起某些疾病，而这些氨基酸在贮存和加工的过程中极易损失破坏，因此必需氨基酸的含量高低是衡量谷物、饲料蛋白质的重要指标之一。
概 述

## Slide 6
蛋白质分析的方法很多：一类是利用蛋白质中含有一定量的氮，通过测定样品中的含氮量在乘以换算系数，计算出蛋白质的含量，如开氏法；另一类是依据蛋白质的理化性质，测定蛋白质的方法，如染料结合法、双缩脲法和荧光法等。
最常用的方法是开氏法，但开氏法测定的氮中还包含有氨基酸、酰胺等非蛋白质氮，由此计算出的蛋白质故称为“粗蛋白质”，如果蛋白质用重金属盐等沉淀分离以后，进行全氮测定，由氮换算而成的蛋白质的含量，则称为“纯蛋白质”。
概 述
蛋白质的测定的方法选择

## Slide 7
开氏法是测定全氮量的经典方法，至今仍为蛋白质定量的标准方法。但是操作手续繁琐，分析速度较慢，试验费用较高。近年来已出现几种以开氏法原理为基础的全自动或半自动的开氏定氮仪，如瑞典的Tecator公司生产的开氏1030分析仪；日本生产的Kjel-Auto自动蛋白质分析仪和丹麦4FOSS公司生产的Kjel-FOSS自动蛋白质分析仪等，这些仪器虽然自动化程度较高，但价格昂贵，目前尚不能普及。
北京产的自动定氮仪价格适中，可自动蒸馏，需人工滴定。
概 述

## Slide 8
在生产和科研中为了完成大批样品的分析，常常采用快速、简易的分析方法，如染料结合法、双缩脲法、水合茚三酮法、亮磺化黄素荧光法、红外光谱法、核磁共振法、以及测定开氏消煮液中铵的靛粉蓝和纳氏比色法等，并发展起蛋白质单粒筛选技术。
概 述

## Slide 9
氨基酸的分析方法包括氨基酸总量的测定和单一氨基酸含量的测定。氨基酸总量的测定方法较多，许多测定蛋白质氮含量的方法可用于氨基酸总量的测定，此外较为常用的方法还有氨基氮的甲醛滴定法、茚三酮比色法等，以茚三酮法在实际工作中应用最多。近年来应用气相色谱和氨基酸自动分析仪测定氨基酸含量已越来越普遍。
概 述
氨基酸测定方法的选择：

## Slide 10
一、开氏法
二、染料结合法(DBC)测定同类种子的蛋白质含量
三、 考马斯亮蓝G-250快速测定蛋白质含量
第二节 蛋白质的测定

## Slide 11
本标准适用于测定谷类、豆类作物种子粗蛋白质含量。
一、开氏法
半微量开氏法为测定粗蛋白质含量的国家标准法
1、 适用范围：

## Slide 12
氮是蛋白质的主要成分，同类植物籽粒中蛋白质的含氮量基本是固定不变的。因此，可用开氏法消煮定氮，再将测定的含氮值乘以蛋白质换算系数，即得粗蛋白质含量。氮含量换算成蛋白质的系数一般为6.25，这是有蛋白质平均含氮量16%为根据导出的值，但不同植物籽粒中蛋白质的含氮量有差异，故由氮换算为蛋白质的系数也稍有不同。
2 、方法原理
Notes: <number>

## Slide 13
以定量蛋白质为目的的总氮量测定中，开氏法分解时，硝态氮的部分氨化是不可避免的，因此蔬菜类特别是可能含有硝态氮化合物的样品，须用水杨酸固定硝态氮化合物，用开氏法测定总氮量，同时用离子电极法测定硝态氮的含量，再从总氮量中减去硝态氮量后乘以蛋白质换算系数。
2 、方法原理(续)

## Slide 14
样品的消煮： 称取烘干样品(过0.25mm筛子)0.3000g-0.5000g置于50ml或100ml开氏瓶或消煮管的底部，加入混合催化剂2.5g，加5ml浓H2SO4，小心摇匀，加漏斗，放置过夜；将消煮管放置在消煮炉上，开始加热，先用低温加热，等消煮管有白烟冒出时，提高温度，消煮至溶液呈清亮的浅兰色，再加热10分钟，取下，冷却至室温，将消煮液无损地转移至100ml容量瓶中，定容。
氮的测定：用移液管吸取5.00ml或10ml、20ml待测液放入定氮仪中定氮，并同时作空白实验。
3 操作步骤

## Slide 15
4 、结果计算
粗蛋白质%(干基)=(V-V0)• C•14•10-3•分取倍数• K•100/m
V—样品滴定所消耗标准酸的体积，ml
V0—空白实验消耗标准酸的体积，ml
10-3—将ml换算为L的系数
C—标准酸的浓度，mol/L
14—氮的摩尔质量
分取倍数—定容体积/分取体积的比值
m—样品质量，g
K—换算为蛋白质的系数
式中：

## Slide 16
不同作物种子含氮量换算成粗蛋白质的系数K
种子 | 换算系数K
麦类、豆类 | 5.70
水稻 | 5.95
高粱 | 5.83
大豆 | 6.25
其它谷物 | 6.25

## Slide 17
①. 本法测定的结果为粗蛋白质含量。
如果测定纯蛋白质含量，样品则需先用蛋白质沉淀剂如碱性硫酸铜、碱性乙酸铅、单宁酸溶液、三氯乙酸溶液等处理，将蛋白质从水溶液中沉淀出来，水洗除去非蛋白质态氮，再测定沉淀的蛋白质中的全氮量，乘以蛋白质的换算系数即可得纯蛋白质含量。
4、注意事项：

## Slide 18
附纯蛋白步骤：称取样品0.5000-2.000g于150ml的烧杯中，加入50ml热水(淀粉含量高的加入约50℃热水，在约45-50℃的水浴中加热15分钟，以免淀粉糊化、影响后面的过滤)，加热至沸，5分钟后取下，冷却约30分钟，缓缓加入6.0%硫酸铜溶液25ml、轻轻搅拌，加入1.25%的氢氧化钠溶液25ml，放置0.5小时以上，用倾泻法过滤，用近沸的热水洗涤沉淀，至滤液遇氯化钡溶液不产生白色BaSO4沉淀为止；间接指示非蛋白质态含氮物已经洗涤完全。将沉淀与滤器一起放入60℃烘箱中烘至近干，将沉淀与滤纸一起无损的转入开氏瓶中，以下用测定全氮的方法测定。

## Slide 19
②. 称样量的大小取决于样品的含氮量。若含氮为1-5%，称样量为0.3g，可根据含氮量的水平适当增减称样量。
③.在消煮过程中经常转动开氏瓶，使溅在瓶壁上的样品及早回流至溶液中。
④.消煮温度开始要低，等消化管中开始冒白烟时，再增高温度。
注意事项(续)

## Slide 20
染料结合法测定蛋白质含量，方法简单、快速、重现性好，特别是经过一系列改进，这一分析技术已广泛应用于谷物、油料子粒品质的测定。现在已有依此方法原理而设计出的蛋白质分析仪，但该法对随意混合的样品不适用。
二、染料结合法(DBC)测定同类种子的蛋白质含量

## Slide 21
在酸性条件下(pH 2-3)，蛋白质中的碱性氨基酸(赖氨酸、精氨酸、组氨酸)的残基(氨基、咪唑基、胍基，以及蛋白质末端自由基)呈离子状态，可以和偶氮磺酸染料物质如橘黄G、酸性橙等阴离子结合，形成不溶于水的蛋白质-染料结合物而沉淀，通过测定一定量样品与一定体积的已知浓度染料反应前后溶液浓度的变化，可计算染料的结合量，即每克样品所结合的染料毫克数。
1、 方法原理

## Slide 22
染料结合量是样品的碱性氨基酸含量，在小麦、大麦、水稻、大豆、花生等种子中蛋白质的含量与碱性`氨基酸的含量间具有很好的相关性。因此可以用此法评比同种作物种子的蛋白质含量的高低。
1、 方法原理(续)

## Slide 23
若要用染料结合量来测定蛋白质的绝对含量，则需要用开氏法测定同类种子的一批样品的蛋白质，同时也用染料结合法测定其染料结合量，然后求出粗蛋白质对染料结合量的回归方程或绘制回归曲线，测定未知样品的染料结合量后，就可以通过回归方程得到粗蛋白质含量。
1、 方法原理(续)

## Slide 24
染料溶液：称取柠檬酸(AR)20.70g和磷酸氢二钠Na2HPO4•12H2O 1.44g溶于300-400ml水，全部转移到1000ml容量瓶中；另外准确称取1.000g桔黄G，加少量水在80℃水浴中溶解，无损地转移至上述容量瓶中，再加百里酚乙醇溶液3-5滴，定容。此溶液为1000mg/L的染料溶液。
2、试剂配制

## Slide 25
标准曲线：与样品测定的同时，取1000mg/L的染料溶液10、30、50、60、70、80ml放入100ml容量瓶中，用水定容，即得浓度为100、300、500、600、700、800 mg/L的染料标准溶液，用蛋白质分析仪测定透光率(T)，并用半对数坐标纸绘制浓度对T的标准曲线；也可把染料溶液稀释50倍，在482nm下测定吸收值并绘制标准曲线。
3、 操作步骤

## Slide 26
样品的测定：称取过0.25mm筛的样品0.2000-0.7000g放入30ml试管中，加入1000mg/L的染料溶液20ml，盖紧试管口，振荡60分钟，使样品于染料充分反应，取反应液8-10ml，放入离心管中，3000转/分离心8-12分钟，至上部溶液澄清，以下操作同标准曲线。
3、 操作步骤(续)

## Slide 27
回归曲线： 选取蛋白质含量从高到低(如小麦种子粗蛋白质含量7-17%)的同一类谷物样品35个，用开氏法测定蛋白质，并用染料结合法测定样品的结合量，根据所得结果，计算染料结合量与蛋白质含量间的回归方程，从而测定出未知样品的染料结合量，求出蛋白质的含量。
3、 操作步骤(续)

## Slide 28
4、 结果计算
B=V*10-3*(C0-C)/m；
式中：
B——每克样品所结合的染料的毫克数mg/g；
V——加入染料的总体积ml；
10-3——将ml换算成L的系数；
C0——染料溶液的初试浓度mg/L；
C——反应后残余溶液的染料浓度mg/L
m——称样量g。
根据染料结合量与蛋白质含量的回归方程计算样品蛋白质的含量。

## Slide 29
①、偶氮磺酸染料也可用酸性12#。
②、称样量按蛋白质含量高低定，水稻、小麦、大麦等样品可称0.5g，玉米称取0.7g，大豆称取0.2g，花生及鱼粉等可适当少一些。
③、染料结合反应的条件，如染料pH、样品的粒度、振荡反应的时间和温度等会影响测定结果，故每次测定应力求条件一致，特别是在测定样品与测定测定回归方程样品时反应条件尤其一致。
5、注意事项

## Slide 30
应用考马斯亮蓝G-250与蛋白质束缚时产生的颜色反应测定蛋白质的含量。蛋白质与色素结合在2分钟左右达到平衡，在室温下1小时内保持稳定的分散状态。因而此法快速、操作方便、重新性好，测定范围为1～1000微克。
三、 考马斯亮蓝G-250快速测定蛋白质含量

## Slide 31
考马斯亮蓝G-250具有在游离状态下呈红色，但一经与蛋白质结合就变为兰色，溶液的吸收光谱发生变化，从465nm转到595nm， 在595nm处的吸收值与溶液中蛋白质含量呈线性关系，可用牛血清蛋白作标准进行比色测定。
1、方法原理：

## Slide 32
蛋白质标准溶液：称取牛血清蛋白标样100mg，溶于100水中，混匀。吸取此液5ml，加水稀释至50ml，即为100ug/ml的蛋白质标准溶液。
考马斯亮蓝G-250溶液：0.1gG-250(考马斯亮兰)溶于50ml 90%乙醇中，加入100ml85%磷酸--定容至1000ml；过滤。
2、试剂配制

## Slide 33
蛋白质标准曲线的制备：吸取100ug/ml蛋白质标准溶液0、0.1、0.3、0.5、0.7、0.9、1.0ml，分别放入10ml的试管中，加水至1ml，再加入5ml考马斯亮蓝G-250溶液，摇匀，室温下放置2分钟，在595nm下测定光密度值。
3、测定步骤：

## Slide 34
样品中蛋白质的提取：谷物或植株样品烘干、粉碎、过40～60目筛，称取样品0.0500-0.1000g，放入50ml容量瓶中，加0.25%NaOH溶液5ml，在室温下放置过夜(或在40℃下振荡提取30分钟)，以蒸馏水定容，混匀，澄清，为蛋白质提取液。
3、测定步骤：

## Slide 35
蛋白质含量% ＝ 标准曲线查得的浓度☓显色体积
☓取用倍数☓ 10-4/称样质量。
3、测定步骤：
样品中蛋白质的测定：吸取样品液1ml，加考马斯亮蓝G-250溶液5ml，摇匀，室温下放置2分钟，在595nm下测定光密度值。
4、结果计算：

## Slide 36
氨基酸的测定包括氨基酸总量的测定和每种氨基酸的含量测定两个方面，较为常用的方法为氨基酸分析仪法。
第三节、氨基酸含量的测定

## Slide 37
1、方法原理： 氨基酸分析仪是一种专用的液相色谱，其核心是离子交换层析柱，当流动相(缓冲溶液)推动氨基酸溶液流经装有阳离子交换树脂的色谱柱时，氨基酸与树脂中的交换基团进行离子交换吸附，当用不同的pH值缓冲液进行洗脱时，因氨基酸的等电点不同，其交换能力不同，而将氨基酸混合物中的各种氨基酸分离；流出色谱柱的氨基酸与茚三酮在100℃下反应生成紫色物质(为茚二酮炔－茚二酮胺)，用比色法测定。
全氨基酸和游离氨基酸的测定
(氨基酸分析仪法)

## Slide 38
大多数的氨基酸与茚三酮反应生成的物质的最大吸收峰为570nm，但脯氨酸、羟脯氨酸与茚三酮生成黄色物质，在440nm处有一吸收峰。用光度计对两个波长进行吸收检测，记录层析图谱、通过相应的数据处理即可得到样品中各种氨基酸的含量。
1、方法原理(续)

## Slide 39
① 全氨基酸试样的制备：
取样：准确称取已粉碎的、含蛋白质约10mg的样品，于水解管中，加6mol/L的HCl溶液10ml(液体试样，加入与试样定量的浓盐酸)。
脱气：在真空装置上将水解管进行脱气处理，并使其密封。
2、测定步骤：

## Slide 40
水解：在110℃的恒温器中水解22小时。
去除HCl：水解完成后，把水解管开封，用旋转蒸发器去除盐酸，干凅后，用蒸馏水溶解，再次干凅(在50℃以下减压干燥)。
试样溶液的制备：去除盐酸的试样，溶于10ml的柠檬酸钠的缓冲液中(pH-2缓冲液，pH值为3.3）。
氨基酸试样的制备(续)

## Slide 41
②胱氨酸及色氨酸的水解
因胱氨酸及色氨酸在盐酸水解时被破坏，需单独水解。
胱氨酸：胱氨酸用过氧甲酸氧化为半胱氨酸后，用盐酸水解。方法：将含有胱氨酸0.25-1.0umol的试样溶于800ml/L的甲酸溶液中，取此试样溶液0.5ml于具塞试管中，加入过氧甲酸2ml(300ml/L的过氧化氢和800ml/L的甲酸按体积比1：9的比例混合，室温放置1小时后使用)。在0℃下放置4小时，氧化结束后,用旋转蒸发器去除甲酸，然后用含0.2-0.4ml/L的β-巯基乙醇的盐酸溶液(6mol/L)按全氨基酸试样制备中的水解方法进行。
氨基酸试样的制备(续)

## Slide 42
色氨酸：色氨酸要加碱水解。取含色氨酸1-2mg的样品，于聚乙烯管中，将此管放入玻璃管中，加入4.2mol/L的氢氧化钠溶液100ml和硫代二甘醇0.3ml，脱气后，密封，于110℃下水解24小时。分解物用6mol/L的盐酸中和，再用pH4.2的柠檬酸缓冲液调节pH为4.5，定容至一定体积。
氨基酸试样的制备(续)

## Slide 43
③植物性产品中游历氨基酸待测液的制备
将样品切碎或粉碎，取20-50g置于乙醇溶液中，水调节使乙醇的最终浓度为750ml/L（通常乙醇溶液的体积为100ml），摇匀后，移入茄形烧瓶中，在80℃下加热回流15分钟，冷却，用瓷漏斗过滤，残渣用750ml/L的乙醇溶液50ml再提取两次，滤液合并后定容至250ml，在-20℃下放置一夜。生成沉淀时用3号玻璃坩埚过滤或6000转/分、离心10分钟，滤液用旋转蒸发器蒸干，干凅物用试样缓冲液溶解，定容一定体积。
氨基酸试样的制备(续)

## Slide 44
④上机测定：根据仪器的使用说明要求进行。基本步骤：样品水解后，根据仪器要求的氨基酸范围进行必要的稀释；仪器使用前的检查，如水浴、反应槽的温度，泵的运转、缓冲液、茚三酮试剂、氮气的压力等仪器各项性能的检查；分析程序的设定，按仪器说明书推荐的分析程序操作；氨基酸混合标准样的分析，用于取得氨基酸的层析图谱及各种参数；样品的分析，根据测定的各氨基酸的色谱图通过有关程序或软件计算出各氨基酸组分的纳克数，然后根据称样质量和稀释倍数、样品的水分含量等，计算出各氨基酸的含量。

## Slide 45
本章结束
本章结束