## Slide 1
第十二章 碳水化合物的测定
概述：
第一节 水溶性糖的测定
第二节 糖料作物中蔗糖含量的测定
第三节 淀粉含量的测定
第四节 纤维素含量的测定

## Slide 2
概述：
碳水化合物是对多羟基醛、多羟基酮及其缩聚物和某些衍生物的总称。主要存在于植物体中，约占植物干物质重的50～80％。动物体中含量较少，仅占动物体干重的2％以下。
碳水化合物通常包括糖、淀粉、纤维素、果胶等。在农产品中，谷类食物、水果、蔬菜及牧草的主要成分是碳水化合物。如棉、麻、竹、木等几乎全是由纤维素组成；粮食作物的籽粒中含有丰富的淀粉；甘蔗、甜菜含有大量的蔗糖；鲜果含有较多的可溶性糖、果胶等。

## Slide 3
现代营养工作者将总碳水化合物分为两类，即有效碳水化合物和无效碳水化合物－又称为膳食纤维。
碳水化合物中的单糖、低聚糖、糊精、淀粉、糖原等可被人体吸收利用，称为有效碳水化合物；
而果胶、半纤维素、纤维素、木质素等较难被人体吸收利用，称为无效碳水化合物(膳食纤维)，它们在人们对食物的消化中，可促进肠的蠕动，清洁胃肠道；适宜的含量对人类的健康十分有益。
概述

## Slide 4
一、概述：
植物样品中的水溶性糖包括单糖(葡萄糖、果糖)和双糖(蔗糖)，又称可溶性糖；它们都易溶于水和80％的乙醇中。由于单糖中含有α－羟基酮或α－羟基醛，具有还原型，因此又称为还原糖。蔗糖不具有还原性，但水解为单糖后，则又有还原性。因此，糖的测定多利用其还原性进行。
第一节 水溶性糖的测定

## Slide 5
植物体内的三种水溶性糖是各种代谢的物质基础，特别是单糖、为呼吸的基本原料，较易发生变化，因此最好用鲜样进行测定，如时间不允许，也可制成干样。但不同处理方法之间测定结果有明显差异(见下表)，测定中应加以注意。
几种不同制备干样的方法测定水稻叶鞘中糖含量的差异。
项目 | 鲜样 | 65℃烘干 | 85℃杀酶60' 65℃烘干 | 105℃杀酶60' 65℃烘干 | 高温蒸汽杀酶30' 65℃烘干
还原糖％ | 0.48 | 1.24 | 1.27 | 1.26 | 0.44
水溶性总糖％ | 3.21 | 2.32 | 2.26 | 2.70 | 3.22

## Slide 6
可溶性糖的提取都是利用水或80%的乙醇进行。其中80%的乙醇提取对含淀粉和菊糖高的样品较为有利。
可溶糖的测定多数都是将其水解成单糖后测定，即利用单糖的还原性进行。还原糖的测定方法很多，有质量法、容量法、比色法和旋光法等。

## Slide 7
质量法是糖测定的经典法，它是以还原糖与费林试剂作用，Cu2+被还原为砖红色的Cu2O沉淀，洗涤后，通过称量其质量，计算糖的含量。
容量法是还原糖测定较为常用的方法，根据氧化剂的不同，可分为铜还原法－用费林试剂作氧化剂和铁还原法－用铁氰化盐的碱性溶液作氧化剂。还原糖与氧化剂的反应很复杂，因反应条件如：加热的温度、时间、试剂的浓度、碱的浓度、糖的浓度等的不同而改变，因此无法按反应式来定量计算；测定时都是通过试验所得的经验式或查表或用标准糖液制备工作曲线等方法来计算结果。

## Slide 8
常用的容量法有：
1、铜还原－直接滴定法
2、铜还原－高锰酸钾容量法
3、费(斐)林－碘量法
4、夏费－索姆吉法
5、氰化盐－碘量法

## Slide 9
1、铜还原－直接滴定法(Lane-Eynon’s method)，
用标准糖液滴定费林试剂，得到费林试剂与糖的相当量，再用待测糖液滴定，用亚(次)甲基蓝作指示剂。
适测范围：含糖50mg/10～50ml糖待测液。

## Slide 10
2、铜还原－高锰酸钾容量法(Munson-Walker method)，
还原糖与费林试剂作用生成Cu2O↓，将Cu2O沉淀洗净后，用Fe2(SO4)3溶解，生成FeSO4，用标准的高锰酸钾溶液滴定生成的Fe2+,求得还原糖消耗的费林试剂量，进而计算出还原糖的含量。
适测范围：含糖50～80mg/20ml糖待测液。

## Slide 11
3、费(斐)林－碘量法，
费林试剂与糖反应生成糖酸和Cu2O↓，剩余的费林试剂中的Cu2+与I-反应，生成I2；用硫代硫酸钠滴定，根据费林试剂的消耗量计算糖的含量。
适测范围：含糖2～20mg/5～10ml糖待测液。

## Slide 12
4、夏费－索姆吉法(Shaller-Somogyi’s method)，又称为铜还原－碘量法，
利用糖与费林试剂作用生成Cu2O↓，碘化钾与碘酸钾作用生成I2，溶液酸化后，Cu2O溶解出的Cu+与碘反应消耗一部分I2，剩余的碘用硫代硫酸钠溶液滴定；为防治Cu2+在酸性条件下氧化I-生成I2干扰测定，在加入碘化钾的同时加入草酸，将其除去。
适测范围：含糖0.5～2.5mg/5ml糖待测液。

## Slide 13
5、氰化盐－碘量法，
铁氰化钾与还原糖反应，被还原为亚铁氰化钾，剩余的铁氰化钾用碘量法测定(铁氰化钾在酸性条件下氧化I－生成I2，用硫代硫酸钠滴定)。
适测范围：含糖1～15mg/10ml糖待测液。

## Slide 14
比色法多用于含糖较少的样品测定，较为常用的有蒽酮比色法，3,5－二硝基水杨酸比色法，砷钼蓝比色法(Somogyi比色法)，钼蓝比色法。
钼蓝比色法和砷钼蓝比色法仍是利用费林试剂与还原糖作用产生Cu2O，Cu2O再将磷钼杂多酸或砷钼杂多酸中的钼还原，生成蓝色的杂多酸；因较为复杂，以前两个比色法较为常用。

## Slide 15
1.方法原理
样品中的可溶性糖用80℃热水浸提，但对淀粉和菊糖高的样品则须要用浓度为80～85％的酒精浸提。
在沸热条件下，还原糖可使费林试剂还原为Cu2O沉淀，而自身被氧化为糖酸；以亚甲基蓝为氧化还原指示剂；达到终点时, 稍过量的还原糖可使蓝色的氧化型亚甲基蓝还原为无色的还原型亚甲基兰，指示终点。
费林试剂由CuSO4溶液、NaOH和KNaC4H4O6(酒石酸)溶液组成，在碱性条件下，酒石酸可与铜盐形成配离子而不致形成氢氧化铜沉淀。
二、铜还原--直接滴定法

## Slide 16
还原糖与费林试剂反应的完全程度与滴定条件,如:加热强度、温度、时间等有密切关系，故必须严格按照操作规程测定。
指示剂也消耗一定量还原糖，所以每次滴定时,须按规定加入相同数量的亚甲基兰。
本法适用于含糖量高的样品(15-50ml糖液中含糖50mg)。

## Slide 17
待测液的制备：
①水提取法：新鲜的水果、蔬菜样品去杂，尽快地切碎、混匀，称取一定量(25-50g，含糖约2.5g)于高速组织捣碎机中，加入适量的水捣碎(或在碾钵中加入少量纯石英砂共同碾碎)，全部转入250ml容量瓶中，加水至约150ml；对于已风干磨细的样品则可称取0.5-5.0000g，洗入250ml容量瓶中，加水至约150ml。然后加入粉状的碳酸钙0.5-1.5g中和样品中的酸度以免浸提过程中蔗糖水解。摇动1分钟，于80℃的水浴中保温提取0.5h，中间摇动几次，以利于糖分的浸提完全。
2、测定步骤：

## Slide 18
取出容量瓶、冷却，滴加浓度为10%的中性醋酸铅溶液，以沉淀蛋白质(生成白色的絮状沉淀)，充分摇动混合，静置10-15分钟，再滴加几滴醋酸铅于上清液中，检验蛋白质是否沉淀完全(如果还有白色絮状沉淀生成，则继续滴加中性醋酸铅；放置澄清，检验，直至加入中性醋酸铅后没有白色絮状沉淀产生，约需2-5ml)。滴加饱和硫酸钠以除去多余的醋酸铅。水定容，摇匀，干过滤，滤液为还原糖待测液。
待测液的制备：

## Slide 19
②乙醇提取法：对于含淀粉或菊糖较多的样品，用水提取会使部分糊精或菊糖进入溶液而影响分析结果；同时过滤也较困难，因此，常用80%的乙醇提取法。
风干样0.5-5.00g，于400ml烧杯中，加入80%的乙醇150ml。或称取新鲜样品25.00g于高速组织捣碎机中，加入85%的乙醇溶液100ml，捣碎，另测定样品的水分含量，用95%的乙醇调节提取液中乙醇的浓度为800g/L，用80%的乙醇全部转入400ml烧杯中。浸泡过夜，过滤于250ml容量瓶中；
待测液的制备：

## Slide 20
用80%的乙醇溶液少量多次洗涤残渣，直至滤液无糖反应为止(检验方法:于白点滴板的孔穴中加1%的α—萘酚乙醇液2滴和浓硫酸10滴，混匀，加入待检的淋滤液1滴，1分钟后如无红圈出现，证明糖已洗净)；用80%的乙醇定容、摇匀。
吸取100ml乙醇定容液于250ml烧杯中，如溶液呈酸性用粉末碳酸钙中和，于80℃的水浴中蒸发近干，用水转入100ml容量瓶中定容，摇匀。为还原糖待测液。
待测液的制备：

## Slide 21
约测：准确吸取未混合的费林试剂A、B液各5ml于250ml三角瓶中，由滴定管加入还原糖待测液约15ml，于加有石棉网的电炉上加热至沸后15秒，在沸热条件下，继续滴加还原糖待测液、滴加速度为10-15秒1ml，直至溶液的蓝色即将消失；加入浓度为10g/L的亚甲基篮指示剂水溶液3滴，继续用还原糖待测液滴定至蓝色全部消失，仅见溶液中的砖红色氧化亚铜沉淀为止，记录用量(ml)。
2、还原糖的测定：

## Slide 22
精确测定：准确吸取未混合的费林试剂A、B液各5ml于250ml三角瓶中，由滴定管加入比约测少0.5-1.0ml的还原糖待测液，于电炉上在2分钟内加热至沸，准确煮沸2分钟，加入浓度为10g/L的亚甲基篮指示剂水溶液3滴，在沸热条件下，逐滴滴加还原糖待测液直至溶液的蓝色全部消失，仅见溶液中的砖红色氧化亚铜沉淀为止，记录用量（V）。
费林试剂的标定：与还原糖的测定相同，分约测和精确测定两步，用浓度为2mg/ml的葡萄糖标准液或转化糖标准液标定费林试剂，记录标准糖液的消耗量V0，求得费林试剂相当的糖量。

## Slide 23
3、结果计算：
还原糖%＝标准糖液的浓度(2mg/ml)*V0*V-1*
待测液总体积* m-1/10
式中：V0—10ml费林试剂消耗标准糖液的体积，ml；
V—10ml费林试剂消耗糖待测液的体积，ml；
m—称取样品的质量，mg。

## Slide 24
三、蒽酮比色法
1、方法原理：
糖类化合物遇浓硫酸脱水成为羟醛类，再变为呋喃衍生物，后者与蒽酮缩合成蓝绿色化合物，其颜色深浅与糖分含量出正比，可用比色法测定。
适于测定含糖量较低的样品，适测范围10-100ug/ml。

## Slide 25
2、测定步骤：
可溶性糖的提取：称取植物样品0.100g于15ml离心管中，加80％的乙醇液10ml，管口塞一小塞子，于80-85℃水浴中保温提取30分钟；离心，将上清液转入50ml的小烧杯中。继续用此法对残渣重复提取两次，使可溶性糖提取完全。将上述酒精液在80-85℃水浴中蒸发近干，用水全部转入50ml容量瓶中定容、摇匀。为糖的待测液。
蒽酮比色法

## Slide 26
测定：吸取待测液5ml于25ml容量瓶中，加水定容，摇匀。吸取2ml此稀释糖液(糖浓度控制在20-80ug)于20ml具塞的比色管中，沿壁缓缓加入硫酸蒽酮溶液10ml，立即摇动半分钟，放入沸水浴中加热10分钟，取出，放入冷水中迅速冷却至室温，10分钟后显色稳定时，用1cm光径的比色皿于620nm波长下比色测定。
蒽酮比色法

## Slide 27
标准曲线的绘制：吸取1000ug/ml的葡萄糖标准液0、1、2、4、6、8、10ml分别于7只100ml的容量瓶中，水定容，摇匀。为含糖0、10、20、40、60、80、100mg/ml的系列标准液，吸取各标准液2ml于7只20ml具塞的比色管中，沿壁缓缓加入硫酸蒽酮溶液10ml，立即摇动半分钟，与样品一起放入沸水浴中加热10分钟，取出，放入冷水中迅速冷却至室温，10分钟后显色稳定时，用1cm光径的比色皿于620nm波长下比色测定。
蒽酮比色法

## Slide 28
3、结果计算：
可溶性糖%＝标准曲线查得的糖的浓度*待测液总体积*10-4*m-1
式中：待测液总体积—为(50/5)*(25/2）
10-4—由ug换算为g之后的百分比系数
m-1—称取样品的质量，g.

## Slide 29
1、方法原理：
植物水溶性糖的提取液中包括葡萄糖、果糖和蔗糖。蔗糖须经稀盐酸水解生成转化糖(等量的葡萄糖和果糖)后与原有的还原糖一起测定，即为水溶性总糖。用测定还原糖的方法测定。
四、水溶性糖总量的测定
（酸水解－铜还原直接滴定法）

## Slide 30
2、测定步骤：
水溶性糖总量待测液的制备：吸取水溶性糖提取液50ml于100ml容量瓶中，逐滴加入6mol/L的盐酸5ml，于90℃水浴中加热水解10分钟，取出，冷却后加入酚酞指示剂2-3滴，用6mol/L的氢氧化钠溶液中和至刚现浅红色，加水定容。此时蔗糖等双糖已水解为还原糖：
C12H22O11(蔗糖)+H2O === 2C6H12O6(葡萄糖、果糖)
糖的测定用铜还原直接滴定法进行，分约测和精确测定；及费林试剂的标定等步骤分别进行。

## Slide 31
水溶性总糖%＝G*分取倍数*V-1*m-1*100
式中：
G—10ml费林试剂相当的还原糖的mg数。
分取倍数—糖提取液体积(250ml)*100ml/50ml
V—滴定费林试剂消耗的待测糖液的体积，ml；
m—称取样品的质量，g。
3、结果计算：

## Slide 32
糖料作物主要指甘蔗和糖用甜菜，它们所含的糖几乎全部为蔗糖，因此，除一般的化学测定方法外(前面讲的水解后测定还原糖)，还可用物理方法测定，较为常用的是旋光法。
第二节 糖料作物中蔗糖含量的测定

## Slide 33
光是一种波，自然光在其传播的垂直方向的面上，向各个方向振动，但经过尼柯尔棱镜分离后，则只有平行于棱镜的偏振光可以通过。
当偏振光通过旋光物质后，偏振面会发生转动，只有调节后一个尼柯尔棱镜的角度，即将其转动一定角度后，偏振光才能通过。
由于糖类分子中具有不对称的碳原子，可使通过光的偏振面发生旋转。当光的波长、溶液的温度和液层的厚度一定时，溶液中糖的浓度与偏振光面的旋转角度成正比。
蔗糖、葡萄糖和果糖等都有旋光性，但只有它们单独存在时，才可用旋光仪或检糖计测定。

## Slide 34
各种糖类都有特定的比旋，如蔗糖水溶液的比旋度[α]D20为(右旋)+66.5°，葡萄糖+52.8°，果糖(左旋)-92.8°，麦芽糖+118.0°。
比旋度[α]D20为每毫升溶液含1g旋光物质，在温度20℃时，用钠光源(波长589.3nm)通过1分米厚的液层，其偏振面所旋转的角度。
[α]D20=α*V/(L*W)
式中：α——旋光仪测定的旋转角度；
L ——旋光管的管长（dm）；
V——溶液的体积ml
W——旋光物质的质量，g。

## Slide 35
[α]D20=α*V/(L*W)，即[α]D20=(α/L)*(V/W)
将式中的V/W换算为浓度c的形式表示，c=W/V， [α]D20=(α/L)*c-1
则c=α*1/(L*[α]D20) ,当管长一定时，1/(L*[α]D20)为常数，用k表示，则c=k*α，因此可根据旋光度，换算出糖的浓度。

## Slide 36
测定原理：国际上为方便用旋光法测定蔗糖，规定蔗糖的当量为26g，26g纯蔗糖在20℃时溶解成100ml水溶液(比重1.100)，通过2dm旋光管产生的旋光角度规定为100ºS，直接刻有ºS的旋光仪为检糖计。测定时称取样品26g，用热水提取，转入100ml容量瓶中定容，每旋转1ºS为含糖1％十分方便。
用普通的旋光仪，测定后需要换算。同样条件下，1ºS＝0.3462º，即在普通旋光仪上，按标准法制备待测液，每旋光0.3462º为含糖1％。

## Slide 37
测定步骤：选择代表性的样品，按纵横剖面均匀切细，放入电动捣碎机中加等质量的水捣成糊状物。称取52g(26g样品)糊状物，用热水将其洗入100ml容量瓶中，控制体积约为90ml，于80℃的恒温水浴中保温提取30分钟，中间摇动几次。稍冷后滴加1～5ml的微碱性醋酸铅溶液以沉淀蛋白质。过量部分的醋酸铅用饱和硫酸钠溶液除去。冷却后，水定容，摇匀，干过滤，弃去最初的约20ml滤液。
用少量滤液漂洗旋光管2-3次，然后将溶液装满管中，使管口液体呈一凸起，将活动的圆玻璃片与旋光管垂直方向盖上，以避免留有气泡。将管口旋紧，检验管中无气泡后，在旋光仪或检糖计上测定其旋光度或糖含量，计算得到样品的蔗糖含量。

## Slide 38
检糖仪得到的读数，即为含糖量。
旋光仪的结果计算为：
蔗糖含量%＝0.3462*测定样品的旋光度。
结果计算：

## Slide 39
淀粉是葡萄糖的缩合物，一般的植物样品中含量较少，但在禾谷类作物的籽粒中淀粉的含量可达50～80％，薯块类作物的块根和块茎中淀粉的含量也达20～30％。因淀粉中只有约1％左右的醛基，因此不表现还原性。
淀粉的测定方法较多，既可用水解后测定还原糖的方法进行，也可将其部分水解后测定其旋光性或用与碘的显色反应测定。
第三节 淀粉含量的测定

## Slide 40
1、方法原理：
淀粉是葡萄糖的聚合物，可用CaCl2－HOAc (密度1.30g/ml，pH为2.3)作为分散和液化剂，在一定的酸度和加热条件下，淀粉溶解和部分酸解，生成具有一定旋光性的水解产物，可用旋光计测定。为便于测定，将各种淀粉的水解产物的比旋指定为203。该法具有结果重复性好，操作简便、快速等优点。
一、谷物种子中粗淀粉的测定
－CaCl2－HOAc提取－旋光法

## Slide 41
待测液制备：称取磨细的谷物籽粒样品2.500g(同时测定样品的水分含量)，放入250ml三角瓶中，加入CaCl2－HOAc溶液10ml和6～8粒小玻璃球或大粒的石英砂，轻轻摇匀，不要让样品粘在瓶底。再用50ml CaCl2－HOAc溶液沿瓶壁淋洗附着在瓶壁上的样品。加盖小漏斗，放在118±1℃的恒温油浴中，使其在5分钟内达到恒温，继续恒温加热25分钟。在加热过程中不要摇动，使其自然分散水解(可用玻璃棒将瓶壁上的附着样品推至液面以下，如样品粘附在瓶底部可用铲形玻璃棒将其轻轻铲起、搅开)。
2、测定步骤：

## Slide 42
煮毕，立即取出，置于流水冷却槽中充分冷却(约需15分钟)。然后用30ml左右的水、分几次将水解物全部转入100ml容量瓶中，加300g/L的硫酸锌溶液1ml，充分摇匀后再加入亚铁氰化钾溶液1ml，再摇匀(如有气泡，可加入几滴95%的乙醇消除)，水定容、摇匀。用中速滤纸干过滤，弃去最初15-20ml滤液。澄清的滤液用旋光仪测定。

## Slide 43
旋光度的测定：用少量滤液漂洗旋光管2-3次，然后将溶液装满管中，使管口液体呈一凸起，将活动的园玻璃片与旋光管垂直方向盖上，以避免留有气泡。将管口旋紧，检验管中无气泡后，在旋光仪上测定其旋光度，计算得到样品的淀粉含量。

## Slide 44
淀粉%＝α*100*(m*L*203)-1*100
式中：α——旋光角度的读数；
m——称取样品的质量，g；
L——旋光管的长度，dm；
203——淀粉的比旋。
3、结果计算：

## Slide 45
①、CaCl2－HOAc溶液的酸度必须调节至pH为2.3(酸度计调节)，如pH>2.5，易使分散液粘稠，难于过滤；而pH<2.3，则易引起淀粉的进一步水解，使溶液的比旋降低。
②、CaCl2－HOAc溶液应在放入油浴前5分钟左右加入，否则样品容易粘附在瓶底上，影响分散效果。
③、试验证明，在加热的初期搅拌，淀粉易结块。但放入油浴前必须轻轻摇动，使样品均匀分散在CaCl2－HOAc溶液中，可防止样品粘在瓶底上。如样品已粘在瓶底，可用铲形玻璃棒将其轻轻铲起、搅开，加热后让其自然水解，测定结果的重现性好。
④、样品中含水溶性糖较多时，在加入分散剂CaCl2－HOAc溶液之前，先用80％的乙醇洗涤，以除去糖。一般成熟籽粒中的水溶性糖含量较少，可不进行脱糖处理。
4、注意事项：

## Slide 46
1、方法原理：
淀粉在稀酸的作用下，先水解为糊精、麦芽糖，最后全部水解为葡萄糖，可用测定还原糖的方法进行测定。因酸水解时，样品中的半纤维素和多缩戊糖等也会水解，使测定结果偏高，因此所得结果为粗淀粉。
(C6H10O5)n+nH2O H+ n C6H12O6
二、谷物种子中粗淀粉的测定
－酸水解－铜还原直接滴定法

## Slide 47
对含脂类较多的样品需先用乙醚淋洗2-3次，每次10ml，以除去脂的干扰。
对含水溶性糖较多的样品需先用加热至80-85℃、浓度为80％的乙醇淋洗2-3次，每次20-30ml。
方法：称取样品后置于放有折叠滤纸的漏斗内先用乙醚30-50ml淋洗样品，分3-5次；再用85％的乙醇约100ml淋洗样品，分2-3次；完成后，将样品无损地转入250ml三角瓶中。
2、测定步骤：

## Slide 48
水解：称取磨细过60目筛的样品2-5.000g于250ml的三角瓶中，加入150ml浓度为1%的HCl，于沸水浴中水解4-6小时，至淀粉全部水解为葡萄糖(为保持水解时酸度不变，可在三角瓶上安装空气冷凝管)。
完成水解后的样品取下冷却，加甲基红指示剂2-3滴，用10%的氢氧化钠中和至刚呈微黄色，加10%的中性醋酸铅沉淀蛋白质至完全，多余的Pb2+加饱和硫酸钠除去，将水解液过滤于250ml容量瓶中，用水洗三角瓶和沉淀数次，滤液全部收集于容量瓶中，水定容，摇匀。
测定步骤：

## Slide 49
测定：用铜还原－直接滴定法，分约测和精确测定两步，在沸热条件下，以亚甲基兰为指示剂，用淀粉水解液滴定费林试剂。
3、结果计算：
淀粉%＝还原糖%×0.9

## Slide 50
淀粉水解程度的检查：淀粉与I2反应显色，淀粉中的葡萄糖分子呈螺旋状排列，形成一个环状结构约需10-12个葡萄糖分子，可络合1个I2分子，显蓝色。在淀粉水解至大于12个葡萄糖分子时，遇I2呈蓝色；水解至6-12个葡萄糖分子时遇I2呈红色；水解至6个葡萄糖以下时，遇I2不显色。可用I2-KI溶液检验水解的程度。
方法是：用玻璃棒或滴管取出一点水解的样品颗粒，加入I2-KI溶液，在显微镜下观察，如不呈蓝色或红色，说明水解基本完成。
4、注意事项：
淀粉水解过程：淀粉→蓝糊精→红糊精→无色糊精→麦芽糖→葡萄糖
与碘的显色： 蓝色 蓝色 红色 无色 无色 无色

## Slide 51
1、方法原理：
淀粉可溶解于一定浓度的高氯酸中，通过与碘显色，在一定条件下，淀粉含量与蓝色的深浅成正比，可用比色法测定。
三、枝条、根系等样品中微量淀粉的测定
－碘比色法

## Slide 52
2、测定步骤：
样品的测定：称取枝条、根系样品0.3-0.5g(精确至0.001g)，于100ml容量瓶中，加水3ml，40％的高氯酸溶液5ml，摇动浸提10分钟，水定容，摇匀，干过滤或放置澄清。吸取滤液或上淸液3-5ml两份分别于25ml容量瓶中，加酚酞指示剂1滴，2mol/L的氢氧化钠调至微红色，2mol/L的醋酸回滴至红色刚消失再多加2.5ml。其中一份直接加水定容，为样品空白液；另一份准确加入1ml浓度为5%的KI溶液，5ml浓度为0.01mol/L的KIO3溶液，放置5分钟，定容、摇匀。以样品空白液为参比，于620nm波长下比色测定。

## Slide 53
标准曲线：称取0.1000g淀粉，于100ml容量瓶中，加水3ml，40％的高氯酸溶液5ml，摇动溶解10分钟，定容摇匀，为1mg/ml的淀粉标准液。
吸取1mg/ml的淀粉标准液0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0ml(两套）分别于14个25ml的容量瓶中，加酚酞指示剂1滴，2mol/L的氢氧化钠调至微红色，2mol/L的醋酸回滴至红色刚消失再多加2.5ml。其中一套直接加水定容，为标准空白液；另一套准确加入1ml浓度为5％的KI溶液，5ml浓度为0.01mol/L的KIO3溶液，放置5分钟，定容、摇匀。以标准空白液为参比，于620nm波长下比色测定。

## Slide 54
淀粉含量(mg/g)=标准曲线查得的淀粉浓度(mg/ml)×25×取用倍数÷m
式中：取用倍数——100ml÷(3～5ml)；
m——称取样品质量，g。
3、结果计算：
4、注意事项：
淀粉在酸性条件下易水解，而影响与碘的显色反应，高氯酸溶解后的溶液不要放置的时间太长，以免影响测定结果。

## Slide 55
纤维素是多糖的一种，它性质较稳定，不易被一般氧化剂所氧化，也较难水解。人不能直接消化吸收纤维素，但纤维素具有促进胃肠蠕动、清洁胃肠道、加快排便，预防某些疾病如“直肠癌”、“痔疮”等方面的作用；食用适量的纤维素有助于人们的身体健康。
纤维素的测定，一般是将样品中的其它成分除去，然后烘干称量，计算纤维素的含量。测定方法有酸、碱水解－质量法和酸性洗涤剂－质量法。
第四节、植物样品中纤维素含量的测定

## Slide 56
1、方法原理：
用浓度为1.25％的硫酸和氢氧化钠先后水解样品，样品中的淀粉、果胶质、半纤维素、蛋白质、脂肪和木质素等被水解后，溶于水中，纤维素不发生水解，以残渣的形式存在，将其水洗、烘干、称量；再经灰化后，称取灰化的质量并除去，即得到纤维素的含量。
因测定时，会有部分的半纤维素及木质素等残留，较细的纤维素也会被部分洗去，故测定出的纤维素含量一般称为“粗纤维素含量”。
一、酸、碱水解－质量法
（国家标准法）

## Slide 57
1/万天平称取样品2g，于600ml的高型烧杯中，加入热的1.25％的硫酸溶液200ml(浓度为0.2551mol/L,1/2H2SO4)，电炉上加热，烧杯上放置冷凝壶，加热微沸30分钟；用200目的尼龙绢包扎的抽滤管抽滤，热水洗涤至中性;
用热的1.25％的氢氧化钠200ml(浓度0.3125mol/L)将残渣冲洗回原烧杯中，电炉上加热煮沸30分钟，200目的尼龙绢包扎的抽滤管抽滤，用热水洗涤至中性。
残渣转入铺有石棉的古氏坩埚内，抽净水分，用95％的乙醇洗涤三次(每次20ml)，乙醚洗涤三次(每次20ml)，待乙醚挥发后，放入130℃的烘箱中烘干2小时，冷却，称量，转入高温电炉中于550℃温度下灼烧30分钟(至无黑色碳粒为止)。冷却，称量。
2、测定步骤：

## Slide 58
粗纤维素含量%＝(古氏坩埚及残渣烘干质量-灼
烧后质量)×100÷样品质量
3、结果计算：

## Slide 59
①水解所用酸、碱的浓度需十分准确，应先配的浓一些，标定后、再准确稀释。否则对测定结果有明显的影响。
②加入洗涤剂后、烧杯上放置冷凝壶，应同时打开冷凝水，待溶液沸后，可降低火力，保持微沸，以免形成的泡沫外溢，造成纤维素损失。
③为保证洗涤效果，每次洗涤后应先抽干，再加下次的洗涤的水。
4、注意事项：

## Slide 60
酸性洗涤剂法(ADF)是范苏士特(Van.Soest)1963年提出的，它操作较为简单，是一种快速方法，测得的结果较标准法为高，该法测得的纤维素中包括木质素，因此，在测定之后，还可继续测定酸不溶性木质素的含量。
二、酸性洗涤剂法

## Slide 61
季铵盐，如十六烷基三甲基溴化铵(简称CTAB)是一种表面活性剂，在0.50mol/L的H2SO4溶液中，能有效地使样品中的蛋白质、淀粉、果胶质、核酸脂肪等成分水解、乳化、分散进入溶液，而纤维素及木质素则很少变化，经过滤、洗涤、烘干，残渣质量即为酸性洗涤剂法地粗纤维素含量。
1、方法原理：

## Slide 62
称取通过1mm筛地风干样品1.000g，于250ml的三角瓶中，加入100ml酸性洗涤剂溶液，电炉加热，装上冷凝管，使之在5-10分钟内煮沸，从沸腾开始计时微沸60分钟。
取下三角瓶，轻轻转动三角瓶内的溶液，冷却，用已知质量的2号砂芯玻璃坩埚或古氏坩埚抽滤。用倾泻法，待将酸性洗涤剂溶液滤干后，用玻璃棒将残渣搅散，加入90-100℃的热水用倾泻法洗涤3-4次，减压抽滤，最后用热水将残渣全部转入滤器内，重复水洗滤器内壁和残渣，至将酸性洗涤剂洗干净，抽干；
用丙酮同样洗涤滤器和残渣3次(每次20ml)；抽干滤渣中的丙酮，待丙酮挥发干净后，放入100℃干燥箱中干燥3小时，取出、冷却，称量。
2、测定步骤：

## Slide 63
粗纤维素含量(酸性洗涤剂法)%
＝纤维素质量×100/称取样品质量
3、结果计算：

## Slide 64
本章内容结束
本章内容结束