## Slide 1
第十四章 植物中脂肪、Vc、单宁含量的测定
第一节 脂肪含量的测定
第二节 植物中Vc含量的测定
第三节 植物中单宁含量的测定

## Slide 2
概述：
在植物组织中脂肪的存在形态有两种即游离态和结合态。游离态的脂肪是以小油滴的形态存在于植物体内，它们易溶于有机溶剂，如乙醚、石油醚、三氯甲烷、苯、二硫化碳、四氯化碳等。测定中可用有机溶剂将脂肪与其它成分分离。
结合态的脂类无法用有机溶剂直接提取，如需测定，需先将样品用酒精或盐酸水解后，才能加以提取。一般农业上只测定游离态的脂肪。
第一节 脂肪含量的测定

## Slide 3
测定时应注意，浸提的仪器、溶剂、和样品中都不能含有水分，因为少量水的存在可能引起结合态脂的水解，从而使结果偏高；同时水分又是糖等水溶性物质的溶剂，也将使粗脂肪的结果偏高。
样品烘干时最好在惰性气体下进行，以免不饱和脂肪酸的氧化，而脂肪酸的过氧化物(过氧脂)是不易溶物，将使结果降低。
概述

## Slide 4
游离脂肪的测定常用的有直接法(油重法)和残余法；
也可用折光法测定，其测定原理是利用油与溶剂的折光率差别，选用折光率很高而不挥发的溶剂，如α－溴代萘(C10H7Br)，折光率为1.6587，在冷时也很易溶解油，因油的折光率较低，当溶剂溶解样品中的脂肪后，溶液的折光率下降，降低的值与溶解的油量成正比，可根据公式，计算出样品的脂肪含量。
概述

## Slide 5
一、油重法(仲裁法)
适于测定油料作物种子中的粗脂肪含量。
1、测定步骤：
选取有代表性的种子，拣出杂质，按四分法缩减取样。试样选取和制备完毕后，立即混合均匀，装入磨口瓶中备用。小粒种子，如芝麻、油菜等，取样量不得少于25g；大粒种子，如大豆、花生仁等取样量不得少于30g。大豆经105±2℃烘干1小时后粉碎，并通过40目筛，花生仁切碎(带壳油料作物种子，如花生果、蓖麻籽、向日葵籽等，取样量不得少于50g，全部剥壳，分别称量，计算出仁率，再将籽仁切碎)。

## Slide 6
称取样品2～4g两份(含油0.7-1g)，精确至0.001g。置于105±2℃烘箱中烘干1小时后取出，放入干燥器内冷却至室温。同时另测试样的水分。将试样放入碾钵内碾细，必要时可加入适量纯石英砂助碾，用角勺将碾细的试样移入干燥的滤纸筒内，取少量脱脂棉蘸乙醚抹净碾细的粉末、擦净碾锤、碾钵和角勺上的试样和油迹，一并投入滤纸筒内，(对于已烘干磨细的样品可直接称样装筒)，在试样面层塞以脱脂棉或折叠封闭，然后将滤纸筒放入抽提管内(也可用滤纸包进行)。

## Slide 7
在装有2-3粒浮石并已烘至恒重的洁净的抽提瓶内，加入约瓶体1/2的无水乙醚,把抽提器各部分连接起来，打开冷凝水流，在水浴上进行抽提。调节水浴的温度，使冷凝下滴的乙醚速度为180滴/分。抽提时间一般需8-10小时，含油量高的作物种子，应延长抽提时间，至提取管中的乙醚用滤纸试验无油迹时，抽提完成。

## Slide 8
抽提完毕后，从抽提管中取出滤纸筒，连接好抽提器，在水浴上蒸馏回收抽提瓶中的乙醚，待残留体积低于10ml时，取下抽提瓶，在沸水浴上蒸去残余的乙醚。将盛有粗脂肪的抽提瓶放入105±2℃烘箱中烘干1小时后取出，放入干燥器内冷却至室温(约45-60分钟)，称量。再烘30分钟，冷却、称量，至恒重。抽提瓶增加的质量为粗脂肪的质量(注：抽提出的油应是清亮的，否则应重做)。

## Slide 9
粗脂肪%(干基)=粗脂肪的质量*100/试样质量(干计)
带壳的油料作物粗脂肪%＝籽仁粗脂肪%*出仁率%
结果用算术平均值表示，保留小数后两位。
结果允许相对差相，大豆不大于2%；其它作物不大于1%。
2、结果计算:

## Slide 10
本法适于测定谷类、油料作物种子大量样品的脂肪测定。
二、残余法
1、测定步骤：
试样的选取和制备：选取有代表性的种子，拣出杂质，按四分法缩减取样。小粒种子，如芝麻、油菜等，取样量不得少于10g；大粒种子，如大豆、花生仁等取样量不得少于15g。

## Slide 11
将样品预先在80℃的烘箱中干燥约2小时，谷类、大豆、油沙豆经粉碎后，95%的可过40目筛；油菜、胡麻、红花种子等粉碎后，95％的可过20目筛；花生仁、蓖麻仁等切成0.5mm以下的薄片；芝麻用粉碎机或碾钵碾碎，不要留整粒；向日葵种子经剥壳后，籽仁粉碎至均匀的粉状。试样处理完毕后，立即混合均匀，装入磨口瓶中备用。

## Slide 12
将滤纸切成7*7cm大小或10*10cm大小(谷类适用)，并叠成一边不封口的滤纸袋，用铅笔编上序号，顺序排列在培养皿中，每个内部不得多于20包。将培养皿连同滤纸包移入105±2℃烘箱中烘干2小时后取出，放入干燥器内冷却至室温(约45-60分钟)，分别将各包放入同一个称量瓶中称重(m1,要求称样的室内相对湿度不宜高于70%)。用角勺将已制备好的样品小心地装入滤纸袋内，油料1g、谷物3-5g，封上滤纸袋口，并按原序号排列在培养皿中，放入105±2℃烘箱中烘干3小时后取出，放入干燥器内冷却至室温(约45-60分钟)，

## Slide 13
分别将各包在原称量瓶中称量(m2)，接着将样包装入脂肪提取器地抽提筒中，倒入无水乙醚(或石油醚)，使之刚好超过样包高度，连接好脂肪提取器的各部分，浸泡过夜。次日将浸泡后的无水乙醚(或石油醚)放入抽提瓶，在抽提瓶中加入几粒浮石，然后在抽提筒中重新倒入无水乙醚(或石油醚)，使其完全浸泡样包，连接好各部分，接通冷凝水，在水浴中加热抽提。调节水温，使其冷凝下滴的液体呈连珠状(回流量在每分钟20ml以上)，提取6-8小时。

## Slide 14
抽提完毕，取出样包，在通风处使乙醚挥发。另将抽提器中剩余乙醚回收。将挥发尽乙醚的样包按原序号排列在培养皿中，放入105±2℃烘箱中烘干2小时后取出，放入干燥器内冷却至室温(约45-60分钟)，分别将各包在原称量瓶中称量(m3)。

## Slide 15
粗脂肪%＝（m3-m2）*100/(m2-m1)
式中：m3——抽提后滤纸包加样品质量,g;
m2——抽提前滤纸包加样品质量,g;
m1——滤纸包的质量,g。
2、结果计算：
结果要求：用算术平均值表示，保留小数后两位。
允许相对相差，谷类不大于5%，大豆不大于2%，油料不大于1.5%。

## Slide 16
维生素C，又叫抗坏血酸，人体内无法合成，必须从食物中摄取。Vc的缺乏会诱发许多疾病，最易发生的是坏血病，常见症状是牙齿出血不止，Vc是治疗坏血病的特效药；Vc还具有降低血液中的胆固醇含量、软化血管、防止动脉粥样硬化等作用，并可提高肌体对肿瘤的抵抗能力。
第二节 植物中Vc含量的测定

## Slide 17
成熟的粮油作物籽粒中不含Vc，在新鲜的水果、蔬菜和某些鲜嫩的籽粒中Vc的含量较高。
维生素C的测定方法较多，有容量法(包括：碘滴定法，染料滴定法,即2,6-二氯靛酚滴定法，2,4-二硝基苯肼法)；比色法(包括：染料比色法、荧光法、紫外分光法、钼酸铵比色法)等。
测定还原态Vc较为常用的方法是2,6-二氯靛酚滴定法；测定Vc总量，用2,4-二硝基苯肼比色法。

## Slide 18
一、还原态VC的测定
2,6-二氯靛酚滴定法
1、方法原理：
抗坏血酸(Vc)中有烯二醇结构存在，具有还原性，能将蓝色染料2,6-二氯靛酚还原为无色的化合物，Vc被氧化为脱氢Vc。
2,6-二氯靛酚具有酸碱指示和氧化还原指示两种特性。其氧化态在碱性介质中呈深蓝色，在酸性介质中呈浅红色(pH4-5)；还原态时无色。根据这一特性，用碱性蓝色染料的标准溶液滴定植物样品酸性浸出液中的Vc到刚变浅红色为终点，根据染料的用量计算Vc的含量。

## Slide 19
Vc在pH较高时，易被空气中的O2所氧化，因此，Vc的浸提和测定都需要在酸性的溶液中进行(一般用2%的草酸溶液)。2,6－二氯靛酚对Vc的测定有一定的选择性，待测液中非Vc的还原性物质一般不干扰测定，但样品中含有较多的Fe2+、Sn2+、Cu2+、SO32-、S2O32-、SO2等还原性杂质时，对测定有干扰。

## Slide 20
待测液的制备：
新鲜的果蔬样品：称取100.0g鲜样放入植物样品组织捣碎机中，加入100ml浓度为2%的草酸溶液，打成浆状，称取10-40g浆状样(含还原态的Vc1-5mg)，用2%的草酸溶液转入100ml容量瓶中，2%的草酸溶液定容、摇匀。干过滤,弃去最初的几ml滤液。
如滤液有颜色，可加入1-2勺白陶土脱色，不易过滤的样品，也可用离心机分离。
2、测定步骤

## Slide 21
脱水蔬菜：称取1-5.000g(含还原态的Vc 1-5mg)，放入碾钵中，加入一定量2%的草酸溶液碾成浆状液，用2%的草酸溶液洗入100ml容量瓶中，2%的草酸溶液定容、摇匀，干过滤。
含有还原性物质的样品：含有较多Fe2+的样品可用浓度为80ml/L的醋酸代替2%的草酸溶液作提取剂。含SO2的样品可于定容前加入20ml丙酮，以消除SO2的干扰。

## Slide 22
样品滴定：吸取无色的Vc待测滤液5-10.00ml(含还原态的Vc 0.2-1mg)，于50ml三角瓶中，用棕色半微量滴定管装2,6－二氯靛酚标准液滴定，
终点：浅红色，约15秒不退为终点。
同时吸取与样品相同体积的浸提剂做空白试验(空白值应在0.08-0.10ml)。

## Slide 23
3、结果计算：
还原态Vc含量(mg/kg)=(V-V0)* T *1000/m
式中：V——滴定样品消耗染料标准液的体积，ml；
V0——滴定空白消耗染料标准液的体积，ml；
T——染料标准液对Vc的滴定度，mg/ml
m——滴定的样品溶液相当的样品质量，g。

## Slide 24
①、样品在捣碎或碾磨时就需要加入浸提剂(或叫保护剂)，以免Vc被氧化。
在常用的保护剂中，以偏磷酸的效果最好，且具有沉淀蛋白质的作用，但因其价格较高，同时在室温下放置时易水解转化为正磷酸，降低对Vc的保护能力。草酸廉价易得，保护能力基本与偏磷酸相当、较为常用。而醋酸可减少Fe2+的浸出量，适于含Fe2+较多的样品提取。
4、注意事项：

## Slide 25
②、2,6-二氯靛酚试剂长时间保存，会分解产生降解产物；配制成的溶液也较易分解产生降解产物，而使滴定的终点不敏感。
用前需检测，方法是：取15ml染料溶液，加入过量的Vc草酸溶液，反应后如溶液带有蓝色，则染料溶液不能使用。
在测定中，2,6-二氯靛酚试剂配好后、应较快使用，不要长时间存放。
4、注意事项：

## Slide 26
③、草酸溶液在阳光的照射下易生成过氧化物，当有催化剂如Cu2+存在时，过氧化物可氧化Vc，引起误差；草酸放置时要避光存放。
④、样品中可能含有的其它还原性物质也可还原染料，但其反应速度较慢，因此，滴定时速度要适当快一些，终点为浅红色15秒不退。
⑤、用白陶土脱色时，要对每批新的白陶土测定Vc的回收率，且加入白陶土脱色后,应快速过滤、滴定。
4、注意事项：

## Slide 27
⑥、2,6-二氯靛酚标准液标定，用标准的Vc溶液，但因Vc在空气中易氧化而使浓度改变，因此，Vc标准液应在临用前当天进行标定；
Vc的标定方法：用碘酸钾标准液，滴定含Vc和KI的草酸溶液，碘酸钾氧化Vc，到达终点时微过量的碘酸钾与KI反应生成I2，用淀粉指示终点）。
4、注意事项：

## Slide 28
1、方法原理：
维生素C总量包括还原态的Vc，脱氢Vc和二酮古乐糖酸。样品中的Vc用活性炭氧化为脱氢Vc后，在硫酸作用下进一步水解为二酮古乐糖酸。
二酮古乐糖酸与2,4-二硝基苯肼耦合生成红色的脎。其颜色的深浅与二酮古乐糖酸的浓度成正比，可用比色测定。
二、维生素C总量的测定
2,4-二硝基苯肼比色法

## Slide 29
待测液的制备：称取适量样品加入等质量的2%的草酸溶液，在植物组织捣碎机中打成浆状。取20g浆状物用1%的草酸溶液转入100ml容量瓶中，1%的草酸定容、摇匀，干过滤。
2、测定步骤：

## Slide 30
吸取滤液10ml(Vc总量约1-10mg)，于50ml三角瓶中，加入1%的草酸10ml，加入一勺活性炭。摇1分钟，静置或干过滤。
吸取滤液2ml两份分别于两个大试管中，一个为样品管、另一个为样品空白管；两管内各加1滴硫脲溶液(硫脲100g/L的50%乙醇液)。样品管中加入2,4-二硝基苯肼0.5ml，两个管都加上盖，于37℃的恒温箱中保温3小时，取出样品管放入冰浴中；目的：终止反应。
Vc总量的测定：

## Slide 31
空白管冷却至室温后加入2,4-二硝基苯肼0.5ml，然后放入冰浴中。从滴定管中滴加9:1的硫酸溶液2ml(在冰浴中加入)，边滴边摇，防止溶液温度上升后硫酸将糖脱水炭化而转为黑色。将各管从冰浴中取出，在室温下放置30分钟，立即在分光光度计上于540nm波长下比色测定，用样品管与空白管的吸光度差值从标准曲线查得相应浓度。

## Slide 32
标准曲线的制备：吸取浓度为10ug/ml的Vc标准液0、10、20、30、40、50ml稀释至50ml，得系列浓度为0、2、4、6、8、10ug/ml的Vc标准液。各取2ml于大试管中，以下步骤同样品测定。
3、结果计算：
Vc总量(mg/kg)＝
标准曲线查得的浓度*取用倍数/称取样品质量

## Slide 33
硫脲可防止Vc被进一步氧化，且可帮助脎的形成，其浓度对显色有影响，应控制各管中硫脲的浓度一致，以免影响显色。
从冰浴中取出放置30分钟后，溶液的颜色会继续变深，必须准确控制加入硫酸后的时间相对一致。
4、注意事项：

## Slide 34
单宁又称鞣酸或鞣质，是一类复杂的有机酚类化合物的总称。分子量在500-3000之间，分子的结构也差异较大。大致可分为两类：1、具有脂类性质的可水解鞣质，用酸或酶可将其分解为糖、多元酚、和酚酸，遇氯化铁显蓝黑色，以单宁为代表；2、不具有脂类性质的缩合鞣质，不能水解，遇氯化铁呈暗绿色，以儿茶素为代表。
但它们具有酚类物质的一般性质，很易溶于水，可与生物碱、明胶、蛋白质等生成沉淀。
第三节 植物中单宁含量的测定

## Slide 35
单宁存在于许多水果和作物的籽粒中。如板栗、石榴、柿子、核桃等植物的根、茎、叶、花和果实中单宁的含量都较高。一些水果成熟前的涩味也与单宁含量有关。
单宁具有收敛止泻和抑菌作用，可治疗腹泻或痢疾。但由于单宁与蛋白质会生成沉淀，影响蛋白质的消化、降低蛋白质的利用率。因此粮食或饲料中的单宁含量影响其品质。

## Slide 36
单宁的测定方法很多：有普鲁士蓝法、蛋白质沉淀法、高锰酸钾法、香草醛法及改良的香草醛法、费林－丹尼斯法，紫外分光法等，以普鲁士蓝法较为简便快速。

## Slide 37
1、方法原理：
果实提取液中的单宁及其酚类化合物，在一定条件下将Fe3+还原为Fe2+，在盐酸介质中，Fe2+与铁氰化钾反应生成深蓝色配合物KFe[Fe(CN)6]六氰合铁酸亚铁化钾，蓝色的深浅与单宁含量成正比。
一、普鲁士蓝法：

## Slide 38
待测液的制备：果实等样品洗净去皮，用不锈钢刀随机每个果两个部位的果肉薄片共50g，立即投入预先称好的50g水中，置于组织捣碎机中，打成匀浆；称取匀浆10.00g，用40ml左右的水转入100ml容量瓶中，于80℃水浴中保温提取30分钟，取出，冷却后，水定容，摇匀，干过滤。
籽粒、干果等样品磨细过筛后，可直接称取，转入100容量瓶中，加水保温提取，最后定容、摇匀、干过滤。
2、测定步骤：

## Slide 39
比色测定：吸取滤液2-10ml(单宁含量10-100ug)，于50ml容量瓶中，加水至约30ml，加入浓度为0.1mol/L的FeCl3溶液1.00ml，浓度0.0080mol/L的K3Fe(CN)6溶液1.00ml，充分摇动，用水定容，摇匀；30分钟后于650-760nm波长下，与标准系列一起，比色测定。

## Slide 40
标准曲线的绘制：吸取浓度为10ug/ml的单宁标准液0、2、4、6、8、10ml，分别于6个50ml的容量瓶中，加水至约30ml，加入浓度为0.1mol/L的FeCl3溶液1.00ml，浓度0.0080mol/L的K3Fe(CN)6溶液1.00ml，充分摇动，用水定容，摇匀。为浓度0、0.4、0.8、1.2、1.6、2.0ug/ml的单宁系列标准液，30分钟后于650-760nm波长下，与样品一起，比色测定。

## Slide 41
单宁含量(mg/g)＝查得显色液的浓度*显色体积
*取用倍数*10-3*m-1
式中：m——称取样品的质量。
3、结果计算：

## Slide 42
显色后溶液的颜色与单宁含量有关，单宁浓度>2ug/ml时呈蓝色；1-2ug/ml时为蓝绿色；<1ug/ml时为黄绿色。
若浓度大于2ug/ml，不仅溶液的吸光度过大(高于0.6)，而且易产生沉淀。
因此,测定时单宁的浓度要控制在2ug/ml以内。
4、注意事项：

## Slide 43
方法原理：
用蛋白质定量地沉淀单宁后，将其溶解于十二烷基磺酸钠的三乙醇胺溶液中，在氯化铁试剂作用下生成红色络合物，该化合物在510nm波长下有最大吸收峰，其颜色的深浅与单宁含量呈正比，可用比色法测定。
适测浓度：单宁<0.5mg。
二、蛋白质沉淀比色法

## Slide 44
标准系列：准确吸取浓度为0.5mg/ml的单宁标准液0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0ml于15ml离心管中，分别加水至总体积为1ml，加入浓度为1.0mg/ml的牛血清蛋白液2ml，充分混匀后，在室温下放置15分钟，在3000转/分钟的速度下离心15分钟，弃去上清液，加入约9ml的十二烷基磺酸钠－三乙醇胺溶液(十二烷基磺酸钠的浓度为1％，溶于体积浓度为5％三乙醇胺水溶液中)，加入氯化铁溶液1ml(氯化铁浓度0.01mol/L，溶于0.01mol/L HCl溶液中)，立即用玻璃棒或液体混合器混匀，并加入十二烷基磺酸钠－三乙醇胺溶液至总体积为10ml。于510nm波长下比色。
测定步骤：

## Slide 45
待测液的制备方法同普鲁士蓝法；吸取1ml单宁提取液，于15ml离心管中，以下同标准系列。
样品测定：
结果计算：
单宁含量(mg/g)＝查得显色液的浓度*显色体积
*取用倍数*10-3*m-1
式中：m——称取样品的质量。

## Slide 46
内容全部结束
谢谢
谢谢