## Slide 1: 第六章 农用化学物质与环境
在农业生产过程中，农药与化肥是两类大量应用的化学物质。
促进作物增产，提高农产品质量作用巨大。
随着农药和化肥使用的迅速增长，它们对环境的污染问题也愈来愈突出。

## Slide 2: 化肥和农药

## Slide 3: 第六章 农用化学物质与环境
第一节 化肥对环境的影响
第二节 农药对环境的影响

## Slide 4: 第一节 化肥对环境的影响
一、氮肥施用对环境的影响
二、氮肥施用与蔬菜硝酸盐积累
三、磷肥对环境的影响
四、控制化肥对环境污染的措施

## Slide 5: 第一节 化肥对环境的影响
一、氮肥施用对环境的影响
（一）常用氮肥的品种、施用方法和利用率
我国生产和使用的氮肥主要有：碳酸氢铵、尿素、硝酸铵、氯化铵、硫酸铵和氨水等。
一些复合肥料通常也含有氮素，如磷酸铵和硝酸磷肥。
其中以碳酸氢铵和尿素占多数，分别占氮肥生产总量的30％和60％。

## Slide 6: 常用氮肥

## Slide 7
化肥施用方法以撒施、面施、穴施为主，另外还有少部分的条施、深施。
肥料品种不同，施用量及施用方法也不同
化肥品种、施用方法不同，其利用率相差很大。
施肥技术先进国家的氮肥利用率达60％以上，而我国仅30％左右。
各种作物对化肥氮的平均利用率为40％～50 ％ 。损失掉的化肥对周围环境如水体、空气、土壤等带来危害。

## Slide 8: 化肥的施用方法

## Slide 9: 为什么与世界(平均)水平相比我国化肥的利用率是如此之低呢?
我国目前的化肥施用总量，特别是氮肥施用水平与发达国家相差无几，但我国化肥肥料的养分结构比例却很不合理。
世界化肥消费量中， N ： P2O5：K2O约为1 ： 0.59，0.49，而我国是1：0.32：0.03。
我国农业生产上磷、钾肥施用量偏低。

## Slide 10: 不合理施肥

## Slide 11: （二）氮肥在土壤的流失去向及对环境的影响
(1)氮肥淋失与地表水、地下水的污染
化肥氮施入土壤后，很快就会发生转化，在适宜的条件下，尿素在2d左右可全部水解形成氨态氮。
氨态氮一般在10d左右就可以完全被转化为硝态氮。

## Slide 12: 氮肥淋洗的影响

## Slide 13: 氮肥淋失

## Slide 14: 尿素肥料在土壤中的硝化反应

## Slide 15
氨氮转化成为活动性相对比较大，又不易被土壤胶体吸附的硝态氮，从而增加了肥料氮在土壤溶液中的移动性，使其容易随雨水、灌溉水流动淋失。
暴雨冲刷、地表径流是肥料流失的一个重要途径。
氮素化肥施入水稻田后，如果在24h内排水，就有相当部分的氮素随水而去。尿素损失更大一些。
暴雨对农田的冲刷不仅带走了这些可溶性氮素养分。

## Slide 16: 氮肥的损失

## Slide 17
化肥氮的淋溶损失，不仅与气温高低、雨量大小与灌溉状况有关，也还与氮肥的种类、施肥方法以及土壤条件密切相关。
质地粘重的土壤显然比质地轻的土壤孔隙少，硝化作用较弱，同时使土壤剖面中的水自上而下流动缓慢且阻挡较大，化肥氮的淋溶损失自然就要少些

## Slide 18
在轻质土壤上氮素淋溶损失占施入氮肥总量的15％，而粘质土壤上氮素的淋溶损失只占4％。
一般来说，化肥硝铵的淋失率比尿素和碳铵大。
尿素和碳铵的淋失率为0.23％～0.51％，而硝铵的淋失率为9.3％。

## Slide 19
化肥氮施入土壤后，由于淋溶作用，氮素损失平均约10％，地表径流冲刷和随水流失的平均约占15. 9%，因而可以说有25. 9 %左右的化肥氮被水淋失。
流失的氮进入地下水和地表水体，污染水源。
一方面促进湖泊等地表水发生富营养化，另一方面还使地下水NO3含量提高。

## Slide 20: 氮肥促进水体富营养化

## Slide 21: (2)氨挥发、反硝化脱氮与大气污染
1)氨的挥发
含有铵态氮或者能转化形成铵态氮的各种氮肥施入土壤中，在土壤溶液中存在着铵离子与氨的平衡：

## Slide 22
土壤溶液中存在的NH3会逸散到大气中，其挥发量的大小与温度、土壤 pH和施肥量有关。
通常在pH>7的石灰性土壤中，氨的挥发损失要比非石灰性土壤和酸性土壤中多。
在温度高、蒸发量大的地区氨挥发损失量也会增加。
不同氮肥品种氨的挥发损失程度也有一定的差异。
氨挥发率大小为：碳铵>硫铵>硝酸铵>氯化铵>尿素。

## Slide 23
施肥方法也影响氨的挥发率。
氮肥作基肥表施时要比深施、混施的挥发损失大。
土壤质地与含水率也影响着氨的挥发，土壤质地越粘重，盐基代换量越大，对氨的吸附能力就越强，氨的挥发损失就少。
土壤含水量在18％～25％时，氨的挥发损失最大，土壤含水量小于9％，或者大于30％时，氨的挥发率都有所下降。

## Slide 24
pH7以上的碱性土壤，氨的挥发损失率约占氮肥旎用量的20％以上，而pH<7以下的酸性土壤氨的挥发损失率则不足15％。
施入土壤中的氮肥，部分氮素转化成NH3的形式挥发到大气中，少部分 NH3可被植物叶片吸收，大部分随风飘逸被大气中的尘埃吸附，并经降雨又重新回到地面。
其中部分进入地表水，给水体增加了氮的负荷。

## Slide 25: 氨挥发

## Slide 26: （2）反硝化脱氮 反硝化脱氮作用是陆地上氮素重新回到大气中的主要途径。 硝态氮在嫌气条件下经过微生物的作用发生反硝化脱氮，形成氧化亚氮(N2O)、一氧化氮(NO)和氮气(N2)，释放到大气中

## Slide 27: 反硝化脱氮

## Slide 28
反硝化脱氮反应生成的N2O进入大气后，能长久停留，成为一种“温室气体”对全球气候的变暖起着一定的促进作用。
另外， N2O还会随风飘动上升进入平流层对臭氧层产生破坏作用。
从而使人们担心大量施用氮肥后，大气中N2O的增加会引发“气候变暖”“臭氧层破坏”等全球性环境问题。

## Slide 29: 反硝化脱氮

## Slide 30: 二、氮肥施用与蔬菜硝酸盐积累
生长在施用化肥土壤上的植物，可以通过根系吸收土壤中的硝酸盐。
硝酸根离子进入植物体内后，经过硝酸酶还原作用还原成氨态氮，再转化为氨基酸类化合物，以构成自己的躯体和维持生存，这是植物的正常生理作用。
植物对吸收的硝酸盐的利用，往往由于受到许多环境条件的限制而不能充分加以同化，致使大量的硝酸盐累积于叶、茎和根中危害取食的人类和牲畜。

## Slide 31: 蔬菜中硝酸盐积累

## Slide 32: （一）硝酸盐对人畜的危害
硝酸盐可经过细菌作用，在动物体内外还原成亚硝酸盐，而亚硝酸盐是一种有毒物质，它直接可使动物中毒缺氧，引起高铁血红蛋白症，严重者可致死，它间接可与次级胺结合形成致癌物质亚硝胺，从而诱发动物的消化道系统癌变。
减少构成亚硝胺前体硝酸盐和亚硝酸盐的摄入量，受到了人们的极大关注。

## Slide 33: 硝酸盐的危害

## Slide 34: （二）蔬菜中硝酸盐的积累特点
(1)种类不同的差异
不同种类的蔬菜，积累硝酸盐程度大小顺序一般是：根菜类>薯芋类>绿叶菜类>葱蒜类>豆类>瓜类>茄果类>食用菌。
(2)蔬菜不同器官部位的差异
同一蔬菜植物的不同器官组织内，硝酸盐的分布也有很大差异。通常的硝酸盐的分布规律是：根部和茎部较高，叶部次之，花或瓜果组织最低。

## Slide 35
(3)同类蔬菜不同品种间也有很大的差异
据调查，菠菜、大白菜、韭菜、甘兰等蔬菜中，一些低累积型品种可以减少硝酸盐含量30％～80％以上。
(4)不同生长期的差异
植物体内硝酸盐积累量通常随着生长而逐渐上升，至开花期达到最高，以后随着成熟而减少。
(5)蔬菜中亚硝酸盐的含量
各种新鲜蔬菜体内亚硝酸盐的含量都很低，多数低于1mg／kg。

## Slide 36: （三）影响硝酸盐积累的外界因素
蔬菜中硝酸盐的含量不仅与蔬菜种类、品种、器官和生长期等内在因素有关，而且还与外在条件有关。
(1) 施肥
养分氮是影响蔬菜硝酸盐积累的最重要因素之一。
氮肥施用量越高，蔬菜中硝酸盐的积累也会增加。

## Slide 37
(2)光照
硝酸盐还原酶促使硝态氮转化为铵态氮，参与同化作用。
硝酸盐还原酶活性受光的影响较大，在光照条件下，酶的活性就会增强，反之，就减弱。
(3)贮存
蔬菜收获经贮存后，有机氮化合物会分解释放部分硝态氮。若贮存的蔬菜处在通气不畅的条件下，其体内亚硝酸含量也会有明显增加。

## Slide 38: （四）蔬菜硝酸盐含量的卫生评价
致癌物亚硝胺在人体内外，均能够通过其前体物硝酸盐、亚硝酸盐与各种胺类化合物合成。
世界各国的许多学者都强调为了减小亚硝胺对人体潜在的致癌威胁，首先应当尽量减少硝酸盐的摄入量。
人类摄入硝酸盐主要来源于蔬菜，约占90％以上。

## Slide 39: （五） 降低蔬菜硝酸盐积累宜采取的措施
A.合理施肥，多施有机肥和复合肥，注意N、P、K的平衡使用
B.控制施肥时间，在蔬菜收获期前2～3周内应停止施肥
C.蔬菜叶面喷施钼、锰等微肥，钼、锰等微量元素是植物体内硝酸盐还原酶的组成部分和活化剂，植物以硝态氮为氮源时，需要钼等微量元素的参与才能使硝态氮还原为铵态氮。
D.施用氮抑制剂，其目的是利用氮抑制剂减缓施入土壤中氮肥的硝化速率，减少蔬菜对硝酸盐的吸收。
E.减少蔬菜贮存时间，提倡吃新鲜蔬菜

## Slide 40: 三、磷肥对环境的影响
（一）常用磷肥的品种、利用率
虽然我国的氮肥施用量已居世界前列，但磷肥的用量却低于世界平均水平。
磷肥的品种也比较少，主要有：过磷酸钙、钙镁磷肥等，占磷肥总量的98％以上。还有少量的磷铵，硝酸磷肥等。
磷肥利用率很低，大体在10％～20％范围内。
由于磷容易被土壤吸持和固定，移动性小，大多残留在土壤中很少被淋溶损失。

## Slide 41: （二）磷在土壤中的去向及对环境的影响
(1)在土壤中的吸附、固定
磷肥施入土壤后，只有极小部分在土壤溶液中呈离子态的磷酸盐才能被作物吸收，其余大部分很快与土壤组分作用。
有的被吸附在土壤中带正电荷的铁、铝氧化物表面。
有的与铁、铝或Ca盐发生化学反应，形成难溶性磷酸盐化合物

## Slide 42: 磷肥的有效施用

## Slide 43: (2)水土流失与水体富营养化
施肥后大雨或排水引起磷的流失量一般只有在1％左右，但磷最主要的流失是水土流失
在水土流失、土壤侵蚀严重的地区，大暴雨就会引起农田耕层土壤的大量流失，带走含丰富的磷酸盐化合物的耕层表土，其归宿往往是湖泊、水库，是磷的非点源污染的主要来源。

## Slide 44: 磷素的流失引起水体富营养化

## Slide 45
农业生产中输送给水体的磷几乎全部是和水土流失分不开的。
大面积的农业土壤中流失的磷汇集到相对小面积的承受水面时，这种流失会在水体底泥中逐年积累。
磷对水体的富营养也会起着重要的促进作用。

## Slide 46: (3)磷肥与重金属污染
磷灰石矿物可分为原生矿物氟磷灰石和次生矿物羟基磷灰石。
自然界中纯粹以这种组成结构存在的矿石是少见的，常含有多种伴生矿物。
我国各地磷肥测定结果，重金属含量在几至几百(mg／kg)范围。
磷肥的使用会引起土壤一植物系统中重金属含量的增加。而且如果长期大量施用，这个问题可能会突出。
氟和铬对环境的污染危害是人们关注的问题。

## Slide 47: 磷肥与重金属污染

## Slide 48: 四、控制化肥对环境污染的措施
（一）适时、适量施用化肥
改进施肥技术、提高化肥利用率上下功夫，以减少肥料向环境的流失。
宣传普及肥料知识，过量施肥的害处，使人们在施肥时增强量的概念，了解施肥适时、适量是合理施肥的先决条件。
在肥料施用技术上应尽量考虑提高利用率，减少损失。

## Slide 49: 合理施肥

## Slide 50: （二）做好N、P、K平衡施肥
养分平衡供应是作物正常生长与增产的关键。
就我国目前情况来说，增加P、K肥的比重，会提高氮肥增产效益，减少损失。
我国近年氮肥用量大幅度增加而产量增加有限，P、K肥不足是主要原因

## Slide 51: （三）有机、无机肥配合使用，走生态农业道路
“有机农业”与“无机农业”相结合的生态农业道路，提倡多用厩肥土粪等农家肥，大力推广种植绿肥，进行秸秆还田，或将秸秆做饲料，实行过腹还田等，提高和保持土壤肥力
防止单一过量施用化肥对环境造成污染及对作物的危害。

## Slide 52: （四）广泛、深入推广配方施肥技术
“配方施肥”、“测土施肥”是增加产量提高肥料利用率行之有效的措施，应根据作物需肥习性和现状水平，结合土壤肥力特点，进一步做到科学合理地简化配方施肥技术，使其在农村能更广泛、深入地得到应用。

## Slide 53: （五）改进、革新施肥机具，推广深施、条施、穴施方法，并建立良好耕作制度
把肥料埋入土中是防止肥料中各种营养物质损失的一个重要措施。
为了减少营养物质从轻质土壤中淋失，必须轮换种植需氮少的豆科作物与需氮多的其它作物。

## Slide 54: （六）开发化肥新品种，改进化肥的制造方法
化学肥料的开发向着高浓度、复合化的方向进行，以逐步替代浓度低、利用率低、损失量大的肥料品种。
将化肥制成有包膜的颗粒状，减缓肥分的释放速度，避免肥分大量流失等。
为了提高肥效和减少氮肥肥分损失，可加入氮肥增效剂、硝化抑制剂等。

## Slide 55: （七）加强管理，防止水土流失
化学肥料(特别是磷肥)影响环境的很重要的一个途径就是水土流失。
因此，保护植被、保持良好的生态环境，增加土壤覆盖，控制和减少水土流失是减少肥料流失的一个重要方面。

## Slide 56: 第二节 农药对环境的影响
随着农药生产和使用的迅速增长，农药对环境的污染问题愈来愈突出。
尤其是那些性质比较稳定、在环境中不易降解的农药及其代谢物，对人畜健康造成一定的威胁。

## Slide 57: 第二节 农药对环境的影响
一、农药的概念
二、农药的分类
三、农药对环境的影响
四、农药对农业生态系统的影响
五、农药对人体的危害
六、农药对鱼、蜜蜂、家蚕的毒性
七、农药污染的控制

## Slide 58: 一、农药的概念
农药：是农用药剂的简称，它是指用于防治危害农林作物及农林产品的害虫、螨类、病菌、杂草、线虫、鼠类等有害生物的化学物质，包括提高这些药剂效力的辅助剂、增效剂等，以及用来控制和调节农作物生长发育的化学物质。
化学农药：是农业生产中大量应用的另一类化学物质，它对于防治病、虫、草害，保证农作物正常生长，提高农业产量起着重大作用。

## Slide 59: 化学农药

## Slide 60: 二、农药的分类
农药的品种十分繁多，目前全世界共有2 000多个品种，我国常用的农药也有200多种，而且，其品种还在不断增加。
农药的分类方法很多，其中最常用的方法是按防治对象将之分为杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、除草剂、杀线虫剂、杀鼠剂、植物生长调节剂等七类。

## Slide 61: （一） 杀虫剂
杀虫剂是一类防治有害昆虫的化学物质，可用来防治农业、林业、环境卫生、粮库等处及家畜家禽体内外的害虫。
它是农药中发展最快、用量最大、品种最多的一类，在我国农药销售额中居第一位。

## Slide 62: 杀虫剂

## Slide 63: （二）杀螨剂
杀螨剂是一类专用于防治植食性螨类的药剂。
螨又称红蜘蛛，其形态结构及生活习性独特，因此多数杀虫剂不仅对螨无效，还会杀死螨的天敌，个别品种还会刺激螨类繁殖。
虽然有的杀虫剂可以杀螨，但对螨卵无效。

## Slide 64: （三）杀菌剂
杀菌剂是一类用来杀灭或抑制病菌微生物生长的化学物质。
在农业生产中应用杀菌剂保护寄主生物时，一般要求杀菌剂有较长的残效期，因此，产品的残毒问题，需要予以注意。

## Slide 65
（四）杀线虫剂
防治植物线虫病害的药剂。线虫是一类难于防治的有害低等动物。
（五）除草剂(或除莠剂)
杂草是指那些非人为栽培的植物。
除草剂的使用，加快了农村劳动力的解放，对经济发展起到了重要作用。
目前世界上除草剂的年销售量已在农药中占首位，约有300多种，数千种制剂，几乎每一种杂草都可以采用相应的除草剂进行防治。

## Slide 66
（六）杀鼠剂
杀鼠剂是用来防治鼠害的一类农药。按化学成分可将之分为无机杀鼠剂(磷化锌)和有机合成杀鼠剂(敌鼠钠盐)；按作用方式可分为急性杀鼠剂(安妥)和作用缓慢的抗凝血杀鼠剂(大隆)。
（七）植物调节剂
植物调节剂是一类能够调节植物生理机能，促进或抑制植物生长发育的药剂。
按作用方式可将之分为两类：生长促进剂如赤霉素、吲哚乙酸等和生长抑制剂如矮壮素、青鲜素等。

## Slide 67: 三、农药对环境的影响
农药在环境中的行为和归宿问题。
农药残留就是指田间使用农药后，在动植物体、土壤和环境中农药原药及其有毒的代谢物、降解转化产物和反应杂质的数量。
农药残毒就是指农药残留对人、畜的毒性。
农药残留与残毒是密切相关的，但两者是有区别的。
农药残留是施用农药以后必然存在的现象。
有农药残留不等于有残毒。

## Slide 68: 农药残留检测

## Slide 69: 农药残留

## Slide 70: （一）农药对水体的影响
施入农田的农药污染了水域，危害水生生物，在水田地区这种污染最直接和明显。
工厂排放的废水及在河边洗涤施药用具，倾倒剩余废弃药液等亦造成对水质的污染。
农药对地面水的污染具有随季节变化的特征。
农药对地下水质的污染也不容忽视

## Slide 71: 农药水污染

## Slide 72: 农药对水的影响

## Slide 73: （二）农药对大气影响
大气中的农药主要来源于林业或卫生、农业上喷洒农药时产生的农药飘浮物。
农作物、土壤或水中残留农药的挥发也可造成大气污染。
农药的飘尘在风的平流和湍流作用下，可越过高山，跨过海洋，到达环境的每个角落。

## Slide 74: 农药污染大气

## Slide 75: 飞机喷药

## Slide 76: （三）农药对土壤系统的影响
田间施药时大部分农药落入土中，同时附着在作物上的那部分农药，有些也因风吹雨淋落入土壤中，这就是造成土壤污染的主要原因。
使用浸种、拌种、毒谷等施药方式，更是将农药直接撤至土壤中，造成污染的程度更大。
农药对土壤生态系统造成不良的影响首先表现为对土壤动物的危害。

## Slide 77: 农药污染土壤

## Slide 78: 四、农药对农业生态系统的影响
（一）农药在农业生态系统中的生物富集 在农药传播的过程中，生物富集(生物浓缩)使农药在动物体内的积累大大增加。

## Slide 79
生物富集和食物链是农药污染的重要途径之一。
生物富集也称生物浓缩，是指生物体从生活环境中不断吸收低剂量的农药，并逐渐在其体内累积的能力。

## Slide 80: （二）对昆虫的影响
农药对昆虫的第一影响是引起防治对象的再次猖獗和导致次要病虫害上升为主要病虫害。
为什么使用杀虫药剂一定时期后，害虫却大量发生?
因为农药在消灭害虫的同时也杀死食虫性益虫。

## Slide 81: 对昆虫的影响

## Slide 82: （三）对水生生物的影响
全世界由于农药施用而使大量鱼类死亡的事故，几乎都是由于用量过大或使用鱼毒性强的农药。
如1962年日本九州发生的有明海事件，使用鱼毒性大的五氯酚钠于稻田，随即遇有暴雨，大量五氯酚钠流入水域，造成鱼、贝类死亡，损失达29亿日元。

## Slide 83: 对水生生物

## Slide 84: 变异的青蛙

## Slide 85: 鱼类受有机农药的污染的特点
①由于水体污染程度的差异，淡水鱼中有机氯农药的蓄积比海水鱼类为高，沿海及内海鱼类体内的积累浓度又比外海鱼类高。
②从有机氯农药在鱼体内的分布情况来看，内脏中积累比肌肉多，鱼头内农药的含量也高于肌肉，鱼卵中有机氮的积累要比肌肉高数倍至10余倍。

## Slide 86
(3)在农药严重污染的水体中除造成鱼类死亡以外，有时也促使鱼体形成种种畸态。
④鱼类长期生存于低浓度农药污染的水体中，也可能形成抗性。

## Slide 87: （四）农药在作物上的残留
在农作物、果树、牧草、蔬菜上使用农药，所收获的农副产品中或多或少都有一定量的残留农药。
若长期食用超过允许残留量的食物，会影响人体健康，乃至发生中毒。

## Slide 88: 影响农药在农作物及收获的农副产品中的残留量的大小的因素
①残留量的大小因农药品种和性质的不同而有很大的差异。
②农药残留量的大小随施药量，施药浓度和施药次数的增加而增加。
(3)农副产品中含农药残留量的高低因作物种类及施药部位的不同而异。
④不同的栽培方法对农副产品残留量也有不同的影响。
⑤不同施药方法对残留量的影响很大。

## Slide 89: 五、农药对人体的危害
农药对人的危害因危害性质和中毒情况不同常分为急性中毒和慢性中毒 等。
（一）农药的急性中毒
农药对人引起的急性中毒都发生于不合理地使用农药，误食或职业性操 作不当，以及运输、贮藏过程中不按操作规程等情况下，导致在短时间内表 现出的中毒症状，如恶心、头痛、呕吐、抽搐痉挛、呼吸困难，甚至昏迷死 亡。

## Slide 90: （二）慢性中毒
慢性中毒是由于长期接触或食入较低剂量的农药后，在体内积累，引起正常生理机能和代谢过程发生变化而产生的毒害作用。
如引起贫血、心肌层组织病变等，但最引人关注的是致畸、致突变、致癌及其对后代的影响。
如世界著名的日本“水俣病事件”是因日本氮肥公司生产农用化学品时排放含汞废物污染了水环境，人食用被汞污染的水产品引起汞中毒。

## Slide 91: 六、农药对鱼、蜜蜂、家蚕的毒性
（一）农药对鱼的毒性
当各种水流、池塘和水田，有或混有一定量的农药等有毒物质，致使鱼类发生不正常生长，出现异常现象，甚至死亡，这种有毒物质对鱼类的毒性，就称之为鱼毒。
农药的鱼毒强弱通常以鱼类毒性试验半数致死浓度来表示。

## Slide 92: 农药对鱼的毒性

## Slide 93: （二）农药对蜜蜂的毒性
蜜蜂是一种昆虫，农药大面积喷洒后，易引起蜜蜂中毒。但各种农药对蜜蜂的毒性有大有小，通常以半数致死中量来表示。
将养殖最普遍的意大利蜜蜂的成年工蜂饲养在23～27℃微光条件下，使其接触农药后24h，中毒死亡50％的药剂量，以微克／蜂为单位。

## Slide 94: 农药对蜜蜂的毒性

## Slide 95: （三）农药对家蚕的毒性
农药对家蚕毒害的途径有：
①桑园或附近农田施药，造成桑叶污染，为害家蚕
②蚕室、蚕 具用药剂消毒及防治蚕病药物使用过量，直接为害家蚕；
③家庭卫生用农药 灭蚊蝇时，在蚕室附近使用不当，危及家蚕的生长发育。

## Slide 96: 农药对家蚕的毒性

## Slide 97: 七、农药污染的控制
农药的使用水平与其环境 污染问题有同步性，关键在于导致残留的水平，持续时间长短以及如何控制。

## Slide 98: 防治农药污染的对策
（一）现有农药的安全使用
（二）加强农药管理
（三）开发高效、低毒、低残留农药新品种
（四）研究、推广生物防治法

## Slide 99: 思考题
1．化肥在农业上的大量施用，将会对环境产生哪些不良影响?
2．蔬菜硝酸盐积累的特点有哪些?如何降低蔬菜硝酸盐的积累?
3．论述农药对环境的污染。
4．论述农药对农业生态系统的不良影响。
5．农药的残留和残毒有什么区别?