## Slide 1: 第三章大气污染与农业
大气污染不但会对人体直接产生不良影响，而且也会对植物的生长产生不良影响。
大气污染物在植物体内的积累，会使以植物为食的人和各种动物中毒，造成巨大的经济损失。
开展大气污染对农业的危害与防治研究，是农业现代化的一个重要命题。

## Slide 2: 第一节大气污染概述
一、大气污染及其自净作用
（一）大气污染的定义
大气污染是指大气中一些物质的含量达到有害的程度，以至破坏人和生态系统的正常生存和发展，对人体、生态和材料造成危害的现象。

## Slide 3: 大气圈的结构

## Slide 4: （二）大气污染源
引起大气污染的物质主要来自两个方面：
一是自然界各种过程中产生的 “自然源”，主要指火山喷发，森林火灾会释放出有害物质。
二是人类生产和生活活动过程中产生的 “人工源”。
广泛而又严重地引起大气污染的大气污染源主要是“人工源”。
在环境科学中所提“污染源”，通常指 “人工源”。

## Slide 5: 自然污染和人为污染

## Slide 6: 固定污染源和流动污染源

## Slide 7: 重要的大气污染源的类
1、工业企业污染源
工业生产过程中产生的大气污染物，污染物排放量大而集中，是大气中污染最主要的来源。
2、交通运输污染源
汽车、火车、轮船、飞机等交通工具具有小型、分散、流动的特点。其数量庞大，污染物排放总量也相当可观。
3、农业污染源
农业生产活动也向大气排放一些污染物，主要有CH4、N2O和挥发性农药等。

## Slide 8: 大气污染物的存在形式

## Slide 9: （三）大气的自净作用
大气的自净作用:进入大气的污染物经过物理、化学和生物作用，可以使其从大气中排除或减少。
这种作用主要包括以下几个方面：
①污染物在大气中的扩散、稀释；
②在重力作用下沉降和降水洗涤作用；
③在大气中发生化学反应而分解成为无害物质；
④由于地面植被的吸收、吸附而从空气中分离。

## Slide 10: 二、影响大气污染的气象因素
影响大气污染的气象因素最重要的是风向、风速和大气的稳定度等。
（一）风和湍流
空气的水平运动称为风。
风对大气污染的影响包括风向和风速两个方面。风向决定污染物的传播扩散方向。
风速的大小决定着污染物的扩散和稀释状况。

## Slide 11: （二）温度层结与大气稳定度
大气的温度层结就是指空气温度随着高度的分布。气温的垂直分布反映了大气的稳定程度。
大气的稳定程度是影响污染物在大气中扩散的极为重要的因素。
（1）气温垂直递减率
通常用r表示，r表示大气实际温度每升高单位高度(每单位高度取值为100m)降低的数值

## Slide 12
高度(km)
大气的分层
每升高100m，气温降低0.65℃
N2
O2
Ar
CO2
Ne
He
Kr
H2
Xe
O3
越往上氧、氦等气体的原子态越多
紫外线的强烈照射，N2和O2产生不同程度的离解

## Slide 13: （2）干空气绝热垂直递减率
干空气绝热垂直递减率用rd表示，它表示干空气团在绝热升降过程中每变化单位高度时，由于外界气压的变化，导致空气团的膨胀或压缩而引起空气团自身的温度变化。
它是一个物理常数：rd=0.98℃／100m。

## Slide 14: （3）大气稳定度
大气的稳定度可根据气温垂直递减率r和干空气绝热垂直递减率rd来判断。
当r>rd（被研究空气）时，表示气团上升时温度随高度降低速率比周围空气慢，因而气团将加速上升，故大气处于不稳定状态。
有利于大气中污染物的扩散，降低大气污染。

## Slide 15
当r<rd时，大气处于稳定状态，空气在垂直方向上的运动很弱，不利于大气污染物的扩散。
r=rd时，大气处于中性状态，这是介于大气稳定和不稳定状态之间的一种中间状态。

## Slide 16: 三、危害植物的大气污染物及其毒性分级
（一） 分 类
随着生产和科技水平的发展提高，排入大气中的污染物种类也不断地增多。
植物对污染物的反应也是各不相同，它即取决于植物本身，也取决于外界环境条件。
空气污染物的影响有时是有益的，但通常则是有害的。

## Slide 17: 根据大气污染物的化学性质，常见的大气污染物分为六类
①氧化性污染物：臭氧、氯气、氮氧化物和PAN(过氧乙酰硝酸酯)及其同系物等
②还原性污染物：二氧化硫、硫化氢等
③酸性污染物：氟化氢、硫酸和硝酸烟雾等
④碱性污染物：氨气、水泥粉尘等
⑤有毒有机物：乙烯、丙烯、甲醇等；
⑥固体颗粒物：烟尘及其氧化物悬浮颗粒物。

## Slide 18: （二）毒性分级
大气污染物对植物的毒性强弱有很大的差异，可分为三级：
A级(强毒性)：有HF、SiF4、过氧乙酰硝酸酯及其同系物等。
B级(中等毒性)：有SO2、SO3、硫酸烟雾和硝酸烟雾。
C级(毒性较弱)：有甲醛、NH3、HCN和H2S等。

## Slide 19: （三）剂量和阈值
大气污染物对植物产生的毒害大小，主要受污染物的浓度和相互接触时间这两个因素左右。
大气中污染物浓度越高，植物与污染物接触的时间越长，则植物受害的程度就不断加深。

## Slide 20: 剂量和阈值
剂量=大气污染物浓度×接触时间 。
我们把污染物浓度和接触时间的联合作用，称为“剂量”。
能引起植物伤害的最低剂量，称为“临界剂量”。
阈值：植物在长时间接触污染物时，使植物发生伤害的污染物最低浓度。

## Slide 21: 四、大气污染物浓度的表示方法
（一）体积-体积浓度
这是国际上常用的一种表示方法。一般以cm3／m3来表示。
（二）质量-体积浓度 ．
这是最常用的一种表示方法，一般以mg／m3 。表示。如果大气污染物含量很低，也可用微克／m3。

## Slide 22: 大气污染物浓度的表示方法
（三）质量-面积时间浓度
这种表示方法一般只适用个别污染物。
例如用集尘缸采集大气中的降尘时，其含量表示为吨／km3·月。

## Slide 23: 第二节大气污染物对植物影响的一般规律
一、大气污染物侵入植物体的途径
存在于大气中的各种气体、液体、固体形态的污染物，主要以气体及气溶胶状态与植物发生联系，气体以及一般小于1微米的物质，能通过植物叶片气孔进入植物体内。
植物气孔是污染物入侵植物组织的最主要途径

## Slide 24: 二、植物受害的基本类型
大气污染对植物造成的危害，一般可分为可见危害和不可见危害二种。
可见危害是肉眼可以明显直接观察到的危害，植物有明显的受害症状表现。
根据症状出现的快慢又可分为：急性危害和慢性危害二种。
急性危害是在污染物浓度较高条件下，短时间内植物就出现明显伤害症状，一般易于发现。
慢性危害是污染物浓度较低的情况下，经长时间接触后，植物逐渐出现一些不良反应，伤害症状不明显或逐渐显现出来。

## Slide 25
不可见危害亦称隐性危害或生理危害
一般在污染物浓度特别低时，污染物对植物的生理生化过程产生一定的影响，但其影响程度未达到叶片表现受害症状的水平，而仅对生育有一定的抑制，对产量有轻微的影响。
另外一种隐性危害类型是，污染物逐渐在植物体内积累而不影响植物本身的正常生长，但积累量达到一定程度后会毒害取食的动物和人类。

## Slide 26: 三、大气污染对植物产生危害的影响因素
大气污染物对各种植物产生直接或间接的影响，是需要在一定条件下才会发生。
所以，为保护农业生产，防止或减轻危害，就必须了解产生危害的各种影响因素。

## Slide 27: （一）污染物的浓度和接触时间
各种大气污染物必须要达到一定的浓度，即在阈值以上才会对植物产生危害。
植物受大气污染物的影响，接触时间也是重要的因素。
污染物能否对植物产生危害和发生危害的程度，主要受污染物的浓度和接触时间所左右。

## Slide 28: （二） 植物
在同一污染物、同样剂量、同样环境条件下，不同植物受害的情况有很大差异
不仅在植物间表现差异，而且同一种类作物的不同品种间也有很大不同。
可以利用这些差异，选育抗性强的树种和作物品种。
可以利用某些植物对某些污染物特别敏感的特点，作为指示植物。

## Slide 29: 植物对大气污染物抗性强弱的三级
(1)敏感植物
这类植物不能长时间生活在一定浓度的有害气体污染的环境中，生长点常干枯，叶片伤害症状明显，全株叶片受害普遍，长势衰弱，受害后生长难以恢复或恢复缓慢。
(2)抗性中等植物
这类植物能较长时间生活在一定浓度的有害气体环境中，在高浓度有害气体袭击后，植物表现伤害症状；生长恢复比较缓慢，表现为节间缩短，小枝丛生，叶形缩小，产量下降等。

## Slide 30: (3)抗性强植物
这类植物能正常地长期生活在一定浓度的有害气体环境中，基本不受伤害，或受害轻微。
在高浓度有害气体袭击后，叶片虽也会遭受较明显的伤害。

## Slide 31: （三） 污染物的作用时段
由于污染物进入植物体的主要途径是气孔，植物受大气污染物危害的程度与其气孔的活动规律有密切的关系。
白天植物叶片气孔开张，大气污染物侵入容易，而夜间，大多数植物叶片气孔关闭，污染物不易侵入。

## Slide 32
就季节来看：大气污染物在春夏季容易对植物产生危害。
秋冬季节，叶片组织发育完成，生理上逐渐经受锻炼，形成了防御系统，抵抗力增强，故较少发生受害情况。

## Slide 33: （四）气象条件
植物在温度高，湿度大，光照强等条件下，气孔开放度增大，此时污染物易侵入，抗性降低。
当温度小于5℃，相对湿度在30％时，气孔基本上处于关闭状态，植物对污染物的抗性较强。

## Slide 34: （五） 田间管理
若植物营养供给不平衡，氮过多，会降低植物的抗性。
若钾、钙、硅等营养供应充足，可以提高植物的抗性。
农作物在营养生长期间受到大气 污染物的危害后，若能加强田间管理，增施追肥，可促进植物恢复生长，从而可明显减少作物产量的损失。

## Slide 35: 第三节 大气硫氧化物对植物的影响与危害
硫氧化物有SO2、SO3和硫酸烟雾等，以SO2最为主要。
SO2是目前各种 大气污染物中，排放量最大，污染范围最广的一种污染物。

## Slide 36: 一、污染源
SO2主要产生于含硫化石的燃烧。
煤的硫含量通常在0.5％～6％范围，石油的硫含量一般在0.5％～3％范围。
硫在燃料和矿石中主要以无机硫化物或有机硫化物形式存在。
无机硫则主要以硫化矿物形式存在，在燃烧时生成SO2。
有机硫主要包括硫醇和硫醚等，在燃烧过程中先形成H2S，然后再被氧化 成SO2

## Slide 37: 化学污染

## Slide 38: 二、大气中硫的化学行为和循环作用
（一）化学行为
大气中的硫化物除各种污染源排放的硫氧化物外，土壤和水体沉积物中微生物的活动，将各种形态的硫还原成硫化氢释放到大气中。
大气中各种形态的硫化物，主要的化学反应是：

## Slide 39: 化学行为
(1)硫化氢向二氧化硫转化
H2S在大气中不稳定，能迅速被氧化为SO2。
(2)SO2向SO3转化 、
SO2在大气中的归宿是转化成SO3其氧化反应可分为催化氧化和光化学氧化两方面。
SO3的催化氧化的反应表示为：

## Slide 40
(3)硫酸盐气溶胶的生成
SO3进一步转化形成硫酸盐气溶胶，反应如下：

## Slide 41
气溶胶粒子成长过程：
最后，硫酸盐气溶胶经湿沉降或干沉降回落地面。

## Slide 42: （二）硫的循环作用
正由于硫的化合物在大气中的一系列化学反应过程，使得硫在大气和地面之间形成了一个循环过程。
环境中的硫维持着一定的动态平衡，这对整个植物生态系统发挥着重要的作用，一些缺硫的地区，通过大气中的硫酸盐的沉降来补充硫的不足。
人为活动过多地向大气排放 SO2，大气环境中硫原有的平衡被破坏，使得大气中SO2浓度明显上升，同时也会导致降水中硫酸增多，形成酸雨，对整个生态环境产生危害。

## Slide 43: 酸雨的形成

## Slide 45: 三、 植物受SO2危害的表现症状
大气环境中SO2的浓度超过阈值。
植物接受相当剂量时，由于植物体内发生各种各样的不良反应而在外表产生可见症状。
不同类型的植物，其可见症状的表现形式有较大的不同。

## Slide 46: (一)双子叶植物
双子叶植物受SO2危害后，植物叶片上叶脉间出现伤斑，伤斑由漂白引起失绿，并逐渐呈棕褐色坏死。
受害症状首先在功能叶上表现出来，危害进一步加重时，其它嫩叶或老叶随后也会出现伤斑，但这些叶的受害程度不及功能叶严重。
果树受SO2危害时，叶片多呈白色或褐色。
梨树先是叶脉间或叶尖、叶缘褪绿，逐渐变成褐色，二三天后出现黑色斑点。
葡萄在叶片的中央部分出现赤褐色斑点。

## Slide 47: 受酸雨危害的双子叶树种

## Slide 48
蔬菜受SO2危害的症状，主要发生在叶片上，其它器官很少发生。
叶片受害时，出现的颜色随种类不同而有变化。
出现灰白斑或黄白斑的有萝卜、白菜、青菜和蕃茄
急性伤害后，叶脉间伤害组织容易腐烂脱落，而形成龟壳状。

## Slide 49: 酸雨对蔬菜的危害

## Slide 50: （二）单子叶植物
SO2对单子叶植物产生危害，可见症状主要表现在叶尖及其附近部位。
叶片上有点状或条状伤斑，组织脱水坏死。且功能叶易受伤害。
SO2危害水稻，如浓度较高时，则表现急性危害，叶片淡绿或灰绿色，萎蔫，有白色点状斑，严重时叶尖枯焦卷曲。

## Slide 51: 水稻是否受酸雨危害的对比

## Slide 52
SO2对水稻的危害，在幼穗形成期至开花期最为敏感。
在此期间，要特别注意控制SO2的污染。
麦类受SO2危害情况基本与水稻相似。种间的抗性差异表现在小麦抗性大于裸大麦。
麦芒已作为生物报警材料，用以监测大气SO2的污染。

## Slide 53: （三）针叶树
叶部的急性伤害在当年生针叶上常表现为浅橘红色叶尖坏死，在受害的叶尖和正常的绿色部分之间有一条明显的分界线。
当针叶前端枯死时，受害部位变得易受损坏，或整个针叶从树上脱落。
嫩叶很少出现坏死斑，而完全展开叶对SO2急性伤害最为敏感，老叶中等敏感。
SO2对针叶树的慢性伤害一般最先出现在老叶上，组织失绿从叶尖开始，再向叶基部发展。

## Slide 54: 针叶树酸雨危害

## Slide 55: 四、 SO2在植物体内的转化及危害机制
（一） SO2在植物体内的转化与积累
硫是植物必需的营养元素，通常植物对硫的需要量是比较大的，大多数植物硫的含量在0.19～0.3％之间。因此硫被列为植物营养元素的大量元素。
植物所需要的硫主要是通过根系从土壤中吸取的，植物从大气中吸收 SO2很少被同化利用。

## Slide 56: （二） SO2对植物危害的机制
SO2对植物产生的危害，一般是先从气孔附近的细胞开始，逐渐扩展到海绵组织，再发展到栅栏组织，表现为细胞内叶绿体的破坏，组织失水并坏死。
在外表体现出许多褪色斑点，并在叶脉间逐渐发展，由小至大。

## Slide 57
SO2对植物的危害与植物叶片细胞液汁的pH值有关，其原因是SO2溶解于水后，生成的亚硫酸或亚硫酸盐，液汁中S以何种形态为主则由pH值所左右。
SO2对植物的毒害，主要是由于亚硫酸盐可直接破坏蛋白质的双硫键，使蛋白质变性，一些酶因而失去活性，导致伤害产生

## Slide 58: 五、植物对SO2的抗性
植物对SO2的抗性是由生理上的缓冲作用，酶的忍耐性，体内解毒机制，受毒害后的恢复能力，以及机械的屏蔽性和形态解剖结构等方面的因素所左右。
不同的植物对SO2的抗性必然会有强弱之分。
紫苜蓿对SO2最为敏感，小麦麦芒对SO2也很敏感，是较好的SO2污染指示植物。

## Slide 59: 六、 SO2对植物危害的防治措施
（一） SO2浓度的控制
SO2对植物产生危害，必须达到一定的剂量。
农作物接受的剂量只有在“临界剂量”之下，才能免遭伤害。
控制剂量的手段，一是降低大气中的SO2浓度，二是减少接触时间。

## Slide 60: （二）农业措施
1、增施钾肥可提高植物对SO2的抗性
我国农业土壤缺钾较为普遍。在SO2污染区，增施钾肥对增强作物的抗性有一定效果。
2、增加硅肥
补充作物对硅的吸收，能加强作物细胞的机械组织，增强抗性。

## Slide 61
3、加强田间管理
对许多植物在其营养生长阶段的中前期，若发生大气污染要认真做好田间管理工作，适当增施一些追肥。
4、其它
在SO2的污染区，还可通过调整种植计划，选种抗性较强品种。

## Slide 62: 第四节 大气氟化物对农业生物的危害及防治
一、主要大气氟污染源
工业生产过程，含氟矿石的碾磨、干燥、煅烧和酸化等氟的化学工业的生产过程中，都向大气排放氟化物
在我国对农业环境造成较大危害的主要大气氟污染源有：砖瓦厂、磷酸盐厂、铝厂以及氟化工厂等。

## Slide 63
（一） 铝生产厂
铝的生产通常是将铝土矿石熔于熔融的冰晶石进行电解还原反应。电解时除释放HF等气体外，同时还排放出冰晶石等含氟粉尘。
（二）磷肥和磷酸盐生产厂
磷肥的生产原料是磷灰石，在生产过程中有较多的HF和SiF4气体以及其它一些固态氟化物排放。

## Slide 64: （三） 钢铁工业
钢铁工业生产中，使用萤石以及铁矿石。
萤石的主要成分是CaF2，铁矿石中也含有少量的氟硅酸盐和氟化钙。
这些含氟矿石中的部分氟在高温条件下，转化为气态氟释放出来。

## Slide 65: （四） 玻璃、玻璃纤维生产厂
玻璃和玻璃纤维生产所用的原料有萤石和冰晶石等。在生产过程中，这些原料中约有10％～20％的氟可转化为气态的HF和SiF4，排入大气。

## Slide 66: （五） 氟化工厂
氢氟酸的生产通常是采用硫酸和萤石粉加热方法。生产过程中，也会有部分HF逸出。
另外一些以氢氟酸为生产原料的氟化工企业，也会向大气排放氟化物废气。

## Slide 67: （六）砖瓦、陶瓷及水泥生产厂
用于制造砖瓦、陶瓷及水泥的粘土，氟的含量一般在300～600mg／kg。
砖瓦或陶瓷坯在窑中的灼烧过程中会有SiF4和HF逸出

## Slide 68: （七）煤的燃烧
煤中的含氟量因地区不同而变化很大，我国的煤炭中氟的含量大多在100～300mg／kg范围。
在煤的燃烧过程中，煤中的氟约有一半多以氟化氢、四氟化硅和颗粒状氟排出。

## Slide 69: （八）其 它
在石油精炼、金属的铸造以及其它使用氟化物的工厂，生产过程中都可能有氟化氢、四氟化硅等气体排放出来。

## Slide 70: 二、氟化物对植物危害表现症状
大气氟化物危害植物的症状，主要在嫩叶、幼芽上首先发生
（一）双子叶植物
首先在叶片的叶尖和叶缘部位出现伤斑，坏死伤斑通常是红棕色，坏死斑与正常组织之间有一清晰的路红色窄带。
葡萄受氟化物危害时，先在叶缘出现略成圆形的或不规则的绿褐色斑块以后逐渐扩大坏死，并亦有落叶现象发生。

## Slide 71: 受氟化物危害的植物和人

## Slide 72
（二）禾本科作物
首先在新叶尖端和边缘出现症状，特别是抽穗前后的剑叶和幼穗顶部最为敏感，常能迅速产生症状，由绿色变成灰白色。

## Slide 73: （三）针叶树
氟对松树和其它针叶树的伤害症状首先发生在新生长的针叶顶端上然后不断向叶基延伸。
损伤组织先出现失绿，然后由暗褐色变成黄棕色。
处于萌发和伸长期的簇生针叶对氟最为敏感。

## Slide 74: （四）果树
某些果树的果实比叶片对氟更为敏感。
果实受氟影响后，表现出各种：同受害症状。
大气氟化物对果实伤害的一个最为人们熟知的例子是桃的接合缝红斑症状。
桃子沿腹缝线两侧果皮及果肉，因受氟的影响而早熟变软。

## Slide 75: 三、植物对大气氟的吸收积累
大多数植物叶片对大气氟吸收累积的能力很强，只要大气中氟化物的含量稍有所提高，植物叶片中氟的积累量就会有明显的升高。
植物吸收大气氟的能力和忍受限度，不同种类之间是有很大差异的。

## Slide 76
植物叶片从大气中吸收的氟，大部分积累在叶片的叶尖和叶缘部位。
在有氟污染的大气环境中生长的植物，通常是下叶含氟量高于上叶，老叶含氟量高于嫩叶；
叶片氟含量高于茎，茎高于根和果实。

## Slide 77: 四、植物对氟敏感性分级
①许多重要的针叶树在针叶的伸长时期较易受氟化物的伤害，属于敏感植物；
②大多数重要的阔叶落叶树对氟中等敏感或不敏感。
③大多数观赏落叶树和灌木对氟中等敏感或不敏感。

## Slide 78
④许多果树对氟非常敏感，有些果树对氟中等敏感或不敏感。
⑤一些百合科的植物对氟化物很敏感，唐菖蒲是其中的最敏感植物这些植物常用作空气质量的指示植物。
⑥常见的蔬菜和大田作物对氟中等敏感或不敏感。

## Slide 79: 五、氟对植物的影响机制
大部分氟通过叶片气孔侵入体内。
从气孔进入的氟，首先在细胞液中形成氟离子。
氟化物的水解反应并不会损害气孔附近的细胞组织，所形成的氟离子会穿过细胞间隙进入导管，再顺着蒸腾流流向叶缘和叶尖。流动过程中会与ca、Mg等离子相遇，形成难溶性物质而逐渐沉积在叶缘及叶尖部位

## Slide 80: 氟会对植物产生以下几种不利的影响
（一）抑制光合作用
氟对植物产生伤害的初始通常是植物叶片叶绿素的减少
这主要是由于氟离子能夺取叶绿素中的镁离子，或者说氟能直接影响叶绿素的合成。
植物叶片中含氟量的增加会导致光合作用速度的下降，从而也导致植物的生长速率下降。

## Slide 81: （二）抑制植物的开花和结果
氟对植物开花和结果可能的影响方面有：
伤害柱头组织，抑制花粉萌发，间接影响花粉萌发和花粉管生长所需的主要元素钙的代谢。
氟影响植物的生殖器官的生长发育，但对不同植物来说，生殖器官受影响的部位有所不同。
实际上在大气氟污染区域内，许多果树的坐果率下降、果实变小、开花不结果等现象是非常普遍的。

## Slide 82: （三）导致生理活性的钙、镁营养元素的不足
氟化物进入叶组织，溶于体液中，以氟离子形态存在；在流动过程中与钙和镁等离子相遇后形成CaF2和 MgF2等难溶性化合物而被固定，失去原有的活性。可起到消除氟离子本身的直接毒害作用。
引起植物钙镁营养障碍和缺乏。
在氟污染区，植物生长点、幼芽和幼叶等器官最容易发生溃烂，发生伤害的程度与钙不足密切相关。

## Slide 83: 六、氟对人和家畜动物的危害
（一）氟在人体及动物体内的代谢
氟是人和动物的必需元素，适量的氟对人和动物的牙齿和骨骼的生长有利。
牙齿外面有一层抗酸的氟磷酸钙保护层，它使牙齿的硬度和抗酸能力增强。
若氟供应不足则会发生龋齿和骨骼发育不良等疾病。

## Slide 84: （二）氟对人和动物的毒害
(1)牙齿受到损坏
长期饮食含氟量高的水和食物后，牙齿表面变得粗糙，失去白垩状斑点，并逐渐转变成黄色斑点。医学上称之为“氟斑牙症”。
(2)骨骼的病变
过多的氟被机体吸收后，可与血液中的钙离子结合形成难朝沉积于骨组织中，会引起骨骼病变。导致患者腰痛、四肢酸痛。

## Slide 85: 氟斑牙和氟骨症

## Slide 86
(3)上呼吸道粘膜受害
若空气中氟含量过高，主要在有氟排放的工厂车间及厂区引起咽部粘膜充血，嗅觉降低，引起干咳等。
(4)引起贫血
较多的氟进入人体后，血液中钙的浓度将会降低，打破了压衡，会影响造血功能，引起贫血。此时，必须及时补充钙、镁等

## Slide 87: 家畜动物摄入过量的氟后的几种奇特症状
(1)长牙病
在氟污染区生长的牛、羊，由于牧草含氟量较高，长期喂食牲畜的门牙会异常生长，比正常牙齿明显加长，称之为“长牙病”。
(2)骨质硬化
在氟污染区放牧的耕牛，由于进入机体内的氟，大部分积中，引起骨质硬化后，使耕牛骨头脆硬，行动不便，在耕地时易失劳力。
(3)其它
牛羊等受氟的毒害后，还会发生生殖障碍，怀胎困难。

## Slide 88: （三）家畜动物氟毒害的诊断
牛羊是对氟较敏感的家畜动物。目前诊断牛羊中毒的常用方法有：
(1)检查牙齿
长牙病和氟斑牙是牛羊等动物发生氟毒害早期的表现病症。

## Slide 89: (2)测定骨头的氟含量
由于进入植物机体内的氟主要在骨骼中积累，因此受氟毒害的动物骨头氟的含量一定有明显的提高。
正常情况，家畜骨氟的含量一般在400～800mg／ kg范围。根据兽医专家的研究结果。
家畜骨氟含量超出1200mg／kg以上时，就会发生骨病变。

## Slide 90: (3)测定尿液的氟含量
动物体内氟的排泄主要通过肾脏，随尿液排出体外。
如果动物摄入的氟有所增加，其排泄的尿液中氟含量也会随之有所提高。正常牛、羊尿液中氟的含量均低于10mg／L。
当羊尿中氟含量超出15mg／L时，可视作羊氟中毒的临界判断指标。

## Slide 91: （四）饲料氟含量的控制
动物氟中毒主要是由于饲料中含氟过高而引起。
而牧草等饲料中氟的增加，是受大气氟污染造成的。
通常家畜动物氟毒害是一个长期慢性行为，短时间内，喂食氟含量较高的饲料不会很快就发生氟中毒症状。

## Slide 92: 七、氟对家蚕的危
（一）家蚕氟中毒的症状
蚕吃了受到氟污染的桑叶后，一般在3龄起眠后易观察到氟的毒害症状。
最初是食欲下降，个体之间大小差异逐渐明显，迟眠，眠期不一致。生长进入4龄期后，环节间生黑色斑点，表现环节隆起，呈“高节蚕”。
严重时，蚕体皮肤变黄，松弛，易破裂出水或吐黄水而死亡。

## Slide 93: （二）家蚕氟中毒的病因
蚕体生理上有一系列中毒反应，从酶的活性，能量代谢到消化吸收均受到抑制。
中毒蚕后期中肠呈乳白糜烂状，认为中毒蚕的不食症状是由于中肠消化吸收机能减弱的表现。
氟中毒蚕体内烯醇化酶活性也显著下降，使糖酵解过程发生障碍，造成蚕体能量代谢的紊乱。

## Slide 94: （三）桑叶氟对蚕的毒害浓度
要保证春蚕正常生长发育，在3龄期喂食的桑叶氟含量应控制在30mg／kg以下，在清洁区桑叶氟的含量一般在10mg／kg左右；
为了保证家蚕的安全生产，我国在GB9037—88标准中规定，桑叶氟月平均含量不能超出30mg／kg。

## Slide 95: 八、大气氟化物对农业生物危害浓度
大气氟化物对动植物产生危害的问题，需要从两方面来考虑，
一是大气氟直接接触动植物后危害动植物的生长
二是间接危害，指大气氟化物被植物体吸收积累达到相当高的程度，而危害食草性动物。

## Slide 96: 九、大气氟对农业生物危害的防治措施
1．在氟污染区，筛选种植或饲养对氟抗性强的农作物和动物品种。

## Slide 97: 2．防治家蚕氟毒害方面可以采取的措施
用1％～3％的石灰水喷淋或浸泡含氟较高的桑叶，可将桑叶内的氟转化为低毒性的氟化钙，减轻氟对蚕体的毒害，有较好的效果；
在早期出现轻微的受害症状时，要立即停止喂食受氟污染的桑叶
在有氟污染的桑区，设立桑叶氟含量监测点，定期进行采样监测

## Slide 98: 3．钙对保护植物组织免受氟危害的作用
采用石灰水喷雾或喷洒可溶性钙盐是一种有效的保护植物免受氟危害的方法。
其原因是植物叶片吸收了钙，可补充因氟在叶片中的积累形成难溶性的氟化钙而导致有效态钙离子不足所产生的危害。

## Slide 99: 4．降雨对大气和植物叶片中的氟有明显的净化作用
大气氟污染对蚕、牛、羊等动物产生的毒害，受气象因素影响很大。
在长期天晴条件下，桑叶和牧草可以积累较多的氟化物，容易引起食草性动物的氟中毒。
大气氟污染对家蚕等动物的危害，气象因素起着非常重要的作用。

## Slide 100: 思考题
1．大气污染对植物产生危害受哪些因素影响较大?
2．比较S02和氟化物对植物产生危害的不同之处。
3·简述大气氟化物对植物产生危害的机理。
4．大气氟污染是如何对家畜和家蚕产生毒害的?如何防治?
5．哪些大气污染物在植物叶片内会有明显的积累?
6．怎样正确开展大气污染对农作物危害的调查与鉴别？