## Slide 1: 第七章 固体废弃物的农业利用及污染防治
固体废物问题是伴随着人类文明的发展而发展的
城市垃圾和有害固体废物处置不当所造成的大气、水和土壤的严重污染，对人体健康造成危害
随着全球范围自然资源的逐渐减少，从固体废物中回收有用的物质和能源，已日益为人类所注重

## Slide 2: 第七章 固体废弃物的农业利用及污染防治
第一节 固体废弃物对农业环境的危害
第二节 固体废弃物的农业利用
第三节 固体废弃物污染的防治措施

## Slide 3: 固体废弃物

## Slide 4: 第一节 固体废弃物对农业环境的危害
固体废物：是指在社会的生产、流通、消费等一系列活动中产生的一般不再具有原使用价值而被丢弃的以固态和泥状赋存的物质。
固体废物 又有“放错地点的原料”之称
固体废物的产生有其必然性

## Slide 5: 第一节 固体废弃物对农业环境的危害
一、固体废物的来源、分类
二、固体废弃物对农业环境的危害

## Slide 6: 一、固体废物的来源、分类
固体废物来自人类活动的许多环节，包括生产过程和生活过程的一些环节、来自各种废物处理设施的排弃物
固体废物分类方法很多，按组成可分为有机废物和无机废物
按形态可分为固体的和泥状的废物
按来源可分为工业废物、矿业废物、城市垃圾、农业废物和放射性废物
按其危害状况可分为有害废物和一般废物

## Slide 7: 按照固体废物的来源对固体废弃物的分类
（一）工业固体废物
来自工业生产过程和工业加工过程产生的主要有：
(1)冶金固体废物
(2)燃料灰渣
(3)化学工业固体废物
(4)石油工业固体废物
(5)粮食、食品工业固体废物
(6)其它 机械、木材加工工业产生的碎屑等

## Slide 8
（二）矿业固体废物
矿业固体废物主要包括废石和尾矿
（三）城市固体废物
城市固体废物：是指居民生活、商业活动、市政建设与维护及机关办公等过程中产生的固体废物，一般分为以下几类：
(1)生活垃圾
(2)城建渣土
(3)商业固体废物
(4)粪便

## Slide 9
（四）农业固体废物
农业固体废物：是指农业生产、畜禽饲养、水产养殖、农副产品加工以及农村居民生活活动排出的废物等
（五）放射性固体废物
放射性固体废物：包括核燃料生产、加工、同位素应用及核电站、核研究机构、医疗单位、放射性废物处理设施产生的废物

## Slide 10: 不同类型固体废弃物

## Slide 11: 二、固体废弃物对农业环境的危害
（一）对土壤的污染
(1)侵占土地
固体废物不加利用，需占地堆放，堆积量越大，占地越多
固体废物侵占越来越多的土地，不仅直接影响到农业生产，而且还埋掉了大批绿色植物
更重要的是会破坏大自然的生态平衡

## Slide 12
(2)污染土壤
固体废物中的有害物质随雨水渗入土壤后，破坏了土壤理化性质，影响土壤中微生物的活性，妨碍植物的生长，并在农作物内积累，危及人畜健康
70年代，美国密苏里州，为了控制道路粉尘，把混有四氯二苯二恶因的淤泥废渣，当做沥青铺洒路面，造成环境污染
污染深度达60cm，致使牲畜大批死亡，人们倍受疾病的折磨

## Slide 13: （二）对水体的污染
固体废物进入水体，会淤积江、河、湖、塘，而且造成水体的污染
影响水生生物的繁殖和水资源的利用
投弃在海洋的废物会在一定海域造成生物死区
固体废物随天然降水和地表径流进入河流湖泊或随风飘落入水体能使地面水污染
随渗滤水进入土壤则使地下水污染

## Slide 14: （三）对空气的污染
工业固体废物和垃圾在堆放过程中，某些有机物质发生分解，产生有害气体，造成空气的污染
以微粒状态存在的固体废物，会随风扩散到很远的地方，既污染了环境，影响身体健康，又会污染建筑物、树木，危害市容与卫生

## Slide 15: （四）影响环境卫生
我国生活垃圾、粪便的无害化处理率低，而且有些医院的粪便、垃圾也混入普通粪便、垃圾之中，广泛传播肝炎、肠炎、痢疾以及各种蠕虫病等等
不合理地堆放城市垃圾，导致蚊蝇繁殖，传播疾病，成为环境的严重污染源

## Slide 16: 固体废弃物污染环境

## Slide 17: 第二节 固体废弃物的农业利用
利用微生物处理可降解的有机固体废物，使其达到无害化和资源化，是有机固体废物处理利用的一条重要途径
几个世纪以来，世界各地的农村中，早就懂得利用秸秆、落叶、野草和禽畜粪便堆积发酵制作肥料
堆肥一直是农业肥料的主要来源

## Slide 18: 第二节 固体废弃物的农业利用
一、城市垃圾好氧生物降解制堆肥及农业利用
二、有机固体废物的厌氧处理及农业利用
三、粉煤灰的农业利用

## Slide 19: 一、城市垃圾好氧生物降解制堆肥及农业利用
（一）城市垃圾的产生及组成
城市垃圾是指城市居民生活垃圾、商业垃圾、市政维护和机关办公等过 程中产生的固体废物。
城市垃圾的产量、组分与城市规模、人口增长速度、经济发展以及城市 居民生活水平等状况密切相关

## Slide 20: 城市垃圾

## Slide 21: （二）城市垃圾的预处理
城市垃圾的预处理包括垃圾的收集、搬运和分类
(1)收集、运输
垃圾的产生不仅有固定源，也有移动源，城市垃圾的收集是一项困难复杂的工作
城市垃圾收集的形式可分为混合收集和分类收集
家庭分类是实现城市垃圾资源化和减量化的重要方式

## Slide 22
(2)分类处理
混合收集的城市垃圾或分类收集不彻底的垃圾在进行好氧生物降解制堆 肥前需进行分类，分类技术主要是破碎和分选。
主要措施有破碎、摩擦与弹跳分选、风力分选、磁选、静电分选、浮选法等

## Slide 23: （三）城市垃圾的堆肥化
(1)堆肥化原理
堆肥化：是在人工控制的条件下，使来源于生物的城市垃圾进行生物稳定作用的过程。
按其需氧程度区分，有好气堆肥和厌气堆肥。
现代化堆肥工艺，基本上都是好气堆肥。

## Slide 24
现代化堆肥生产以高温时间持续最长故称为高温堆肥化
现代化堆肥生产的最低温度确定为55℃，这是因为大多数微生物在45～80 ℃范围内最活跃，最易分解有机物，其中的病原菌和寄生虫大多可被杀死

## Slide 25
城市垃圾的好氧发酵过程又可分为前期发酵和后期发酵
垃圾堆层经过高温发酵，当温度稳定在40 ℃左右时，此时堆肥基本达到稳定，逐步形成腐殖质
将基本达到稳定的物质送到发酵室堆积，使其中的有机物腐熟，这一过程称为后期发酵阶段，亦称静态发酵

## Slide 26: 垃圾堆肥

## Slide 27: (2) 堆肥化方法
城市垃圾堆肥化方法有间歇堆积法和连续堆制法两种
间歇堆积法：把新收集的垃圾、粪便、污泥等废物混合分批堆积，一批废物堆积之后不再添加新料，让其中的微生物参与生物化学反应，使废物转变成腐殖土样的产物，然后外运。

## Slide 28
国外利用城市垃圾生产堆肥的配料方法有三种：纯垃圾堆肥，垃圾——粪便混合(7：3)堆肥，垃圾——污泥混合(7：3)堆肥
我国露天堆积法一般是采用70％～80 ％垃圾与20 ％～30 ％粪便配比

## Slide 29
连续堆制法：
采用连续进料和连续出料的方式发酵，原料在一个专门设计的发酵器或称生物稳定器的设备内完成的动态发酵过程
这种堆肥方法具有发酵快，堆肥质量高，能防臭，堆肥粒度整齐，有利于作物吸收，成本较低等特点
已在美国、日本、欧洲广为采用

## Slide 30: (3) 影响堆肥的因素
1)有机物含量
垃圾中适宜的有机物含量为20％～80％，有机物含量过低，不能提供足够的热能，影响嗜热菌增殖，难以维持高温发酵过程。有机物含量大于80 % 时，堆制过程要求大量供氧，常因供氧不足而发生部分厌氧过程
2)含水率
一般来讲物料的含水率在50％～60％时最适于堆肥，用生活垃圾制堆肥 时，一般以含水率55％为最佳

## Slide 31
3)温度
堆肥的最佳温度在35～55℃，因为许多微生物种群都适于在这个温度范围内活动，其堆肥效率高
4)通风和耗氧速率
堆层中氧的浓度和耗氧速率能表征微生物活动的强弱和有机物的分解程度

## Slide 32
5)C／N比
有机物被微生物分解速度随C／N比而变
微生物自身的C／N比约4～30，用作其营养的有机物C／N比最好也在此数值范围内
6)C／P比
碳和氮对营养微生物的繁殖是必要的，磷也是非常重要的因素，磷的含量对发酵起很大影响
堆肥原料适宜的C／P比为75～150。

## Slide 33
7)pH值
pH值对微生物的生长是重要的因素
通常，堆肥发酵是不需要调整pH值，若pH>12或pH<3.0时，那么调节堆肥物料的pH是堆肥化能否快速完成的关键

## Slide 34: (4)堆肥的腐熟度
1)腐熟度概念
堆肥的腐熟度是指成品堆肥的稳定程度
2)腐熟度评定方法
直观经验法：成品堆肥显棕色或暗灰色，并具有霉臭的土壤气味，无明显的纤维，缺乏对昆虫的诱惑力或最终产物无滋生昆虫的幼虫
淀粉测试法：淀粉测试法的理论依据是在正常的发酵过程中，堆肥的淀粉量随时间增加而减少，一般当发酵经4～5周时，淀粉应全部消失

## Slide 35
耗氧速率法：
测定方法可用气体采集枪和微型气泵将堆层中的气体抽吸到O2／CO2测定仪
通过仪器自动显示堆层O2或CO2浓度在单位时间内的变化值，以评定堆肥发酵程度和腐熟情况

## Slide 36: （四）堆肥的农业效用
(1)堆肥的改土作用
1)增加土壤有机质
每亩地每年需补充400kg有机质，才能维持土壤有机质的正常含量
施入优质堆肥可使有机物和养分大幅度增加
2)改善土壤结构和功能
堆肥中的有机物能与土壤结合，使粘质土壤松散，砂质土壤结成团粒

## Slide 37
3)促进植物根系发育和伸长
堆肥本身含有较多的腐殖质，能促进植物根系的发育和伸长，有助于扩大根部范围
堆肥中含有丰富的微生物及其分泌出一些生物活性物质，可直接或间接地对植物的根吸收发生良好的影响，使肥效得以更好地发挥

## Slide 38: (2)堆肥的增产作用
施用堆肥只要得当，都有增产作用。
水稻一般都有增产作用，施量大时，稻苗返青期推迟，产量略低于标准施肥地区，但高于空白地区
施用数量适宜的优质堆肥，一般均有较好的增产作用

## Slide 39: (3)堆肥农用的不利因素
1) 产品肥效不高
堆肥中N、P、K混合含量一般不高，很少有达到3％的
不应将其等同于传统的农家肥，而只能将其作为“土壤改良剂”或“土壤调节剂”对待

## Slide 40
2)对土壤理化性质的影响
如果垃圾处理不当或没有经过堆制，直接施于农田，对土壤理化性质将产生不良影响
3)对土壤及作物重金属含量的影响
城市垃圾来源广泛，成分复杂，且含有重金属及其它有害物质
长期施用垃圾堆肥应注意土壤及作物重金属积累的问题

## Slide 41: 二、有机固体废物的厌氧处理及农业利用
厌氧发酵也称沼气发酵或甲烷发酵，是指有机物在厌氧细菌作用下转化为甲烷的过程
利用厌氧发酵工艺处理城市垃圾、人畜粪便、城市污水和污泥，是一项具有防治污染，开发生物质能源，增积肥料，保护生态环境等综合效益的固体废物处理技术

## Slide 42: 厌氧处理

## Slide 43: （一）厌氧发酵的生物学机理
有机物厌氧发酵可分为两个阶段：
第一阶段叫酸性消化阶段或叫酸性发酵阶段
第二阶段叫碱性消化阶段或称碱性发酵阶段
两个消化阶段又大体包括3个过程，即水解、酸的形成和沼气的形成。

## Slide 44: （二）厌氧发酵的工艺类型
(1)分批(湿式)发酵和连续发酵
分批厌氧发酵：是指消化器一次投足物料，经过一个周期的厌氧发酵后，将其全部或部分排出的厌氧发酵工艺
连续厌氧发酵：是将固体废物破碎，制成便于输送的浆液，连续定量地进料

## Slide 45: (2)固体(干式)厌氧发酵
固体厌氧发酵：是指物料厌氧处理中在固态下运作的工艺过程
总固体浓度在20％～ 60％的范围内都可以进行厌氧发酵，在实用中则不宜取过高的浓度，通常为25 ％-35％
从能源、肥料综合效益来看是有一定前途的

## Slide 46: (3)渗滤床固相发酵工艺
借助用合适的产酸细菌接种物，有机物固体可发生水解作用，渗出的产酸培养物再次循环至床的顶部，由此加速水解—酸化作用，同时再接入基质颗粒
随着生物渗滤过程的延续，液体发酵产物在循环液流中积累
分接一 部分循环液流到产甲烷消化器，其它部分与甲烷消化器的出水一同进入酸回流过程，再循环到有机固体层
这种工艺减少了连续消化所必须添加的净水和破碎工序，又避免了干式消化的缺点，并能利用新型高效的发酵装置来处理固体床发酵产生的渗滤液

## Slide 47: （三）影响厌氧发酵的因素
影响厌氧发酵的因素有厌氧条件、温度、酸碱度、物料性质、有机负荷、厌氧活性污泥浓度等
(1)厌氧条件
厌氧消化作用是由兼性厌氧和厌氧性的多种微生物类群所引起的不同生化反应过程。
(2)温度
温度是影响厌氧发酵效率的主要因素，能进行厌氧发酵的温度范围在0～56℃
厌氧发酵的效率随温度的提高而提高，在30～35℃和50～56℃时可分 别获得较高的处理效率

## Slide 48
(3)酸碱度条件
pH对产甲烷菌的活动有影响，甲烷菌要求的pH 值范围很窄，pH为7.0左右，故一般都是使发酵过程维持在6.8～7.5之间
(4)搅拌
搅拌可使新鲜污泥与熟污泥均匀接触，加速热传导；有利于细菌与物料充分接触和不致出现局部酸积累；打碎消化池液面上的浮渣层，使整个池子处于发酵活跃状态，以提高发酵池的产气率

## Slide 49
(5)物料性质
物料性质是指物料的化学组成和物料中微生物所需养分的比例等
对于污泥消化处理来说，碳氮比以(10～20)：1较合适
(6)有机质负荷
有机质负荷的高低是决定厌氧发酵效率高低的基础
有机质负荷过高会使有机酸大量积累
有机质负荷太低，使物料滞留时间很长，所以必须控制合适的有机负荷率来提高消化效率

## Slide 50
(7)厌氧活性污泥的浓度
在厌氧发酵装置中，有机废物的去除主要靠消化器中微生物的分解、转化作用，所以要达到高的去除效率必定要保持微生物一定的浓度和活性
(8)有毒物质含量
城市污水由于有工业废水排入，使污泥中含有重金属盐类及有毒物质
当这些物质含量达到一定浓度时，将对甲烷细菌的生长发育产生抑制作用

## Slide 51: （四）厌氧发酵产物的农业利用
厌氧发酵后剩下的料液通常呈黑色，无恶臭，性状较稳定
由于厌氧消化能有效地消灭寄生虫卵和各种病菌，又大量蓄积合成了生物生长发育所必须的氨基酸、维生素等，使厌氧发酵残余物在农业上具有广泛的用途

## Slide 52
(1)培肥土壤
厌氧发酵过程氮素损失极少，氮的保存率达95％以上，比堆肥氮素保存率提高30～45 %
(2)用作饲料
厌氧发酵液中氨态氮占全氮的75％左右，施于鱼塘可促进塘内浮游生物的繁殖，增加鱼饵，并可使鱼病发生率降低在5％以下

## Slide 53
(3)用作食用菌培养基
沼渣所含养分能满足食用菌栽培的需要
用60 ％沼渣和40％棉籽壳，充分混合均匀后，即可栽培食用菌
由于沼渣含有较丰实的速效营养，食用菌不但发育更快，杂菌污染少，而且能使出菇时间提前

## Slide 54: 三、粉煤灰的农业利用
粉煤灰是燃煤过程中产生的一种固体废弃物，随着能源需求量的增加，粉煤灰的产生量也与日俱增
目前，我国电力系统产生的粉煤灰和渣绝大多数堆积于灰场，堆积的粉煤灰不仅侵占宝贵的土地，并且干灰质轻粒细，随风飘扬，既污染大气环境，影响人体健康，又会使植物叶片气孔堵塞，影响光合作用，降低农作物产量

## Slide 55: （一）粉煤灰的产生、组成和性质
(1)粉煤灰的产生
煤灰是煤粉进入1300～1500℃的炉膛，在悬浮燃烧后产生的三种固体废物：
①从烟囱中飘出来的细灰-飘灰
②从烟道气体中收集的细灰-粉煤灰(飞灰，烟灭)
③从炉底排出来的炉渣-炉底灰
燃烧1t煤约产生250～300kg粉煤灰

## Slide 56: 粉煤灰

## Slide 57: (2)粉煤灰的组成和性质
粉煤灰是一种复杂的分散性细固体物质
粉煤灰是一种火山灰质混合材料，其化学成分与煤的矿物组成有关，但大多数是由氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙及少量镁、钾、钛、磷、硫等化合物组成
粉煤灰中未燃尽的碳一般不超过10％，其它的微量元素有As、Cu、Zn、Cd、Cr、Ge、Hg等

## Slide 58: （二）粉煤灰的农业利用
粉煤灰具有质轻、疏松多孔的物理特性，还含有磷、钾、镁、硼、钼、锰、钙、铁、硅等植物所需的元素，因而广泛用于农业生产
在我国，粉煤灰用于农业已有几十年的历史
北京红旗果园苹果黄叶病发病率曾高达70％～80 ％1969年开沟施用粉煤灰和有机肥，3年后发病率下降到2.6％～27.4％

## Slide 59: 磁化肥

## Slide 60: 磁化肥在西瓜和甜瓜上的应用

## Slide 61
(1)改良土壤结构
粉煤灰主要用于改良轻重粘土、生土、酸性土和盐碱土。施用粉煤灰可使这些性质的土壤孔隙增加，改善团粒结构，提高保水性
(2)提高地温，增强抗旱抗冻能力，促进作物早发早熟
粉煤灰呈黑色，吸热性好，有利于提高地温
用粉煤灰覆盖小麦，可保温，用粉煤灰进行水稻育苗，可使秧苗发育快，长得壮
粉煤灰的农业效用有以下几个方面

## Slide 62
(3)作肥料
用粉煤灰制备的化肥品种主要有硅钾肥、硅钙钾肥、粉煤灰磁化肥、粉煤灰磷肥等
(4)作农药和蚕药的载体
根据粉煤灰与陶土相似的性质，用它作为填料或载体制成农药或蚕药
(5)贮灰场种植作物
由于粉煤灰呈碱性，硼含量高，所以，耐碱、耐硼作物是贮灰场地的优选作物
(6)作填充料
对低洼地，废坑、深沟等可用粉煤灰填底再覆土造田

## Slide 63: （三）粉煤灰农业利用中存在的问题
(1)高的pH值
(2)高的可溶性盐含量
(3)过量的水溶性硼和其它过量元素
尽管存在一些问题，粉煤灰作为一种可利用的资源用于农业，仍具有不可否认的价值和重要意义

## Slide 64: 第三节 固体废弃物污染的防治措施
固体废弃物与废水、废气相比有几个显著的特点：
1、固体废弃物是各种污染物的终态
2、在自然条件影响下，固体废弃物中的有害成分会转入大气、水 体和土壤中，参与生态系统的物质循环，有潜在的长期的危害性
3、固 体废弃物从产生到运输、处理、贮存处置的每一个环节，都应严格控制，使其不危害环境，具有全过程管理的特点

## Slide 65: 第三节 固体废弃物污染的防治措施
一、固体废弃物的减量化
二、固体废弃物的资源化
三、固体废弃物的最终处置

## Slide 66
控制其污染危害需从以下几方面着手：
一、减少固体废弃物的产生量
二、综合利用废物资源，减少固体废弃物的排出量
三、对不能进行资源化利用的固体废弃物进行最终处置

## Slide 67: 一、固体废弃物的减量化
减量化：是指通过采用适当的措施和方法减少固体废弃物的发生量
主要有四种措施：
（一）采用无废或少废技术
淘汰落后的生产工艺，通过技术改造，在产品生产过程中消除或减少固体废弃物的产生
（二）采用精料
采用精料炼铁，高炉渣的发生量可减少一半以上

## Slide 68
（三）提高产品质量
延长产品的使用寿命，尽可能减少产品废弃的机率和更换次数，使之不过快地变成废物，也将有利于减少固体废弃物的产生量
（四）减少一次性产品的使用
开发可多次重复使用的产品，把一次性产品的使用降低到最少量，这不仅能节约自然资源，而且还有利于防治固体废物对环境的污染

## Slide 69: 二、固体废弃物的资源化
固体废弃物资源化：就是采取一定的工艺措施从固体废物中回收有用的物质和能源
使固体废弃物获得新的使用价值，从而提高废物资源的利用率
固体废弃物资源化途径主要有：
（一） 回收有用的物质
从尾矿和废金属渣中回收金属
城市垃圾中回收金属，玻璃、塑料废纸等

## Slide 70
（二） 回收能源
热值在6 276kJ／kg以上的煤矸石，可作沸腾炉燃料用于发电，若全国的沸腾炉都用煤矸石作为燃料，每年可节约大量优质煤
（三）作农用肥料
粉煤灰、消化污泥用于农业生产，可使作物增产，而铜矿渣粉、硫铁矿渣内含有的多种有色金属，可作为微量元素肥料
（四）用于建筑材料
利用矿渣、高炉渣、粉煤灰等可制作水泥、砖、保温材料等各类建筑材料,也可用于道路和地基的垫层材料

## Slide 71: 三、固体废弃物的最终处置
固体废弃物的最终处置：
是固体废物污染控制的末端环节，是解决固体废物最终归宿的问题
处置的对象是目前尚无法利用的固体废物或经资源化处理后剩余的残渣
目的是保证废物中的有害物质现在和将来对于人类均不致发生不可接受的危害

## Slide 72
基本方法是通过多重屏障实现有害物质与生物圈的有效隔离
天然屏障指的是：
①利用处置场所所处的地质构造和周围的地质环境
②沿着从处置场所经过地质环境到生物圈的各种可能途径对于有害物质的阻滞作用。
人工屏障为：
①废物的物理化学形态(低浸出性和低弥散性)；
②废物容器；
③处置场所内的辅助性工程屏障。
固体废弃物的最终处置可分为海洋处置和陆地处置两大类

## Slide 73: （一）海洋处置
海洋处置技术有传统的海洋倾倒和远洋焚烧。
海洋倾倒：实际上是选择距离和深度适宜的处置场，把废物直接倒入海洋
远洋焚烧：是用焚烧船在远海对废物进行焚烧，把冷凝液及焚烧渣直接排入海中

## Slide 74: 海洋处置

## Slide 75: （二） 陆地处置
陆地处置：是基于土地对固体废物进行处置
根据废物种类及其处置的地层位置，陆地处置可分为工程库、土地填埋、浅地层埋藏及深井灌注
深井灌注处置：就是把液状废物注入到地下与饮用水和矿脉层隔开的可渗透性的岩层中
浅地层埋藏处置：是指地表或地下的，具有防护覆盖层的，有工程屏障或没有工程屏障的浅埋处置，埋藏深度一般在地面下50m以内

## Slide 76: 填埋和焚烧

## Slide 77
土地填埋处置
是从传统的堆放和填地处置发展起来的一项最终处置技术
土地填埋是一个涉及多种学科领域的处置技术，在处置方式上，它已从单纯的堆、填、覆盖向包容、屏蔽隔离的工程贮存方向发展
需要进行科学的选址，在设计上对场地进行防护处理，然后按严格的操作程序进行填埋操作和封场，并制定全面的管理制度，定期对场地进行维护监测

## Slide 78: 思考题
1、解释：固体废物，堆肥化，固体废物的减量化，资源化，最终处置。
2、固体废物对农业环境的污染特点。
3、略述腐熟度评定方法。