## Slide 1
26/7/30
<number>
第五节 生物对污染物在环境中行为的影响

## Slide 2
26/7/30
<number>
一. 生物引起的环境污染
生物污染（Biological Pollution）
对人和生物有害的微生物、寄生虫等病原体和变应原等污染水、气、土壤和食品，影响生物产量和质量，危害人类健康，这种污染称为生物污染。
霉菌
悬铃木花粉
由人体、动物、土壤和植物碎屑携带的细菌和病毒 如SARs。
尘螨以及猫、狗和鸟类身上脱落的毛发、皮屑。
夏季严防室内生物污染.
2019年2月，非洲猪瘟事件（莱芜）

## Slide 3
26/7/30
<number>
生物性污染对于食品安全的威胁很突出，数据表明微生物污染是危害我国食品安全的首要因素。
由于生物性污染具有不确定性和控制难度大的特点，容易造成局部地区的暴发和流行，因而备受食品安全监管部门的关注。

## Slide 4
26/7/30
<number>
（一）环境中的病原微生物
1.空气中的微生物污染
污水处理与污水灌溉可引起空气污染。
污灌前进行污水消毒，以减少含菌气溶胶的传播。

## Slide 5
26/7/30
<number>
2.水体中的微生物污染
水中病原体
①沙门氏菌(Salmonella):沙门氏菌污染的水源被饮用可能导致人体肠胃或伤寒暴发流行。——细菌
②志贺氏菌属(Shigella):细菌，引起痢疾流行。
③霍乱弧菌(Vibrio cholerae):引起霍乱流行。
④肠道病毒属(Enterovirus):
⑤甲型肝炎病毒、呼肠锅病毒等都引起水体污染。

## Slide 6
26/7/30
<number>
3.土壤的微生物污染
土壤是微生物居住场所，造成土壤微生物污染主要方式
①用未经彻底无害处理的人、畜粪便施肥。
②用未经处理的生活污水、医院污水和含有病原体的工业废水进行农田灌溉和利用其污泥施肥。
③病畜尸体处理不当
2005年在四川暴发的人感染猪链球菌。

## Slide 7
26/7/30
<number>
（二） 水体的富营养化
水体的富营养化作用（Eutrophication）
大量的氮、磷等营养元素物质进入水体，使水中藻类等浮游生物旺盛增殖，从而破坏水体的生态平衡的现象。

## Slide 8
26/7/30
<number>
水体的富营养化表现
①水体外观呈色，变浊。
②水中散发出不良气味。
③溶解氧含量下降。
④水生生物死亡。
⑤产生藻毒素。水溶性和耐热性，一种肝毒素，是肝癌的强烈促癌剂。
⑥污染饮用水源。
富营养化水体中藻类主要为蓝细菌（蓝藻）和绿藻，有鱼腥藻属、微囊藻属、颤藻等。

## Slide 9
26/7/30
<number>
太湖湖畔漂浮着蓝藻

## Slide 10
26/7/30
<number>
蓝藻漂浮的无锡十八湾

## Slide 11
26/7/30
<number>
沿湖岸的石墙堤处都涂满了绿色的蓝藻

## Slide 12
26/7/30
<number>
无锡十八湾太湖边部分水域积聚了大量的蓝藻

## Slide 13
26/7/30
<number>
无锡十八湾

## Slide 14
26/7/30
<number>
景观桥下堆积着厚厚的蓝藻

## Slide 15
26/7/30
<number>
水葫芦
滇池、太湖、黄浦江及武汉东湖等著名水体，均出现过水葫芦泛滥成灾的情况，耗费巨资也无法根治。水葫芦给滇池造成损失的案例是入侵物种危害的经典案例之一。

## Slide 16
26/7/30
<number>
人工打捞水葫芦

## Slide 17
26/7/30
<number>
（三）微生物代谢产物与环境污染
1.硫化氢
低浓度：恶臭，污水处理厂污泥等
高浓度：进入下水道的工人中毒和窒息。
反硫化细菌
SO42-
H2S
有机硫化物
H2S
异养微生物

## Slide 18
26/7/30
<number>
2.酸性矿水
产生：化学氧化和耐酸细菌的联合作用。
pH值：1.5～0.5；大量金属离子。
周围农田、植被和水生生物鱼类等受到威胁。

## Slide 19
26/7/30
<number>
一般情况下，环境中是不会积累亚硝酸的。
腌制食品：含有大量的亚硝酸盐。
亚硝酸盐（在人体内）可同蛋白质代谢产物胺类发生反应生成亚硝胺。亚硝胺是一种致癌物。
NO3-
还原
NO2-
NH3
化能自养硝酸化菌
NO2-
3.硝酸和亚硝酸盐

## Slide 20
26/7/30
<number>
微生物毒素
微生物在其生长、代谢过程中所产生的毒素。
种类
（1）霉菌毒素
（2）细菌毒素
4.微生物毒素

## Slide 21
26/7/30
<number>
（1）霉菌毒素
①黄曲霉毒素（Aflaoxin）
已确定结构黄曲霉毒素有17种，其中以黄曲霉毒素B1毒性最大，致癌性最强，霉变食品中很多。
②岛状毒素和leuteoskyrin毒素
烈性肝脏毒素
③镰刀霉配质糖苷和枝孢菌酸

## Slide 22
26/7/30
<number>
（2）细菌毒素
肉毒毒素：神经毒素
葡萄球菌肠毒素
放线菌毒素：致癌
藻类毒素：海洋中的甲藻类、淡水中的蓝细菌和盐湖中的金藻类。

## Slide 23
26/7/30
<number>
二. 金属的生物转化
可通过多种途径进入环境：燃烧、农药、采矿、冶金等
关心的元素：汞、砷、镉、铬、铅、锡、锑、铜、镍、钒。
低浓度的重金属对大多数生物有明显毒性。
毒性与重金属形态有关。
微生物具有适应金属化合物而生长并代谢这些物质的活性。
其代谢活动可改变其形态。

## Slide 24
26/7/30
<number>
金属在一定浓度时对微生物有毒害作用.
低浓度的重金属对大多数微生物都有明显毒性。
金属对微生物的毒性强度与其浓度和存在状态有关。
(1)六价铬比三价铬毒得多
(2)在各种汞化物中，甲基汞的毒性最强
(3)有机锡比无机锡毒，烷基锡比芳基锡毒，三烷基锡比四烷基锡更毒

## Slide 25
26/7/30
<number>
思考题
1.金属对微生物的毒性强度与（ ）有关
A浓度 B其存在状态
C 浓度和其存在状态 D 价态
2.环境中微生物对金属的转化，主要是（ ）
答案：1.C 2.氧化还原和甲基化作用

## Slide 26
26/7/30
<number>
微生物的代谢活动可改变环境中金属的状态，改变它们的性质，改变其生物效应。
《三国演义》中诸葛亮四纵孟获后其部属饮哑泉水中毒之谜
二. 金属的生物转化
铜矿石中
不溶于水的铜
氧化亚铁硫杆菌等嗜酸菌
硫酸铜

## Slide 27
26/7/30
<number>
（一）汞的氧化、还原和甲基化
环境中的无机汞可以下列三种形式存在：Hg22+、Hg2+和Hg0。
具有氧化作用的微生物
柠檬酸细菌（Cirobacter）、枯草芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌
具有还原作用的微生物
铜绿假单胞菌、大肠埃希氏菌、变形杆菌。
1.汞的氧化和还原

## Slide 28
26/7/30
<number>

## Slide 29
26/7/30
<number>
用抗汞的假单胞菌株处理含总汞10mg/L的工业废水，可将废水中汞化物转化成元素汞而回收利用，水的含汞量则大大减少。
中国科学院北京微生物研究所将假单胞菌的抗汞质粒转移给受体菌，使后者的抗汞水平提高4倍～8倍。
学术研究

## Slide 30
26/7/30
<number>
吉林医学院从第二松花江表层底泥中分离、筛选出三株抗汞假单胞菌，经驯化，去除氯化汞的效率相当高，当CH3HgCl浓度为1mg/L和5mg/L时，去除率近100％，浓度为10mg/L和20mg/L时，去除率为99％
有的微生物能将金属浓集于自身细胞内，这对于减轻环境污染，维持生态平衡有重要意义。

## Slide 31
26/7/30
<number>
2.汞的甲基化
引起水俣病。
使汞甲基化的微生物
产甲烷菌、匙形梭菌、荧光假单胞菌等。
一甲基汞溶于水，为鱼贝吸收而浓缩。
二甲基汞逸出水体，进入大气，污染扩大。

## Slide 32
26/7/30
<number>
生物能进行甲基汞降解作用。
能降解甲基汞的微生物
需氧菌、兼性厌氧菌和专性厌氧菌。

## Slide 33
26/7/30
<number>
（二）砷的氧化、还原和甲基化
砷为类金属，微量元素。
砷的有机、无机化合物有毒，As3+毒性大于As5+。砒霜为三价砷化物As2O3

## Slide 34
26/7/30
<number>
1.砷的氧化

## Slide 35
26/7/30
<number>
亚砷酸盐
假单胞菌、黄单胞菌、节杆菌
砷酸盐

## Slide 36
26/7/30
<number>
砷化物加到颜料中使色彩鲜艳
砷化物
霉菌
三甲基砷
2.砷的甲基化
大蒜气味的
剧毒物质

## Slide 37
26/7/30
<number>
（三）硒的氧化、还原和甲基化
富硒大米
需要量与中毒水平之间的安全幅度很小
元素硒
紫色硫细菌
硒酸盐

## Slide 38
26/7/30
<number>
（四）其他重金属的生物转化
铅
锡
镉
锑

## Slide 39
26/7/30
<number>
（五）重金属生物转化的环境效应
微生物对有毒金属的解毒方式
通过分泌或呼吸作用排出形成的有机金属化合物。被排出的金属化合物，可能对高等生物具有更大的危害性。
微生物可把化合态金属还原成单质。
将金属从生物接触的环境中清除。例如汞。

## Slide 40
26/7/30
<number>
补充
第六节 影响污染物在生态系统中行为的因素
生物因素
污染物因素
环境因素

## Slide 41
26/7/30
<number>
生物的种类差异性
组织和器官差异性
发育期和年龄
性别
生物因素

## Slide 42
26/7/30
<number>
种类和理化性质
污染物的存在形态
浓度和暴露时间
污染物的相互作用
协同、相加、独立和拮抗
污染物因素

## Slide 43
26/7/30
<number>
温度、湿度和光照
环境介质
根际环境
环境因素

## Slide 44
26/7/30
<number>
根际环境对植物吸收和积累污染物有重要的影响，主要与3个因素有关。
（1）植物生长过程中根系产生的分泌物导致的根际微环境的改变；
（2）根际环境中大量的微生物生理活性导致的根际微环境的改变；
（3）同植物根形成共生关系的菌根微生物也影响了吸收。
根分泌物中大量的有机酸和酚类等物质可与重金属形成络合物，有利植物吸收。

## Slide 45
26/7/30
<number>
由于微生物的代谢活性，产酸导致pH下降，产生重金属螯合物，导致重金属溶解，被微生物细胞吸附或吸收。
根际环境对植物吸收和积累污染物有重要的影响，主要与3个因素有关。
（1）植物生长过程中根系产生的分泌物导致的根际微环境的改变；
（2）根际环境中大量的微生物生理活性导致的根际微环境的改变；
（3）同植物根形成共生关系的菌根微生物也影响了吸收。

## Slide 46
26/7/30
<number>
在使用污泥的土壤中，菌根促进植物的生长，根瘤数和重量，提高植物体内Zn、Mn、Cu、Ni和Cd等的含量。
根际环境对植物吸收和积累污染物有重要的影响，主要与3个因素有关。
（1）植物生长过程中根系产生的分泌物导致的根际微环境的改变；
（2）根际环境中大量的微生物生理活性导致的根际微环境的改变；
（3）同植物根形成共生关系的菌根微生物也影响了吸收。

## Slide 47
26/7/30
<number>
1.解释下列基本概念
优先控制污染物、污染物迁移、污染物转化、超积累植物、POPs
2.污染物在环境中的迁移方式和转化途径。
3.什么是生物转运？污染物透过细胞膜的方式。
4.什么是污染物在体内的生物转化？生物转化过程和主要反应。
5.什么是生物浓缩、生物积累、生物放大和浓缩系数。
6.阐述微生物对金属汞、砷的生物转化。
7、影响污染物在生态系统中的行为的主要因素有哪些方面？举例说明这些因素的影响方式和影响程度。
8、超量积累植物具有什么特点？研究超量积累植物有什么意义？

## Slide 48
26/7/30
<number>
第一次作业
1.重大的环境问题？
2.我国在本学科中存在的主要优先领域有哪些方面？
3.国外环境生物学重要期刊？
4.什么是生物转运？污染物透过细胞膜的方式。
5.什么是污染物在体内的生物转化?请简述生物转化过程和主要反应。
6.概念
生物浓缩、生物积累、生物放大、优先控制污染物、超积累植物、POPs