## Slide 1
26/7/30
<number>
第三章 污染物的生物效应检测

## Slide 2
26/7/30
<number>
内容提要
本章介绍了生物测试和测试方法的基本概念以及表示污染物毒性的基本参数。
系统地介绍了毒性试验、致突变试验、致癌试验、致畸试验和微宇宙试验的基本概念、基本原理和基本方法。

## Slide 3
26/7/30
<number>
第一节 生物测试及方式
第二节 一般毒性实验
第三节 生物的分子和细胞水平检测
第四节 生物致突变、致畸和致癌效应检测
第五节 微宇宙法
第六节 土壤污染的生物效应
Notes: <number>

## Slide 4
26/7/30
<number>
第一节 生物测试及方式
一. 生物测试的定义
生物测试（Bioassay）
系统地利用生物的反应测定一种或多种污染物或环境因素单独或联合存在时，所导致的影响或危害。常用生物为鱼类、浮游生物和原生动物等。
注释1： 所利用的生物反应：分子、细胞、组织、器官、个体、种群、群落-生态系统各级水平上的反应。
注释2：生物测试不同于常规的物理、化学检测，前者测定污染物对生物机体的影响，后者只能测定污染物的浓度。
Notes: <number>

## Slide 5
26/7/30
<number>
(1)发光菌法：利用微生物
(2)沙门氏菌回复突变试验(亦称Ames试验)
(3)鱼类、水蚤类和藻类急性毒性试验
(4)斑马鱼胚胎毒性技术。

## Slide 6
26/7/30
<number>
生物测试的优点（特征）:综合效应性、连续监测性、多功能性和高灵敏性。
1.体现了环境污染（因素）对生态系统的综合效应
2.直接测定了环境污染（因素）对生物体的影响
各种环境因素如DO、pH、温度、浑浊度等对生命的有利和不利的浓度或强度；
污染物对受试生物的毒性；
各种水生生物对污染物的相对敏感性；
废水应处理的程度，允许的污染物排放浓度。

## Slide 7
26/7/30
<number>
毒性试验（Toxicty Test）：水污染的生物测试。
人工熏气（Artificial Fumigation for Plant ）：大气污染的生物测试。
生物测试的意义
1.生物测试可以监测环境质量的变化，确定单一的污染物的安全浓度。
2.研究多种污染物的联合作用的生物效应。
3.制定污染物或工业废水的排放标准、环境质量标准以及进行污染物的生态风险评价（Ecolagical Risk Assesstment）。

## Slide 8
26/7/30
<number>
二. 生物测试的方式
（一）生物测试的分类
根据生物测试所经历的时间长短：短期测试方式、中期测试方式和长期测试方式。
根据试验溶液或试验气体的给予方式：静止式生物测试和流动式生物测试。
根据生物测试中所用测试生物的物种：单物种生物测试、多物种生物测试和模拟生态系统生物测试。
根据生物测试中所测试的生物效应性质：毒性试验、积累试验、行为试验、“三致”（致癌、致畸、致突变）试验、DNA损伤试验等等。

## Slide 9
26/7/30
<number>
1.短期生物测试
短期的生物测试（Short Term Bioassays）
被测试的生物在短时间内暴露于高浓度的污染物下，测定污染物对生物机体的影响。
1.主要用于测定半数致死浓度（LC50）或半数抑制浓度（IC50）或半数效应浓度（EC50）。
2. 短期生物测试大多数采用静止式。
3.时间一般十几小时或几十小时。
意义：用来测试急性毒害效应。

## Slide 10
26/7/30
<number>
2.中期生物测试
中期生物测试(Intermediate Term Bioassays)：介于短期和长期之间的一类生物测试。
1.一般来说，8d之内算做短期，8d到90d的算做中期。
2.中期的试验可以是静止式和流动式，但在大多数情况下采用流动式。
意义：用来测试亚急性毒害效应。

## Slide 11
26/7/30
<number>
3.长期生物测试
长期生物测试（ Long Term Bioassays）
在低浓度污染物作用下，暴露时间要尽可能长达受试生物的整个生活史的一类生物测试，又称为全部生活史的生物测试（Complete Life-cycle Bioassays）。
1.生物的生活史长短不一，甚至长达数年。
2.选用在整个生活史中的最敏感几个阶段来进行，又称为部分生活史的生物测试（Partial Life –cycle Bioassays)。
3.采用流动式。
意义：用来测试慢性毒害效应。

## Slide 12
26/7/30
<number>

## Slide 13
26/7/30
<number>

## Slide 14
26/7/30
<number>
（二）受试生物的选择7
①受试生物对试验毒物或因子要具有敏感性。
②受试生物应具有广泛的地理分布和足够的数量，并在全年中在某一实际区域范围内可获得。
蚕豆、紫霞草、三叶草，小白鼠、蚯蚓、斑马鱼、藻类和水蚤等
③受试生物应是生态系统的重要组成，具有重大的生态学价值。
④在实验室内易于培养和繁殖。

## Slide 15
26/7/30
<number>
⑤受试生物应具有丰富的生物学背景资料，人们已较清楚了解受试生物的生活史、生长、发育、生理代谢等等。
⑥受试生物对试验毒物或因子的反应能够被测定，并具有一套标准的测定方法或技术。
⑦受试生物应具有重要的经济价值和旅游价值，应考虑与人类食物链的联系。

## Slide 16
26/7/30
<number>
三. 生物测试的标准化
受试生物
试验条件
不同的实验室
有三方面影响生物测试的结果

## Slide 17
26/7/30
<number>
测试方法标准化的意义
在同一类型的不同实验室中进行许多有用的测试并把结果一致的测试选择出来。
增加数据的精确度。
测试可以被其它实验室重复。
各种人员容易进行该试验。
可方便地将数据进行比较。
可为环境管理，环境立法（环境标准建立）提供可靠的数据或结果。

## Slide 18
26/7/30
<number>
水质 物质对蚤类（大型蚤）急性毒性测定方法 GB/T13266-91
水质-物质对淡水鱼（斑马鱼）急性毒性测定方法(GB/T13267-91)
我国生物测试方法标准