## Slide 1
第五节 微宇宙法

## Slide 2
一. 微宇宙法简介
微宇宙(Microcosm)法
研究污染物在生物种群、 群落、生态系统和生物圈水平上的生物效应的一种方法，被称为模型生态系统法（Model Ecosystem）。
微宇宙是自然生态系统的一部分，包含有生物和非生物的组成及其过程，能提供自然生态系统的群落结构和功能。
又不完全等同于自然生态系统，没有自然生态系统庞大和复杂，不能包含自然生态系统的所有组成 。

## Slide 3
自然微宇宙
直接来自自然生态系统的一部分。它们是自然生态系统的断面，例如土壤核心区，河流和湖泊底部土壤等。
人工微宇宙
研究者根据他们所需研究的生态系统的特征在实验室组建的人工生态系统。
自然微宇宙
人工微宇宙

## Slide 4
标准化水生微宇宙-人工
烧杯水生微宇宙-人工
室外水生微宇宙-人工、自然
土壤核心微宇宙-自然
模拟农田生态系统-人工

## Slide 6
二. 标准化水生微宇宙
标准化水生微宇宙(Standardized Aquatic Microcosm, SAM)是由Frieda Taub和他的同事发展和建立。
用于实验室测定有毒物质在多物种水平对淡水生态系统的影响。

## Slide 8
三. 烧杯水生微宇宙
烧杯水生微宇宙又称混合烧杯培养( Mixed Flask Culture, MFC)，是一种较小的淡水水生微宇宙，体积大约为1L。
经过6周的建立稳定期后，进行12-14周的试验期。

## Slide 10
四. 室外水生微宇宙
在20世纪 80年代末和90年代初建立了比标准化微宇宙和烧杯水生微宇宙更大的一种室外微宇宙(Outdoor Aquatic Microcosm)，又被称之为中宇宙（Mesocosm）。

## Slide 11: 室外水生微宇宙

## Slide 14
五. 土壤核心微宇宙
土壤核心微宇宙（Soil Core Microcosm, SCM）
用于研究外源性化合物对农业生态系统及其生长的植物、土壤无脊椎动物和微生物影响的一种陆生微宇宙 。

## Slide 15
土壤微宇宙毒性试验

## Slide 16
六. 模拟农田生态系统
这类生态系统是模拟农田条件，而没有陆生动物。
应用最广泛的是纳什（NaSh）等发展的农业生态系统。
为同时测定农药在土壤、植物、水溶液和空气中的残留而设计的。
优缺点：生态代表性强，可重复性差。

## Slide 17
微宇宙的优缺点
真实性：微宇宙具有与自然生态系统非常相似的生物学组成、营养循环及多种物种参数，可在控制条件下对功能完全的生态系统进行研究，观察到多种过程和组分的相互作用，比单一物种的实验研究提供更完整的信息。
重复性和再现性：无论单一物种试验还是微宇宙试验和野外试验，微宇宙与天然系统之间，及微宇宙与微宇宙之间存在的差异均在自然环境偏差限度范围内。

## Slide 18
灵活性：微宇宙的应用相对灵活，能对不同环境条件下的多种类型的生态系统进行研究。
安全性：使用放射性标记化合物、毒物或未知致病性的过程生物进行试验，微宇宙技术可避免环境遭受危害。
人为控制可能影响生物间的相互作用，反过来也影响物理条件。试验人员要能随时识别人为控制对生物间相互作用的影响。

## Slide 19
思考题
1.什么是生物测试？生物测试的基本类型。
2.受试生物选择的条件。
3.半数致死剂量、蓄积系数、最大无作用剂量和最小有作用剂量。
4.急性毒性试验和慢性试验的一般程序。

## Slide 20
5.致突变、致畸效应和致癌效应的基本概念。
6.致畸物的致畸作用具有什么毒理学特点，这些特点在致畸试验中有什么意义？
7.微宇宙的基本概念，举例说明微宇宙试验的设计。
8.致突变作用试验包括哪几种？详细内容？
9.致癌、致畸、致突变三者的关系？
思考题